СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО

ПЛАНИРОВАНИЯ ЧУХЛОМСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

МАТЕРИАЛЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
ПЛАНИРОВАНИЯ

Часть 1. 	Положения о территориальном

планировании

Заказ:	0807-ПИ.00

утверждено:

решением Собрания депутатов Чухломского       муниципального района  от 30 ноября 2010г. №16

"Об  утверждении Схемы территориального планирования Чухломского муниципального района   Костромской области"

СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО

ПЛАНИРОВАНИЯ ЧУХЛОМСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

МАТЕРИАЛЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
ПЛАНИРОВАНИЯ

Часть 1. Положения о территориальном

планировании

Заказ:		0807-ПИ.00

Заказчик:	Администрация Чухломского

муниципального района

Генеральный директор	В.В. Волк

Заместитель главного инженера 	Н.А. Деревишов

Главный архитектор института	А.И. Серобаба

Главный архитектор проекта	А.И. Серобаба

Авторский коллектив:

| Главный архитектор проекта | А.И. Серобаба |
| --- | --- |
| Главный инженер проекта Главный специалист по градостроительству | Н.А. Деревишов Г.С. Лебедев |
| Архитектурно-планировочные решения: | А.И. Серобаба |
| Основные разделы выполнены: |
| Градостроительная экономика: | Л.А. Шалыгина |
| Системный анализ и комплексная оценка территории: | В.И. Мохов |
| Транспортная инфраструктура: | И.В. Наумова |
| Инженерная инфраструктура: | И.Ю. Белов |
|  | Е.В. Лебедев |
|  | Е.Ю. Старинец |
|  | А.И. Богуш |
|  | Е.А. Васильева |
|  | Н.И. Горчакова |
| Инженерная подготовка и защита территории: | В.П. Жукова |
| Экологическая ситуация и охрана окружающей среды: | О.А. Миронова |
| Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характеров: | А.В. Осипова |

Авторы выражают благодарность Администрации Чухломского муниципального района за представленные материалы и помощь в работе. В проекте учтены все предложения и замечания, полученные в процессе рассмотрения и обсуждения на предварительных совещаниях по рассмотрению проекта.

Состав проекта Схемы территориального планирования

Чухломского муниципального района

Костромской области:

Материалы территориального планирования

Часть 1. Положения о территориальном планировании.

Часть 2. Схемы территориального планирования.

Материалы по обоснованию проекта

Часть 1. Описание обоснований.

Часть 2. Схемы.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ВВЕДЕНИЕ	7

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	7

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ.	10

3.1. Цели территориального планирования	11

3.2. Задачи территориального планирования	12

4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ	13

4.1. Предложения по развитию природно-ресурсной базы	13

4.1.1. Природные ресурсы	13

4.1.2. Инженерно-строительное районирование	14

4.1.3. Природно-ресурсный потенциал	15

4.2. Прогнозная оценка демографических ресурсов	18

4.2.1. Население	18

4.2.2. Трудовые ресурсы	21

4.3. Предложения по развитию производственного потенциала	23

4.3.1. Промышленность	23

4.3.2. Агропромышленный комплекс	26

4.3.3. Лесное хозяйство	28

4.4. Проектные предложения по функционально-планировочной организации территории	29

4.4.1. Планировочная организация территории	29

4.4.2. Функциональное зонирование	31

4.4.3. Особо охраняемые природные территории	32

4.5. Расселение	41

4.6. Проектные предложения по развитию социальной сферы	45

4.6.1. Жилищный фонд	45

4.6.2. Основные направления жилищного строительства	47

4.6.3. Прогнозная оценка объемов нового жилищного строительства на  проектные сроки	48

4.6.4. Социальная инфраструктура	50

4.6.5. Социально-культурный потенциал района	51

4.6.6. Современные проблемы и тенденции развития сферы социально-культурного обслуживания	53

4.7. Развитие туристско-рекреационного потенциала	54

5. ПРИРОДООХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ	55

5.1. Охрана атмосферного воздуха	56

5.2. Охрана водных ресурсов	56

5.2.1. Охрана поверхностных вод	56

5.2.2. Охрана подземных вод	57

5.3. Управление отходами производства и потребления	59

5.4. Охрана почв	62

5.5. Санитарно-защитные зоны объектов	64

5.6. Охрана лесов	66

6. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА	67

6.1. Теплоснабжение	67

6.2. Электроснабжение	70

6.2.1. Перспективы развития систем энергоснабжения	70

6.2.2. Перспективные нагрузки жилищно-коммунального сектора*	70

6.3. Связь		71

6.4. Газоснабжение	72

6.5. Инженерная подготовка и защита территорий.	79

6.5.1. Цели и задачи по инженерной подготовке территорий	79

6.5.2. Основные  мероприятия  по  инженерной  подготовке территорий:	79

7. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ И  ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ.	81

8. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СХЕМЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ЧУХЛОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА	85

|  | СХЕМЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ |  |
| --- | --- | --- |
|  | Схема 1. | Схема положения района в системе расселения Костромской области. |  |
|  | Схема 2. | Основной чертеж (сводный план) |  |
|  | Схема 3. | Схема административных границ |  |
|  | Схема 4. | Схема ограничений использования территорий |  |
|  | Схема 5. | Схема границ территорий и земель |  |
|  | Схема 6. | Схема лесопользования |  |
|  | Схема 7. | Схема развития объектов и сетей связи и электроснабжения |  |
|  | Схема 8. | Схема развития объектов транспортной инфраструктуры и зон планируемого размещения объектов капитального строительства |  |
|  | Схема 9. | Схема расселения |  |
|  | Схема 10. | Схема системы межселенного культурно- бытового обслуживания |  |
|  | Схема 11. | Схема границ территорий подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | (ДСП) |
|  | Схема 12. | Схема развития объектов и сетей газоснабжения | (ДСП) |

# ВВЕДЕНИЕ

Схема территориального планирования Чухломского муниципального района Костромской области разработана по заказу Администрации Чухломского муниципального района Костромской области в соответствии с муниципальным контрактом (заказ 0807 - ПИ.00) от 08.09.2009 года, заданием, согласованным зав. отделом архитектуры и градостроительства администрации Чухломского муниципального района Соколовой Е.А. и утвержденным Главой администрации Чухломского муниципального района Н.В. Николаевым.

Проект выполнен в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса, предъявляемыми для разработки современной градостроительной документации уровня муниципального района, с учетом положений законодательных, нормативных, статистических, программных и прогнозных документов федерального, регионального и муниципального уровней, а также инвестиционных программ и  инвестиционных проектов.

Состав проекта соответствует требованиям Постановлением администрации Костромской области от 15.01.2008 г № 11-а «Об утверждении состава и содержания карт (схем), входящих в состав документов территориального планирования муниципальных образований Костромской области, состава и содержания карт (схем), входящих в состав обосновывающих материалов, проектов документов территориального планирования муниципальных образований Костромской области».

Для разработки схемы использованы топографические карты Костромской области М1:100 000, предоставленные Управлением архитектуры и градостроительства Костромской области.

# ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Территориальное планирование Чухломского района осуществляется в соответствии с действующим федеральным законодательством и законодательством Костромской области и направлено на комплексное решение задач развития территории района и решение вопросов местного значения, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Проект территориального планирования разработан в пределах существующих границ Чухломского муниципального района.

В проекте территориального планирования  учтены ограничения по использованию территории установленные законодательством Российской Федерации.

В проекте проведен анализ ресурсного потенциала территории района во всех его аспектах (экономическом, природно-экологическом, территориальном, историко-культурном, поселенческом, транспортно-коммуникационном), проведена комплексная оценка территории, сформулированы функциональные приоритеты развития района, намечены узлы ускоренного развития – инвестиционные узлы, определены мероприятия по совершенствованию планировочной структуры и системы расселения Чухломского района.

Проектные предложения по территориальному планированию направлены на достижение устойчивого социально-экономического развития путём последующей реализации планируемых мероприятий органами управления через градостроительную, земельную, инвестиционную, экономическую политики.

Цели и задачи схемы территориального планирования Чухломского муниципального района строго ориентированы на максимально эффективное использование всех ресурсов, с целью повышения качества жизни населения, уровня предоставляемых ему благ, а также обеспечения высоких темпов развития экономики.

Схема территориального планирования Чухломского района разработана на следующие проектные этапы:

- I этап (первая очередь) – 2020 год;

- II этап (расчетный срок) – 2030 год.

При разработке Схемы территориального планирования Чухломского муниципального района использована проектная документация:

- Проект районной планировки Чухломского района Костромской области, выполненный Российским институтом  проектирования городов «ГИПРОГОР» г. Москва, 1983 г.;

- Схема территориального планирования Костромской области, разработанная

научно-исследовательским и проектным институтом по разработке генеральных планов и проектов застройки городов («ОАО НИИПГрадостроительства», С-Петербург, 2010 год).

При разработке Схемы территориального планирования Чухломского муниципального района Костромской области использованы материалы областных целевых программ, «Программы социально-экономического развития Чухломского муниципального района Костромской области на 2009-2013гг. и на перспективу до 2020г.», «Стратегии социально-экономического развития Костромской области до 2030 года».

Схема территориального планирования Чухломского муниципального района Костромской области состоит из Положений о территориальном планировании (часть 1) и соответствующих карт-схем (часть 2).

Часть 1. Положения о территориальном планировании включают:

- Цели и задачи территориального планирования Чухломского муниципального района.

- Мероприятия по территориальному планированию Чухломского муниципального района.

Часть 2. Схемы территориального планирования Чухломского муниципального района включает: основной чертеж, схемы границ территорий, земель и ограничений,  карты (схемы) планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения, в том числе:

- объектов электро- и газоснабжения в границах муниципального района;

- автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных  транспортных инженерных сооружений вне границ населенных пунктов;

- иных объектов, размещение которых необходимо для осуществления полномочных органов местного самоуправления муниципального района.

Материалы по обоснованию проекта схемы территориального планирования в текстовой форме содержат:

- анализ существующего социально-экономического потенциала района. его планировочной структуры;

- анализ реализации предыдущих градостроительных документов;

- перечень мероприятий по территориальному планированию;

- обоснование предложений по территориальному планированию;

- перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- разработка мероприятий по защите территории от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- определения мероприятий направленных на улучшение экологической обстановки;

- определение основных мероприятий направленных на охранение объектов культурного наследия.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от
29.12. 2004 г. № 190-ФЗ основными задачами Схемы территориального планирования Чухломского муниципального района являются:

- определение целей градостроительного развития района, с учетом социально-экономических, природно-климатических условий и прочих условий;

- экономическая оценка ресурсного потенциала и определение стратегии развития экономики;

- назначение функционального зонирования и планировочной организации территории, решение вопросов расселения;

- определение функциональных приоритетов развития территории района, которые будут способствовать повышению уровня социального и экономического развития района, градостроительной и человеческой активности в периферийной части области;

- выявление зон являющихся - опорными территориями роста экономики и качества жизни населения, зон планируемого размещения объектов капитального строительства, то есть создание на этих территориях современных стандартов организаций жилой, производственной, рекреационной среды;

- развитие социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры;

- разработка комплекса мероприятий по защите территории от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по улучшению экологической ситуации градостроительными средствами и сохранению историко-культурного и природного наследия.

Проектные предложения Схемы территориального планирования Чухломского муниципального района охватывают весь комплекс мероприятий по территориальной организации экономической базы, социальной сферы, инженерно-транспортной инфраструктуры и охране окружающей среды и обеспечивают пространственное развитие района в соответствии со «Стратегией социально-экономического развития  Костромской области до 2030 года» и положениями Схемы территориального планирования Костромской области (разработана «ОАО НИИПГрадостроительства» г. С-Петербург, 2009г.).

# ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ.

Схема территориального планирования Чухломского муниципального района, прежде всего, является инструментом управления территорией, где все пространственно-территориальные факторы взаимосвязаны с перспективами ее развития.

Данный документ, как система стратегических задач, является одним из звеньев формирования градостроительной политики, направленной на обеспечение интересов Чухломского района и региона в целом. При этом на первое место выходит согласованность и увязка всех проектных решений, как с интересами населения, так интересами власти и бизнеса.

В соответствии с Градостроительным кодексом Схема территориального планирования Чухломского района «…. направлена на определение назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, муниципальных образований».

Территориальное планирование Чухломского муниципального района базируется на положениях Программ социально-экономического развития района и муниципальных образований в составе муниципального района, «Стратегии социально-экономического развития Костромской области до 2030 года» и Схемы территориального планирования Костромской области:

- увеличение общей численности постоянного населения Чухломского муниципального района за счет снижения смертности, увеличения рождаемости и миграционного прироста:

- на первую очередь до 12 600 человек;

- на расчетный срок до 13 000 человек;

- повышение качества жизни жителей Чухломского муниципального района с достижением на перспективу до 2030 года обеспеченности населения  района жильем в размере не менее 40 квадратных метров на человека (на первую очередь – 30 кв.м) для жителей сельской местности и 30 квадратных метров на человека (на первую очередь – 25 кв.м) для жителей г. Чухломы;

- приведение учреждений социальной сферы (здравоохранение, образование, культура, физкультура и спорт и т.д.) до нормативного уровня;

- стабильное развитие экономики района, увеличение объёмов промышленного производства;

- сохранение многофункционального профиля экономики Чухломского муниципального района, основу которого составляют сельское хозяйство, лесозаготовка и лесообработка с приоритетным развитием объектов наиболее эффективно использующих потенциал района;

- обеспечение занятости в экономике Чухломского муниципального района на основе сочетания использования трудовых ресурсов района и временных трудовых мигрантов с учетом повышения производительности труда в основных отраслях экономики района;

- усиление потенциала и конкурентоспособности промышленного комплекса Чухломского муниципального района за счет обновления основных производственных фондов;

- развитие объектов коммерческо-деловой сферы (финансы, кредит, страхование, оптовая торговля, операции с недвижимым имуществом, информатизация, связь);

- создание спортивно-оздоровительных и туристско-рекреационных комплексов, обеспечивающих возможности отдыха и лечения жителей не только Чухломского муниципального района;

- увеличение объемов финансирования нового строительства и реконструкции объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, социально значимых объектов обслуживания, социального жилья, а также капитального ремонта жилищного фонда Чухломского муниципального района.

# Цели территориального планирования

Целями территориального планирования Чухломского муниципального района являются создание градостроительными средствами условий роста качества жизни населения и экономики района, повышения эффективность функционирования территории района и ее инвестиционной привлекательности, реорганизации инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, рационального природопользования, охраны и использования объектов культурного наследия, сохранения и улучшения окружающей природной среды.

При этом главной стратегической целью Схемы территориального планирования Чухломского района является достижение в проектном периоде высокого уровня комплексного развития и рациональной организации территории на основе максимального использования конкурентных преимуществ территории, с одной стороны, и, с другой стороны - максимального учета установленных в Схеме территориальных ограничений при размещении объектов экономики и социальной сферы, инженерной и транспортной инфраструктуры, совершенствовании системы расселения района, оздоровления окружающей природной среды.

Схема территориального планирования Чухломского района должна обеспечить пространственное развитие территории района в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Костромской области.

Стратегическая цель Схемы с позиций пространственного развития заключается в разработке стратегии перспективного развития следующих ее составляющих:

- экономической;

- социальной;

- средовой;

- природопользовательной.

Экономическая цель достигается решением следующих задач:

- усилением инновационной составляющей экономики;

- модернизацией производства;

- обеспечением комплексного развития производства и социальной сферы;

- улучшением использования трудовых, земельных, водных и других ресурсов.

Стратегическая социальная цель заключается в развитии человеческого потенциала, обеспечении конституционных социальных прав и гарантий с использованием социальных стандартов и норм. Это является необходимым условием инновационного роста экономики, прекращения деградации населения и стимулирования его расширенного воспроизводства.

Стратегическая цель формирования среды обитания связана с улучшением застройки и планировки населенных пунктов, рациональной прокладкой коммуникаций и инфраструктурным обустройством дорог, охраной и улучшением окружающей среды, в том числе градостроительными средствами (снижением загрязнения воздуха, воды и почвы, шумового, электромагнитного и радиационного «загрязнения») сохранением и реставрацией памятников архитектуры и ценных природных образований, улучшением архитектуры сооружений, созданием градостроительных ансамблей, повышением уровня благоустройства населения озеленение, обводнение, вертикальная планировка, улучшение ландшафтной архитектуры и малых архитектурных форм), инженерной защитой населенных пунктов и коммуникаций от опасных природных и природно-техногенных процессов.

Стратегическая цель природопользования достигается рационализацией и комплексным использованием земельных, водных, лесных и минерально-сырьевых ресурсов. Земельный и водный факторы, в условиях возрастающей их дефицитности, выдвинулись важнейшими естественными ограничениями социально-экономического развития; природное окружение становится решающим для рекреации его населения; без этого уже нельзя обеспечить воспроизводство рабочей силы и здоровье жителей.

Конечным результатом Схемы территориального планирования Чухломского  района является разработка проектных предложений по комплексному развитию территории и ее преимущественному функциональному использованию и назначению (функциональному зонированию) с учетом планировочных ограничений.

Основными принципами и современными подходами для реализации этих целей являются следующие:

- обеспечение устойчивого развития района в условиях жесткой конкуренции, как в масштабе региона, так и в контексте межрегионального разделения труда;

- ориентация на внутренние ресурсы, а также на современный природный, экономический и социальный потенциалы;

- формирование транспортной инфраструктуры района, связывающей основные территории в опорный градостроительный организм и обеспечивающей свободный выход в региональную транспортную систему и систему межрегиональных транспортных коридоров;

- комплексное решение экологических проблем, связанных с нейтрализацией последствий антропогенной деятельности.

# Задачи территориального планирования

Для достижения поставленных целей  в Схеме территориального планирования       Чухломского муниципального района требуется предусмотреть решение следующих задач:

- разработка основных направлений устойчивого пространственного (градостроительного) развития территории района с учетом природных условий и планируемых параметров социально-экономического развития Чухломского района, согласованных с документами территориального планирования и социально-экономического развития Костромской области;

- выявление зон различного функционального назначения и планировочных ограничений на использование территорий в этих зонах;

- определение основных зон планируемого размещения объектов капитального строительства;

- формирование зон активной градостроительной деятельности – зон планируемого размещения объектов капитального строительства областного и районного значения;

- определение основных направлений развития инженерной и транспортной инфраструктур на территории района;

- разработка мер по защите территории района от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- определение основных направлений улучшения экологической обстановки  градостроительными средствами на территории района;

- определение основных направлений сохранения территорий объектов культурного наследия на территории района.

# ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

# Предложения по развитию природно-ресурсной базы

# Природные ресурсы

Географическое положение. Чухломский муниципальный район расположен в северо-западной части Костромской области, в 174 км от областного центра г. Костромы, граничит с Солигаличским, Буйским, Галичским, Парфеньевским, Антроповским, Кологривским районами и Вологодской областью (см. карту). Административным центром является г. Чухлома.

Протяженность района с севера на юг 89 км и 86 км с запада на восток. Общая площадь района 3 643.3 кв. км, что составляет 6.1% от всей территории области. Территория Чухломского района, как и всей Костромской области, приурочена к лесостепной зоне Русской равнины.

Климат.  Территория Чухломского района относится к зоне умеренно континентального климата с коротким, сравнительно теплым летом и продолжительной холодной и многоснежной зимой. Существенное влияние на местные климатические условия оказывают ветры со стороны Атлантики и Средиземноморья, что определяет преобладание южного, юго- западного переноса воздуха.

В целом, климат Чухломского района благоприятен  для осуществления всех видов хозяйственной деятельности. Он  также благоприятен  для развития рекреации.

Почвы. Почвенный покров представлен дерново-среднеподзолистыми и дерново-сильноподзолистыми супесчаными на двучленных наносах- песках, подстилаемых мореной (контактно – глеевые) или на мелкопесчаных легких суглинках и супесях, подстилаемых песками.

Растительность и животный мир. Большое влияние на современный облик фауны оказывает пограничное положение между подзонами южной тайги и типично бореальными таежными лесами (средняя тайга) на севере Костромской области и подступающая с юга растительность смешанных и широколиственных лесов. В составе фауны позвоночных присутствуют и виды типично европейской тайги и смешанных лесов, и виды, имеющие восточное и северное происхождение, а также более южные фаунистические элементы.

В Чухломском районе обитают 43 вида млекопитающих, из них 17 видов грызунов и 10 видов хищных животных; 192 вида птиц, и 25 видов рыб. В лесах Чухломского района обитают лось, кабан, медведь, барсук, лисица, еж, белка, енотовидная собака, значительное число видов птиц и другие животные.

На территории района произрастают около 125 видов лекарственных трав, более 90 – медоносные, 25 – эфирно – и жирномасличные, более 30 – кормовых, не менее 25 – ядовитых и инсектицидных, около 90 – технических.

Гидрографическая сеть Чухломского района представлена реками, болотами и ручьями. Главным водным объектом Чухломского района является Чухломское озеро. Площадь зеркала озера - 48.7 км2. Количество притоков менее 10 км – 25, общая длина составляет 66 км. Объем воды составляет около 55 млн. м3., максимальная глубина 5 м, средняя глубина 1,1 м. Озеро мелководно, преобладают глубины до 2 м., рельеф дна сравнительно ровный. Озеро проточное, питание осуществляется поверхностными водами. Берега озера крутые, задернованы, частью поросшие кустарником. Вследствие мелководности озеро зарастает водной растительностью. По всему периметру у берега тянется заболоченная полоса шириной до 10 - 20м.

«Озеро Чухломское» является государственным природным заказником регионального значения. Озеро Чухломское - второе по величине после Галичского на территорииКостромской области. Озеро проточное, в него впадает 17 речек и ручьев небольшой протяженности (от 1 до 5 км). Наиболее крупные из них Соня и Святица. Из озера Чухломского вытекает одна река - Векса Чухломская, соединяющая его с рекой Костромой.

На южном склоне Ноле-Чухломской возвышенности расположены исток реки Ноля, впадающей в Галичское озеро, и ее притока – реки Шачи. С юго-запада на северо-восток всю территорию района пересекает река Вига, правобережный приток реки Унжа. Река Вига имеет целый ряд больших и малых притоков: Ракостель, Мелша, Ножига, Возига, Кисть, Сонгиш, Тынинница, Ида, Толщуга, Святица, Вохтома.

Инженерно-геологические условия. В геологическом строении Чухломского муниципального района принимают участие верхнепротерозойские породы кристаллического фундамента, кровля которых залегает на глубине 3,0-3,5 км и осадочные отложения кембрийского, девонского, каменноугольного, пермского, триасового, юрского, мелового и четвертичного возраста. Самыми древними из вскрытых буровыми скважинами на территории района являются отложения казанского яруса пермской системы.

Гидрогеологические условия. Территория Чухломского муниципального района расположена в северо-восточной части Московского артезианского бассейна, на стыке его с Волго-Камским и Северо-Двинским артезианскими бассейнами. Характерными чертами геологического строения района, определяющими особенности его гидрогеологических условий, являются: чередование в разрезе четвертичных отложений толщ относительно водоупорных моренных суглинков и водонепроницаемых межморенных песков, а в разрезе мезозойских и верхнепермских отложений – преобладание глинистых осадков. Эти особенности обуславливают относительную бедность района грунтовыми водами, широкое развитие болот и заболоченностей.

# Инженерно-строительное районирование

Совокупность климатических условий, геоморфологических, геологических и гидрогеологических факторов оказывают непосредственное влияние на строительство в пределах территории Чухломского муниципального района. Немаловажное значение имеют процессы, связанные с человеческой деятельностью.

Основными процессами, определяющими инженерно-геологическую обстановку района, являются:

морозное пучение – причиной этого процесса является литологический состав пород, слагающих рассматриваемую территорию. Основная часть территории поселения располагается в пределах равнины, сложенной глинистыми породами. Для части территории, сложенной песчаными породами флювиогляциального и аллювиального генезиса, этот процесс также имеет значение, в связи с  нередким присутствием глинистых прослоев, а также неглубоким залеганием уровня грунтовых вод.

заболачивание – носит естественный характер и проявляется в пределах речных долин и озерной котловины Чухломского озера. Заболачиванию способствуют литологическое строение аллювиальных и озерных образований, наличие в них слабоводопроницаемых грунтов, периодическое затопление высокими речными водами, неорганизованность поверхностного стока, и другие факторы. Заболоченные участки непригодны для строительства из-за слабой несущей способности грунтов.

сезонное затопление территории паводковыми водами – затрагивает прибрежную территорию рек. В паводковый период возможно активное воздействие вод на существующие инженерно-технические сооружения (мосты, дороги, строения) находящиеся в затопляемой зоне, а также некоторое изменение профиля берегового склона и изменение конфигурации русловой части реки. Следствием всего перечисленного являются активизация речной эрозии и обвально-оползневые процессы в пределах берегового склона.

эрозионная деятельность поверхностных вод

техногенная деятельность – выражается в следующем:

а)   нарушении естественного стока, приводящего к заболачиванию территории;

б) утечкам из коммуникаций, вызывающим подтопление, а также изменение физико-механических свойств грунтов;

в)  формирование насыпных грунтов, обладающих специфическими свойствами

оползни – чаще всего встречаются в местах выходов грунтовых вод пластового типа, а также на участках интенсивного бокового подмыва склонов. Оползневые тела, обычно небольших размеров, встречены в долине реки Ноли.

Инженерно-геологическое районирование, проведённое на  территории Чухломского района, позволяет выделить области со следующими инженерно-геологическими условиями (рис. 1. Схема инженерно-строительных условий):

- Малоблагоприятные. К ним относятся территории в южной части района, где распространены ледниковые отложения московской морены, представленные  суглинками с гравием и галькой. На этой территории близко к поверхности залегают подземные воды, и, следовательно, возможно подтопление. Для предотвращения подтопления необходимо применять дренажные системы.

- Неблагоприятные и не рекомендуемые к освоению. Занимают большую часть територии, на которой интенсивно действуют экзогенные геологические процессы, главным образом заболачивание, речная эрозия и затопление. Такие процессы характерны для речных долин и озерной котловины.

# Природно-ресурсный потенциал

Природный и ресурсный потенциал Чухломского района  складывается из минерало-сырьевых, водных, земельных, лесных, охотничье-промысловых и рекреационных ресурсов.

Минерало-сырьевые ресурсы. Чухломский район небогат полезными ископаемыми. Но на его территории известно небольшое количество месторождений строительных материалов (суглиногов кирпичных, песков строительных, гравийно-песчаного материала, песков стекольных), торфа.

Водные ресурсы. Чухломский район – типичная местность умеренно-континентального гумидного климата средней полосы Восточной Европы. Такому климату свойственна избыточная увлажненность. Часть атмосферных осадков не испаряется, а стекает по поверхности или фильтруется, формируя поверхностный и подземный сток. Фильтрующиеся в почву осадки образуют подземные воды, которые нередко выходят на поверхность, образуя родники и мочажины, являющиеся истоками малых рек, или питают болота.

В последние десятилетия под влиянием постоянно усиливающихся антропогенных нагрузок естественных гидрологический режим большинства рек района, морфологические характеристики русел и долин, сам ландшафт бассейнов претерпели значительные изменения, наблюдается омеление и загрязнение рек. Среди антропогенных факторов наибольшее влияние на изменение гидрологического режима рек оказывают: непродуманная вырубка леса, осушение болот, распашка пойм, развивающиеся эрозионные процессы, большие водозаборы и снижение фильтрационных свойств почвы.

Выводы:

- По своему химическому составу  и величине минерализации реки района обладают хорошими питьевыми качествами.

- Вода рек пригодна для хозяйственно-промышленного водоснабжения, а долины реки Вига благоприятна для размещения мест кратковременного и длительного отдыха.

Подземные воды.  В гидрогеологическом отношении район расположен на юго-восточном крыле Московского артезианского бассейна, в пределах Унже-Костромского гидрогеологического района.

Мощность зоны пресных вод (минерализация их составляет 1мг/литр) изменяется от 50м в западной части района до 200м в восточной части. Ниже зоны пресных вод расположена зона солоноватых вод повышенной жесткости и минерализацией 1-3 мг/ литр. Мощность зоны солоноватых вод около 300-350 м. Эти воды не пригодны для питьевых целей.

Глубже залегают жесткие соленые воды с минерализацией 3 г/литр и рассолы. Это зона замедленного водообмена и застоя.

По степени водообеспеченности Чухломский район является неравномерно обеспеченным подземными водами. Относительно лучше обеспечена территория центральной части района.

Минеральные воды имеют повсеместное распространение. В любом пункте района с той или иной глубины могут быть получены минеральные воды различного химического состава, имеющие лечебные свойства.

Выводы:

- Чухломский район имеет избыточные запасы подземных вод хозяйственно-питьевого качества, хотя располагаются они по территории неравномерно.

- Запасы минеральных вод практически неисчерпаемы. На их базе может быть организована курортно-санаторная сеть широкого профиля, а также розлив минеральных и лечебных вод различного состава.

- Высокое содержание в воде брома, йода, бора и других микроэлементов позволяет рассматривать их в качестве возможного сырья для химической промышленности (так, содержание брома в воде достигает 500-1000 мг/литр, что в 2-4 раза превышает норму при извлечении микроэлементов из воды).

- Как правило, подземные воды с поверхности не защищены, что приводит к загрязненности их экологически вредными компонентами, а кроме этого, практически всегда содержат повышенные количества железа и других химических элементов. Без специальных мероприятий по улучшению качества воды они не могут быть использованы для питьевого водоснабжения.

- Наряду с разработкой мер технического и технологического характера, направленных на уменьшение и недопущение загрязнения подземных вод, очень важно при создании комплексных природоохранных программ предусмотреть проведение охранных мероприятий в процессе использования и регулирования ресурсов поверхностных и подземных вод и создание сети особо охраняемых гидрогеологических объектов природы и отдельных водоносных горизонтов с целью их сохранения в естественном состоянии. Имеются в виду родники, источники, выпоты, артезианские скважины, линзы минерализованных вод в зоне пресных вод и, наоборот, пресных вод среди минерализованных, вод богатых микрокомпонентами и т.п. особое внимание следует уделить охране родников и искусственному восполнению подземных вод.

Земельные ресурсы. Общая площадь Чухломского района в административных границах на 01.01.1009 года составила 344 327 га.

Характеризуя структуру земельного фонда Чухломского района, следует отметить, что большая часть его занята землями лесного фонда – 65.0% и землями сельскохозяйственного назначения – 31.3%; доля земель населенных пунктов составляет 0.8%; водный фонд – 1.4%, земли промышленности, энергетики, транспорта и иного специального назначения – 0,3% территории района. Из всех земель на долю земель природоохранного значения приходится 19.9% (72 368 га).

Лесные ресурсы и ресурсы вторичного лесопользования. Чухломский район – территория с огромным потенциалом использования природных ресурсов в промышленных масштабах. Главным ресурсом его, как и Костромской области в целом, является лес. Лесистость территории Чухломского района составляет 81.2%, что выше аналогичного регионального показателя (лесистость Костромской области одна из самых высоких в России и составляет 74,1 %, общая площадь лесов на территории области составляет более 4 600 тыс. га).

Сегодня промышленным видом деятельности в лесной отрасли можно считать только заготовку древесины. В небольших объемах осуществляются сбор живицы (подсечка) и корчевка пней на канифоль, которая сопровождает рубки строевого леса. Промысловая и спортивная охота и особенно сбор ягод, грибов и лекарственных трав являются общедоступными, почти бесплатными для пользователей видами деятельности.

Ограниченность числа занятых в лесном хозяйстве уменьшает возможность организации побочного лесопользования: т.е. использования недревесных биологических ресурсов леса. При цивилизованном подходе, принятом в странах зарубежной Европы, они нередко обеспечивают более высокие доходы, чем заготовка и реализация древесины.

Охотничье-промысловые ресурсы. Общая площадь охотничьих угодий на территории Чухломского района составляет 265.9 тыс. га, что составляет 4,7% от общего числа охотничьих угодий Костромской области.  Структура охотничьих угодий района представлена лесами различных типов,  в том числе заболоченных, полевых и водно-болотных.

Около 81.0 тыс. га (1.4%) охотничьих угодий в районе не закреплены за конкретными охотопользователями  и являются охотничьими угодьями общего пользования.

Рекреационные ресурсы. Рекреационные ресурсы Чухломского района представлены лесами, реками, разнообразными природно-ландшафтными комплексами (лесными, долинными и озерно-болотными) пригодными для организации как летнего, так и зимнего отдыха.

Выводы:

- Хотя Чухломский район и не располагает большим разнообразием природных ресурсов, тем не менее, имеющиеся ресурсы не используются в полной мере. В первую очередь это относится к лесным ресурсам, где сложившаяся структура лесопользования приводит к ухудшению породной и товарной структуры лесов, отрицательно сказывается на экономической обстановке в регионе. Причины кроются в недостатке производственных мощностей по глубокой переработке низкокачественной древесины и проблеме лесовозных дорог. В этих условиях деревообрабатывающие предприятия области предпочитают отказываться от самообеспечения сырьевыми ресурсами в пользу закупок из смежных регионов.

- Ограниченный спрос наблюдается и в отношении других природных ресурсов, в частности, на торф и нерудные строительные материалы. Абсолютно неясным остается тот факт, почему при богатых запасах торфа в области и в условиях высокой зависимости генерирующих компаний от импорта топлива (до 95% от всего потребляемого топлива составляет доля ввозимого топлива, что ставит под угрозу безопасность жизнеобеспечения местного населения), до сих пор не осуществлен частичный перевод генерирующих мощностей на местный торф.  Оптимизация структуры топливного баланса Костромской области назрела и является одним из путей повышения освоенности природных ресурсов области.

- Область традиционно славилась льняной отраслью. Однако в настоящее время в связи с отсутствием местной льняной базы широко используются давальческие схемы организации деятельности. Основными  поставщиками сырья по льну являются Смоленская и Тверская области, Алтайский край, Беларусь и ряд стран дальнего зарубежья. Это, несмотря на то, что климатические условия в принципе позволяют создать собственную базу льна и обеспечить законченный технологический цикл производства льняных изделий.

Проектные предложения:

- Вовлекать уже разведанные месторождения строительных материалов, а в случае необходимости провести дополнительные поисково-разведочные работы на перспективных площадях.

- В случае необходимости для полного удовлетворения нужд населения и хозяйства дополнительно ввести в эксплуатацию разведанные участки подземных вод.

- Для удовлетворения хозяйственно-питьевых нужд населения и снижения нагрузки на подземный водоносный комплекс водные объекты должны быть защищены от сброса неочищенных сточных вод, заиливания и загрязнения.

- Учитывая наличие вторичных ресурсов лесопользования, наладить заготовку грибов, ягод, технического и лекарственного сырья, а также заготовку меда.

- С целью организации туристической и рекреационной деятельности, разработать формы частно-государственного партнерства в рамках полномочий органов муниципальной власти в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

# Прогнозная оценка демографических ресурсов

# Население

Численность населения Чухломского района на 01.01.2009 года составила 12 585 человек. Удельный вес населения района в общей численности населения Костромской области составляет 1.82% (при удельном весе территории – 6.1%). Среди 24 районов Костромской области Чухломский район занимает 6-е место в регионе по численности населения и 3-е по площади территории. Плотность населения составляет 3.5 человека на квадратный километр (10 место в регионе).

В Чухломском районе за предшествующий период сформировались крайне негативные тенденции в развитии демографических процессов, результатом которых явились значительные потери населения, то есть наблюдалось интенсивное снижение демографического потенциала территории района.

По сравнению с 1978 годом (началом разработки проекта районной планировки Чухломского района Костромской области) население района к 1 январю 2009 года уменьшилось на 3715 человека или на 22.8 %. (По данным переписи 1959 и 1970 г.г. население района составляло соответственно 25.6 и 22.3 тыс. человек.

В регионах неотъемлемой часть деятельности органов государственной власти и местного самоуправления должна стать работа по формированию нормативной правовой базы, направленной на улучшение социально-экономического положения семей с детьми, демографической и миграционной ситуации, созданию условий, благоприятствующих рождению и воспитанию детей, предупреждению семейного неблагополучия.

На территории Костромской области принято Постановление Администрации Костромской области от 10.08.2007 N199-а "О направлениях и основных мероприятиях по улучшению демографической ситуации в Костромской области на 2007-2010 годы", которым предусматривается реализация мероприятий, направленных на улучшение здоровья населения, защиту материнства и детства, укрепление статуса семьи и улучшение демографической ситуации.

В 2009 году принята «Областная программа по оказанию содействия добровольному переселению в Костромскую область соотечественников, проживающих за рубежом, на 2009-2012 годы». Целью этой программы являются организация и стимулирование процесса добровольного переселение на Костромскую землю людей на основе создания на территории области необходимых условий для их проживания и трудоустройства. Результаты реализации данной программы явятся компенсацией естественной убыли населения и обеспечением возрастающих потребностей экономики области в притоке трудовых ресурсов.

Кроме того, в регионе реализуются федеральные программы, направленные на выполнение мероприятий, направленных на повышение рождаемости, увеличение продолжительности жизни, регулирование миграции и иных аспектов демографического развития.

В данной схеме представлен прогноз численности населения Чухломского района, выполненный с учетом сложившихся демографических тенденций, а также стратегии социально-экономического и градостроительного развития,  по следующим проектным этапам:

- I очередь - 2020 г.;

- расчетный срок - 2030 г.;

Прогноз численности населения выполнен в шести вариантах: трех вариантах экстраполяционного прогноза, и трех вариантах прогноза численности населения по методу передвижки возрастов.

Как показывают все прогнозные расчеты (см. таблицу 4.1), тенденция снижения численности населения области устойчива и на перспективный период, при этом убыль населения создает сложную ситуацию в демографии и на региональном рынке труда.

| Таблица 4.1. |
| --- |
| СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГНОЗОВ ПРОЕКТНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ |
| (человек) |
| № п.п. | Наименование прогноза | Первая очередь (2020 г.) | Расчётный срок (2030 г.) |
| 1. | Прогноз «ОАО НИИПГрадостроительства», г. С-Петербург | 12 600 | 13 000 |
| 2. | Экстраполяционный прогноз | 1 вариант | 11 309 | 10 149 |
|  |  | 2 вариант | 11 255 | 10 055 |
|  |  | 3 вариант | 11 703 | 10 823 |
| 3. | Метод «передвижки возрастов» | «инерционный» вариант | 11 650 | 10 790 |
|  |  | «средний» вариант | 12 081 | 11 423 |
|  |  | «целевой» вариант | 12 191 | 11 798 |

Экстраполяционный прогноз выполнен в трёх вариантах, каждый из которых построен на основе различных временных периодов (1978-2009 гг., 1978-2002 гг., 2002-2009 гг.), и характеризующихся различными тенденциями в динамике численности населения.

Метод  «передвижки возрастов», являясь наиболее достоверным и корректным методом прогноза численности населения, учитывает ряд демографических компонент, влияющих на изменение численности населения: половозрастной состав населения, миграцию населения, среднюю продолжительность жизни, коэффициент дожития по каждой половозрастной группе. Методологически этот метод прогноза является наиболее полным способом оценки прогнозной численности населения.

Прогноз выполнен в трёх вариантах до 2030 г., в каждом из которых заложены различные тенденции изменения демографических показателей. Каждый набор показателей определяет вариант изменения численности населения в соответствии с общим уровнем социально-экономического развития. Соответственно были выполнены следующие варианты: низкий (инерционный) уровень,  средний уровень и высокий (оптимистический) уровень (см. таблицу 4.1.).

Результаты прогнозов указывают, что даже при относительно высоких демографических коэффициентах в перспективном периоде все равно будет наблюдаться сокращение численности населения и дефицит трудовых ресурсов, что потребует значительного миграционного прироста. Если учесть что в других регионах центральной России ситуация будет схожей, то проблема выглядит весьма критической. Но, в то же время, тенденции, заложенные в расчете, позволяют немного стабилизировать демографическую ситуацию. Увеличение абсолютной численности населения в возрасте моложе трудоспособного отчасти обеспечит прирост численности населения, но уже в период после прогнозного. Связано это, прежде всего, с очень деформированной половозрастной структурой населения (кризис рождаемости 90-х годов и постоянный миграционный отток трудоспособного населения, в том числе и в советский период).

Выводы:

Таким образом, все приведенные расчеты дают стойкие пессимистические прогнозы, то есть численность населения по ним обречена на постоянное сокращение. Такая ситуация не может быть принята Схемой территориального планирования на длительный срок, ибо это означает исчезновение района. Поэтому при расчете перспективной численности населения необходимо учитывать неизбежность правительственных и прочих мероприятий, направленных на повышение рождаемости и общее улучшение демографической обстановки.

Исходя из этих соображений, выбрано направление на относительную стабилизацию численности населения (позитивный сценарий), так как любая иная позиция является тупиковой, не способной к развитию и, более того, исключающая для него все пути.

С этих позиций наиболее приемлемым является прогноз перспективной численности населения, выполненный С-Петербургским «ОАО НИИПГрадостроительства»  в проекте Схемы территориального планирования Костромской области. Повышение рождаемости и общее улучшение демографической ситуации, предполагаемый уровень развития хозяйственной деятельности и инвестиционная привлекательность дают возможность прогнозировать стабилизацию численности населения уже к 2020 году и небольшое увеличение на расчетный срок (см. таблицу 4.1.).

Проектные предложения:

Улучшение демографической ситуации является стратегической целью, решение которой имеет кардинальное значение для перспектив социально-экономическое развития района. Необходимость преодоления «демографической ямы», повышения обеспеченности экономики трудовыми ресурсами обуславливает потребность в улучшении демографической ситуации посредством реализации ряда комплексных мер.

К комплексным мерам, направленным на повышение рождаемости, общее улучшение демографической обстановки, относятся:

- поощрение более высокой рождаемости через экономические, социальные и пропагандистские воздействия;

- увеличение иммиграционных потоков в Россию на первом этапе за счет проведения ускоренной кампании предоставления гражданства не посчитанным мигрантам, которые стоят в очереди на получение гражданства (в России их насчитывается не менее трёх миллионов);

- осуществление адаптационных мер в условиях сокращения и старения населения, а именно принятие мер по созданию условий для продления трудовой деятельности и благополучной жизни пожилых людей, что является важной частью демографической политики, ибо сохранение населения – одна из форм демографического роста;

- повышение реальных денежных доходов населения;

- рост обеспеченности гарантированным жильем семей с детьми;

- совершенствование медицинского обслуживания матери и ребенка.

# Трудовые ресурсы

Трудовой потенциал Чухломского района сравнительно невысок и имеет постоянную долгосрочную тенденцию снижения, обусловленную, в первую очередь, неблагополучной демографической ситуацией.

Численность трудоспособного населения Чухломского района в 2009 г. составила 7517 человек. За период 2000 – 2009 гг. численность трудовых ресурсов региона сократилась на 385 человек.

Значительная часть трудового потенциала сосредоточена в районном центре и пос. Судай.

Численность работающих на предприятиях и организациях Чухломского района, которая  за 2009 г. составила  2 634  человек, ежегодно снижается, причем происходит уменьшение доли занятых в материальном производстве.

Наибольшая численность работающих в 2009 году была занята  в бюджетной сфере – 1551 человек, в торговле и общественном питании работали более 500 человек, в сельском хозяйстве были заняты  267 человек, в лесном хозяйстве и лесозаготовках - 155 человек, в промышленном производстве – 114 человек. По сравнению с 2008 годом общая численность работающих уменьшилась на 288 человек или на 9,9%.

Численность занятых индивидуальным трудом и по найму у отдельных граждан, включая занятых в домашнем хозяйстве производством товаров и услуг для реализации, в 2008 году составляла 1337 человек и в 2009 году возросла на 1,3%, так как из-за сокращения численности работающих на предприятиях произошел переток трудовых ресурсов в сферу малого  и индивидуального предпринимательства. Индивидуальные  предприниматели занимаются, в основном,  розничной торговлей, сферой услуг, лесозаготовкой и деревопереработкой.

В целом, экономика района ориентирована на внутреннее потребление. Исключение составляет большая часть продукции лесозаготовки и деревообработки.

Основные направления демографической политики, а также конкретный  комплекс программных мероприятий по развитию трудового потенциала и обеспечению стабильной ситуации на рынке труда Чухломского района разработаны и реализуются в различных муниципальных комплексных и отраслевых программах. В муниципальной программе «Содействия занятости населения Чухломского района на 2009-2010 г.г.» направление «развитие трудовых ресурсов» входит в состав главных приоритетов развития района.

В оценке трудового потенциала на перспективу по прогнозу были учтены основные приоритеты государственной демографической политики на ближайшее десятилетие, ориентированные на преломление негативных демографических тенденций и увеличение репродуктивных установок населения, что напрямую связано с прогнозируемым интенсивным развитием района.

Но даже предусматриваемая в целевом варианте прогноза стимулирующая демографическая политика не будет компенсировать в перспективе абсолютное снижение численности трудоспособного населения. В связи с этим для реализации намеченной социально-экономической и градостроительной стратегии развития Чухломского района необходимо проведение эффективной миграционной политики по привлечению трудовых мигрантов. Кроме того, решающим фактором, компенсирующим снижение численности трудовых ресурсов, должна стать техническая политика, направленная на внедрение высоко производительной техники и новейших технологий, существенно повышающих производительность труда и снижающих потребность в трудовых ресурсах.

Только при оптимальном сочетании эффективной демографической, миграционной и технической политики трудовые ресурсы не будут являться ограничивающим фактором развития территории Чухломского района.

Выводы:

Нехватка трудовых ресурсов одинаково остро ощущается во всех секторах экономики, а потому может быть названа одним из важнейших ограничений динамичного развития района. В качестве основных причин сложившегося дефицита кадров можно выделить следующие:

- депопуляция населения в связи с ухудшающейся ситуацией в демографической сфере и миграционным оттоком, а также сокращение продолжительности жизни и старение населения;

- низкий уровень мобильности населения, территориальные и профессиональные диспропорции спроса и предложения на рынках труда. Данные проблемы невозможно решить при отсутствии доступного жилищного фонда;

- снижение качества трудовых ресурсов. В результате значительного сокращения объемов производства в 90-х годах, слабых темпов технического перевооружения и ограниченного внимания к вопросам профессиональной переподготовки снижается квалификация персонала действующих предприятий. Положение с качеством трудовых ресурсов усугубляется проблемами взаимодействия системы профессионального образования и бизнеса: несоответствием профессиональной структуры трудовых ресурсов потребностям экономики. Как результат, развитие текучести кадров на трудовых рынках отдельных городов в поисках более высоких сиюминутных зарплат, а действующие налоговое законодательство на фоне невысоких среднемесячных заработных плат делает невыгодным привлечением мигрантов.

Проектные предложения:

Главные стратегические цели и задачи в развитии занятости и рынка труда на ближайшую и долгосрочную перспективу:

- сохранение и поддержание уровня (объективно возможного) трудового потенциала  области;

- обеспечение относительно высокого и стабильного уровня занятости населения, относительно низкого уровня безработицы;

- обеспечение стабильно благоприятной ситуации на рынке труда;

- преодоление структурной безработицы, достижение сбалансированности в профессиональной структуре предлагаемых на рынке труда рабочих мест и в профессиональной структуре безработного населения;

- повышение качества рабочей силы;

- ликвидация и смягчение территориальных диспропорций на рынке труда области, в первую очередь в сельской местности;

- недопущение по территории застойной, “молодежной”, “женской” безработицы и других типов тяжелой ситуации на рынке труда.

Проектом предусматриваются основные мероприятия региональной политики на рынке труда и занятости населения по следующим направлениям:

- реформирование экономической базы (в первую очередь, АПК и промышленности), реструктуризация и диверсификация рабочих мест, увеличение количества и качества рабочих мест;

- поддержание тенденции положительной динамики численности трудоспособного населения;

- улучшение условий и охраны труда;

- развитие кадрового потенциала, гибкой системы профессиональной подготовки и переподготовки кадров;

- проведение миграционной политики, способствующей сбалансированному развитию рынка труда.

# Предложения по развитию производственного потенциала

Современный производственный потенциал Чухломского района имеет исторические корни, базируется на традиционных лесозаготовке и деревопереработке и агропромышленной специализации района.

Производственный комплекс региона претерпел за годы реформирования существенные структурные изменения, ведущее место в экономике стало принадлежать негосударственным структурам, в регионе сформировалась многоукладная экономика.

Общей, социально-экономической и градостроительной,  стратегической целью Схемы территориального планирования является формирование конкурентоспособной и инвестиционно привлекательной территории, достижение высокого уровня ее социально-экономического развития, адекватного имеющемуся потенциалу, гармонизация территориальной организации хозяйства и системы расселения, рынка труда, в целом – обеспечивающие устойчивое развитие Чухломского района.

На территории Чухломского района сложился многофункциональный территориально-производственный комплекс, который за период реформирования экономики в целом в значительной степени был сохранен, но  отдельные его отрасли и производства были утрачены. Важной стратегической задачей является восстановление утраченного потенциала.

В соответствии с системой стратегических целей дальнейшее развитие Чухломского района преимущественно связано с сохранением устоявшейся структуры экономики и перевода ее на новый качественный уровень. Через развитие экономики планируется повышение социальных стандартов и повышение уровня жизни населения. Потребность в обеспечении комплексного развития Чухломского района предопределяет необходимость наиболее эффективного использования имеющихся ресурсов. В этой связи актуальным становится вопрос о выборе приоритетов развития, позволяющим наилучшим образом реализовать систему стратегических целей развития.

Для наиболее эффективного достижения стратегических целей развития Чухломского района в соответствии с положениями «Программы социально-экономического развития Чухломского муниципального района Костромской области на 2009-2013гг. и на перспективу до 2020г.» в качестве приоритетных направлений следует выделить:

- Агропромышленный и пищевой комплекс.

- Промышленность (лесопользование, лесозаготовки и лесопереработка).

- Транспорт.

- Малое предпринимательство.

- Жилищное строительство и ЖКХ.

- Социальная сфера.

- Экологическая безопасность.

# Промышленность

Несмотря на то, что последние три года в районе идет активное развитие агропромышленной отрасли, ведущим сектором экономики остается промышленность, служащая основным источником формирования рабочих мест для населения и доходной части муниципального бюджета. Промышленность выполняет важнейшие социально-экономические функции и от эффективности промышленного развития района зависит благосостояние его населения.

По статистическим данным общая численность работающих на основных промышленных предприятиях района в 2009 году составила 1066 человек (40,5% от работающего населения). В 2008 году объем отгруженных промышленный товаров собственного производства, работ и услуг составил 105,9млн.руб. (с учётом продукции деревообработки, производимой индивидуальными предпринимателями), темп роста к 2007 году составил в текущих ценах 193,6%, индекс физического  объёма к предыдущему году 177,9%.

Лесная и деревообрабатывающая промышленность. В  объёме  промышленной  продукции обработка древесины и производство изделий из дерева занимает наибольший  удельный  вес - 76% . Основными видами выпускаемой продукции являются обрезные и необрезные пиломатериалы, столярные и погонажные изделия, мебель, срубы домов. Большим спросом за пределами области, особенно в столичных регионах, пользуются срубы из хвойной и лиственной древесины, а также дверные и оконные блоки, в частности, филенчатые и прочая продукция деревообработки.

В районе отсутствуют крупные и средние предприятия, деревоперерабатывающая промышленность представляет собой многочисленные деревообрабатывающие частные предприятия, которые сосредоточены в производственных зонах города и на территориях бывших производственных сельхозпредприятий. В районе числится около 40 предприятий лесопиления и деревообработки. Лесопереработкой также занимаются и  индивидуальные предприниматели, имеющие в собственности или арендующие цеха деревообработки и пилорамы. Рост стоимости сырья и других материально-технических ресурсов, повысивший себестоимость продукции,  высокая арендная плата за пользование лесосечным фондом, затяжное переоформление договоров аренды, общее кризисное состояние экономики страны привели к тяжелому финансовому положению,  как предприятий, так и индивидуальных предпринимателей, занимающихся заготовкой и переработкой древесины. В 2009 году  ряд предприятий и  индивидуальных предпринимателей были вынуждены прекратить производственную деятельность или приостанавливать производство, отпускать работников в вынужденные отпуска или устанавливать неполный рабочий  день.

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды. Доля в общем объеме  отгруженной продукции и оказанных услуг района, приходящаяся на такой вид деятельности, как производство и распределение электроэнергии, газа и воды невысока и составила в 2009 году 4,2%.  В 2008 году объем производства в отрасли составил 2,8 млн.руб., в 2009 на 17,6% больше  – 3,3 млн.руб.

Производством и распределением воды, ремонтом водопроводных сетей занимается ООО «Чухломаводоканал». Водоснабжение района осуществляется в основном из подземных водоисточников.

Централизованное газоснабжение в районе отсутствует, население пользуется для своих нужд привозным баллонным газом.

Чухломский район обеспечивается  электрической энергией через 6 подстанций Чухломский участок ОАО «Костромская сбытовая компания». Протяженность воздушных линий ЛЭП 10кв = 557км., ЛЭП – 0,4кв. = 353км.

Чухломский район располагает значительными ресурсами местных видов топлива (дрова, отходы лесопиления). При существующем объеме лесозаготовок потребности всех 38 котельных района, организаций и населения в топливе  обеспечиваются в полном объеме.

Централизованное теплоснабжение существует  только в некоторых населенных пунктах района. Социально-значимые объекты отапливаются котельными (ДК, школы, больницы, здания администраций, и т.д.), ремонт и обслуживание котельных - ведомственное. Население в основном пользуется электронагревателями и дровяными титанами.

Протяженность теплосетей  по  району  составляет 3,5 км,  водопроводных  сетей - 62,7 км, из них предприятий коммунального комплекса 27 км. Износ   водопроводных  сетей  достигает 80-90%  что  часто  является  причинами  аварийных  ситуаций.

По  муниципальной программе энергосбережения областным  фондом  энергосбережения  ведутся  работы  по  замене  морально  устаревшего   насосного  хозяйства, проводится  реконструкция  котельных - ежегодно производится замена 3% котлов при потребности 10 %. Освоено денежных  средств  в сумме 3992,8 тысяч рублей из  всех  уровней бюджета.

Реконструкция и модернизация сетей водопровода и тепловых сетей позволят устранить потери в сетях, снизить стоимость и улучшить качество предоставляемых коммунальных услуг потребителям.

Пищевая промышленность. Наряду с лесозаготовкой и лесопереработкой приоритетными отраслями, имеющими хороший конкурентный потенциал, являются сельское хозяйство и пищевая промышленность. Для устойчивого развития пищевой промышленности необходимо возрождение сельскохозяйственного производства. Эти две взаимоувязанные отрасли производят товары, ориентированные на внутрирегиональное потребление, в первую очередь на обеспечение продовольственной безопасности, делают значительный вклад в валовой региональный продукт и в формирование спроса на рынке труда района.

Производством пищевых продуктов занимается индивидуальный предприниматель Апушкина Н.Н., арендующая Чухломский хлебозавод у ОАО «Гермес». Производство хлеба и хлебобулочных изделий в районе ежегодно увеличивается на 3-9%. Хлебом обеспечивается частично г. Чухлома и жители сельских поселений.

Следует отметить, что  лесной Чухломский район обладает большими запасами экологически чистых грибов и ягод. Открытие заготовительных пунктов приема ягод и грибов способствовало бы занятости населения, особенно сельских жителей и могло частично решить финансовые проблемы населения. В прошлые годы сезонный прием и переработку ягод и грибов от населения вело предприятие торговли ООО «Гермес», в настоящее время  организованного приема грибов и ягод не ведется.

Выводы:

Основой промышленности Чухломского района традиционно является лесопромышленный комплекс, для развития которого в районе имеются все предпосылки: Однако существующие условия зачастую этому не способствуют. Причин тому много, основную роль играют кризисные явления в экономике страны, но не последнее место занимают также некоторые изменения  в экономической политике, предпринятые администрацией области в последнее время и затронувшие все муниципальные образования.

При этом, видимо, не учитывается также, что высокие процентные ставки при низком уровне благосостояния населения, ограниченности платежеспособных заемщиков делают кредитные средства недоступными для большинства потенциальных заемщиков. В сумме с другими эти факторы отрицательно влияют на  предпринимательскую активность населения.

При благоприятных условиях развития в перспективе Чухломский район  должен  иметь развитую  лесозаготовительную отрасль и предприятия по глубокой переработке древесины.

В перспективном периоде промышленный комплекс района не только сохраняет свою значительную роль, но еще больше усиливает свои позиции как за счет восстановления и роста на существующих территориях, так и путем развития и размещения промышленного производства на новых территориях.

Проектные предложения:

В Схеме территориального планирования Чухломского района стратегической целью ставится обеспечение высоких устойчивых темпов промышленного производства, восстановление утраченного промышленного потенциала, восстановление места и роли промышленного производства в структуре экономики района и области.

Приоритетами промышленного производства в долгосрочной перспективе является развитие деревообрабатывающих производств, производств по переработке сельскохозяйственного сырья как части интенсивно развивающегося агропромышленного комплекса.

С целью наращивания производственного потенциала, создания дополнительных рабочих мест и изменения структуры экономики Чухломского района в сторону повышения доли видов экономической деятельности, опирающихся на использование местных сырьевых ресурсов на территории Чухломского района предусматривается строительство промышленных предприятий. Их характеристики и сроки реализации приведены в таблице 4.2.

| Таблица 4.2 |
| --- |
| ПЕРЕЧЕНЬ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ (промышленное производство) |
|  | Наименование проекта | Цель создания и вид деятельности | Площадь земельного участка | Количество создаваемых рабочих мест | Сроки реализации проекта | Место строительства |
| 1 | Строительство кирпичного завода | Развитие промышленности | 5 га | 100 | 2020 г. | г. Чухлома |
| 2 | Строительство завода по добыче и переработке сапропеля | Очистка озера и развитие промышленности | 5 га | 50 | 2013 г. | Чухломское с/п |
| 3 | Строительство цеха по углубленной переработке древесины | Развитие промышленности | 2 га | 100 | 2030 г. |  |
| 4 | Строительство завода по изготовлению торфобрикетов | Развитие промышленности |  |  | 2013 |  |

# Агропромышленный комплекс

Агропромышленный сектор остается одним из наиболее важных и сложных отраслей экономики Чухломского района, и хотя доля продукции сельскохозяйственных предприятий в валовом производстве района не велика, они производят продукцию, ориентированную на внутрирегиональное потребление.

Сельскохозяйственным производством в районе занимаются как коллективные, так и фермерские хозяйства. Отраслью рыночной специализации района в сельском хозяйстве является мясомолочное производство; в растениеводстве  одно из ведущих направлений -  кормопроизводство, необходимое для обеспечения поголовья скота кормами собственного производства. Кормовые культуры представлены, в основном, многолетними травами, выращенное зерно также используется на корм скоту, на сторону реализовывается лишь его небольшая часть. В сельхозпредприятиях района выбытие основных фондов опережает их ввод, что является основным сдерживающим фактором для расширения воспроизводства.  На протяжении последних лет обновление активной части основных средств опережает их выбытие и снижает процесс износа. Это объясняется тем, что по цене вновь приобретаемые машины, оборудование и транспортные средства значительно превышают выбывшие.

Наряду со слабым материально-техническим оснащением предприятий АПК района, ряд зданий и сооружений находятся в аварийном состоянии, что требует изыскания дополнительных средств на проведение капитального ремонта, реконструкции, строительства новых помещений.

Выводы:

Давние проблемы сельского хозяйства, обострившиеся в последние годы, особенно сильно проявляются в животноводческой отрасли, которая на протяжении многих лет остается хронически убыточной, поэтому основным направлением развития АПК района принято ускоренное развитие животноводства.

Одной из основных причин отрицательных показателей рентабельности служит значительный износ средств механизации большинства животноводческих ферм, которые требуют замены или капитального ремонта. Системы навозоудаления служат по 10 и более лет вместо 4-х. Доильные установки и системы водоснабжения также требуют срочного капитального ремонта или замены. Наряду со слабым материально-техническим оснащением предприятий АПК района, ряд зданий и сооружений находятся в аварийном состоянии, что требует изыскания дополнительных средств на проведение капитального ремонта, реконструкции, строительства новых помещений.

Для эффективного производства за счет применения современных технологий требуются инвестиции, кредиты, субсидии. Для их получения необходимо участвовать в программах всех уровней - районных, областных, целевых федеральных  по развитию АПК, социальному развитию села и т.д.

При соответствующей поддержке со стороны государства на федеральном и муниципальном уровнях, достаточном инвестировании сельское хозяйство района может развиваться и в перспективе.

Анализ представленных данных показывает, что по сравнению с предыдущим годами показатели в области растениеводства также ухудшились.

Проектные предложения:

1. В прогнозном периоде предусматривается сохранение стратегических позиций АПК в целом за счет ускоренного развития животноводства, восстановления и оптимального развития всех его сфер и структур, сопряженных с обслуживанием сельского хозяйства и сельского населения, а также повышения товарности крестьянско-фермерских хозяйств (КФХ) и хозяйств населения (ХН). Для достижения этих целей необходимо:

- активное внедрение прогрессивных технологий в сельскохозяйственном производстве и пищевой промышленности;

- строительство и модернизация ферм по выращиванию крупного рогатого скота;

- сохранение плодородия земель сельскохозяйственного назначения;

- расширение площадей под выращивание кормовых и технических сельскохозяйственных культур.

- развитие социальной инфраструктуры, повышение престижности селскохозяйственного труда и привлекательности сельского образа жизни.

- развитие центров технического обслуживания сельскохозяйственной техники.

- интеграция перерабатывающих предприятий с производителями сельскохозяйственной продукции.

- расширение сырьевой базы перерабатывающих предприятий за счет организации закупок сырья в фермерских и личных подсобных хозяйствах

- расширение сети фирменной торговли.

С целью наращивания производственного потенциала, создания дополнительных рабочих мест в сфере агропромышленного производства, в соответствии с программами социально-экономического развития района и Костромской области предусматривается строительство дополнительных мощностей по производству молочно-товарной продукции.

(см. таблицу 4.3.)

# Лесное хозяйство

В соответствии с лесорастительным районированием, утверждённым приказом МПР России от 28.03.2007 г.  № 68, все леса, расположенные на территории Чухломского района находятся в введении ОГУ «Чухломское лесничество». Оно расположено в северо-западной части Костромской области и, помимо лесов Чухломского района, включает отдельные лесные массивы, расположенные на территории соседних Антроповского, Галичского, Парфеньевского  и Кологривского районов.

Протяжённость территории лесничества с севера на юг  составляет 689 км, с запада на восток –  86 км.

Чухломское лесничество организовано приказом Рослесхоза от 23.05.2008 г. № 168. Общая площадь  лесничества составляет 307 315 га и имеет в составе 11 участковых лесничеств.

Общий запас древесины составляет 12 017 тыс. куб.м, а общий годичный прирост запаса древесины – 903.4 тыс. куб.м; ежегодная расчетная лесосека равна 840.0 тыс. куб.м.

Заготовка древесины при проведении сплошных и выборочных рубок спелых и перестойных насаждений допускается на большей части (98.1%) территории Чухломского лесничества за исключением земель заказников и памятников природы, особо защитных участков леса, выделенных лесоустройством.

Основное направление развития лесного хозяйства Чухломского района в перспективе предопределяется особенностями функций, выполняемыми лесами.

В развитии лесного хозяйства области выделяются три основных направления:

- сохранение и восстановление лесных ресурсов, повышение производительности лесов;

- повышение лесистости территорий;

- охрана и контроль использования лесных ресурсов.

Основные мероприятия по развитию лесного хозяйства.

для реализации основных направлений предусматривается проведение следующих лесовосстановительных мероприятий:

- проведение рубок ухода за лесом, включая выборочно-санитарные рубки, с целью улучшения качества древостоя за счет изменения породного состава в сторону увеличения  доли более ценных пород, повышения их продуктивности, а также предотвращения лесных пожаров;

- расширение масштабов мероприятий по восстановлению лесов за счет посадки и посева леса;

- ввод молодых насаждений в категорию ценных лесных насаждений в лесах государственного значения;

- восстановление сосновых лесов на значительных  площадях, занятых сейчас осиной и березой, с целью повышения производительности лесов;

- проведение работ по уходу и подготовке почв под лесокультуры;

- возобновление работ по облесению территорий, в первую очередь, на площадях, не возобновляющихся лесосек и редин;

- увеличение объемов работ по защите лесов от вредителей и болезней, в том числе биохимическими методами и особенно химическими мерами борьбы с вредителями и болезнями леса.

# Проектные предложения по функционально-планировочной организации территории

# Планировочная организация территории

Современное использование территории

Основу планировочной структуры составляют транспортные магистрали, выполняющие роль планировочных осей, крупные сельские населенные пункты, являющиеся планировочными центрами различного ранга, лесные массивы в северной и восточной части района.

Характер современного использования территории Чухломского района разнообразный и обусловлен целым рядом факторов. В их числе важное значение принадлежит особенностям исторического процесса заселения территории, а также природным условиям.

Основу планировочной структуры составляют автомобильные дороги, выполняющие роль планировочных осей, крупные населенные пункты, являющиеся планировочными центрами различного ранга, лесные массивы, проходящие через всю территорию района с юго-запада на северо-восток вдоль Вигской низины.

Композиционным центром района является территория, примыкающая к Чухломскому озеру. В прибрежной его части размещаются районный центр, ряд административных центров сельских поселений, проходит автомобильные дороги Судиславль-Галич-Чухлома и Чухлома-Солигалич, соединяющая северо-восточную часть с районным центром и дающая выход лесохозяйственных территорий на региональную автотрассу и северную железную дорогу.

Характер современного использования территории Чухломского района разнообразный и обусловлен целым рядом факторов. В их числе важное значение принадлежит особенностям исторического процесса заселения территории, а также природным условиям.

Основные особенности современного использования территории Чухломского района следующие:

1. Несмотря на сравнительно небольшую территорию, имеют место различия в степени освоенности территории района. Это обусловлено взаимным расположением природных и транспортных осей, крупных лесных массивов на северных и восточных территориях, примыкающих к Парфеньевскому, Кологривскому районам и территории Вологодской области.

2. Наиболее существенной особенностью является ярко выраженная роль автодорог регионального значения и местоположения населенных пунктов в планировочной структуре района. Относительно интенсивно освоены территории, примыкающие к автомобильным дорогам Судиславль-Галич-Чухлома,  Чухлома-Солигалич, Чухлома-Судай и Судай-Фомицино. Вдоль них группируется основная часть населенных пунктов района.

Опорный каркас расселения района образуют 20 населенных пунктов, которые по численности населения и уровню развития социально-экономической инфраструктуры значительно отличаются от остальных населенных пунктов. Помимо г. Чухломы - административного центра района и городского поселения с населением 5 512 человек, 12 являются административными центрами сельских поселений. Самые крупные из них – с. Судай – 1 880 человек и пос. Якша - 472 чел.

Город Чухлома является административным центром района и занимает доминирующее положение в развитии района.   Здесь проживает почти 43% населения района, сосредоточены административные учреждения, учреждения различных видов и форм культурно-бытового обслуживания и досуга.

Выводы:

Территория района по планировочным характеристикам находится в достаточно благоприятных условиях. Это объясняется развитостью транспортной сети, которая охватывает практически всю площадь, за исключением небольших локальных участков к северу и в  восточной части.

Положительным фактором, обеспечивающим благоприятность планировочных условий района, является наличие основных административно – хозяйственных центров сельских поселений, в которых концентрированы объекты соцкультбыта, производственные предприятия, объекты энергоснабжения и другие элементы хозяйственной и социальной деятельности населения. Располагаясь равномерно по территории, они перекрывают своими зонами влияния по нормативным параметрам большую часть центральной и южной части района. В северной и восточной частях, несмотря на относительно развитую транспортную сеть и связь с районным центром, из-за больших лесных массивов планировочные предпосылки для интенсивного хозяйственного развития района значительно хуже.

Проектные предложения:

Анализ предложений по перспективному развитию хозяйственного комплекса района, масштабы развития его производственно-экономического потенциала, прогнозы изменения населения на расчетный срок не дают оснований для кардинального изменения планировочной структуры Чухломского района. Транспортная сеть автомобильных дорог в перспективе изменится за счет реконструкции и небольших дополнений в виде продолжения основных осевых магистралей в Солигаличский и Парфеньевский районы, которые также существенно не могут повлиять на изменение сложившейся планировочной структуры.

Следовательно, единственно возможным инструментом, способствующим улучшению функционирования производственного комплекса района и максимальному снятию негативных тенденций, может быть улучшение работы уже существующих функционально – планировочных элементов планировочной структуры в соответствии с той ролью, которая им предназначается в связи с их планировочным положением.

Проектируемая планировочная структура муниципального образования Чухломский район представляет собой единый каркас (сеть автодорог), связывающий между собой территории населенных пунктов, производственные комплексы, сельскохозяйственные и лесные территории.

В связи с тем, что основная часть территории муниципального образования Чухломский район занята землями лесного фонда, которые практически со всех сторон окружают населенные пункты, сдерживая их территориальное развитие, создание системы расселения возможно только на определенных участках. Это территории вдоль автомобильных дорог  Судиславль-Галич-Чухлома,  Чухлома-Солигалич, Чухлома-Судай и Судай-Фомицино.

На остальной территории района часть населенных пунктов подлежит сокращению, а часть будет развиваться локально, с учетом имеющихся территориальных резервов каждого населенного пункта.

Проектом предлагается усиление районных функций г.Чухломы, соответствующих как его административному статусу, так и центру районной системы расселения. Развитие районного центра предлагается осуществлять за счет повышения уровня существующих и строительства новых объектов социально – культурного обслуживания районного значения.

В качестве дополнения и для снижения нагрузки на районный центр предлагается освоение на перспективу земель вдоль автодороги Чухлома-Солигалич севернее районного центра.  Учитывая огромное влияние, которое способна оказать магистраль регионального значения на развитие территории, данная зона имеет все тенденции стать зоной активного градостроительного освоения. Здесь целесообразно размещения производств, имеющих необходимость выхода на межрегиональные трассы с целью сбыта своей продукции. Размещение производственных мощностей создаст необходимость строительства жилья и объектов социальной сферы. Наиболее благоприятными для строительства жилых комплексов и организации рекреационных зон являются территории между автомобильными дорогами Судиславль-Галич-Чухлома,  Чухлома-Солигалич и акваторией Чухломского озера.

Развитие районного центра дополняется развитием сети центров муниципальных образований – сельских поселений - в составе Чухломского района.  Данные населенные пункты в перспективе должны выполнять функции не только в плане административного управления, но и в сфере социально – культурного обслуживания населения, проживающего в данном сельском поселении. Поэтому развитие административно-хозяйственных центров сельских поселений должно осуществляться как одно из первоочередных мероприятий, направленных на улучшение условий проживания населения.

Основные транспортно-планировочные оси направления юг-север и запад-восток на перспективу получат свое развитие  в Парфеньевский и Кологривский районы, тем самым усилят свое транспортное значение и создадут предпосылки для возможного градостроительного освоения территорий, находящихся в зоне их влияния.

В целях улучшения территориальной организации Чухломского района, учитывая инициативу администрации муниципального района и согласие населения Закон Костромской области от 29.03.2010 года № 601-4-ЗКО «О преобразовании некоторых муниципальных образований Костромской области и внесении изменений в Закон Костромской области «Об утверждении границ муниципальных образований в Костромской области и наделении их статусом» закрепил новые административные границы муниципальных образований района.

Новое административное деление Чухломского муниципального района отражено в таблице 4.3.

| Таблица 4.3. ПЕРЧЕНЬ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ В СОСТАВЕ ЧУХЛОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА |
| --- |
| № | Наименование сельского поселения | Преобразуемые поселения | Административный центр |
| 1. | Городское поселение г.Чухлома | - | г. Чухлома |
| 2. | Ножкинское сельское поселение | Ножкинское с/п | с. Ножкино |
|  |  | Федоровское с/п |  |
| 3. | Панкратовское сельское поселение | - | д. Панкратово |
| 4. | Петровское сельское поселение | - | п. Якша |
| 5. | Повалихинское сельское поселение | Повалихинское с/п | д. Повалихино |
|  |  | Краснонивское с/п |  |
| 6. | Судайское сельское поселение | Нагорское с/п | с. Судай |
|  |  | Судайское с/п |  |
|  |  | Тормановское с/п |  |
| 7. | Чухломское сельское поселение | Беловское с/п | д. Тимофеевское |
|  |  | Чухломское с/п |  |
| 8. | Шартановское сельское поселение | - | д. Ильинское |

# Функциональное зонирование

На основе комплексной градостроительной оценки территории с учетом перспективного развития Чухломского района предлагается следующее зонирование территории:

I. Структурно-планировочные зоны

Зона многофункционального районного центра

Эта зона представляется наиболее перспективной практически для всех видов деятельности: от создания крупных жилых районов, развития промышленности, формирования индустрии туризма, с учетом охраны природы и объектов культурного наследия.

Зоны населенных пунктов

Использование территории регламентируется генеральными планами, правилами землепользования и застройки. Использование территорий объектов историко-культурного наследия регламентируется также Проектами зон охраны объектов культурного наследия.

II. Зоны преимущественно природоохранного назначения

#### Защитные леса

К ним относятся леса, основным назначением которых является выполнение водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных, иных функций, а также леса особо охраняемых природных территорий. Порядок ведения лесного хозяйства определяется в зависимости от категории защитности. На особо защитных участках лесов запрещено применение рубок главного пользования.

Использование территории регламентируется Лесным кодексом Российской Федерации от 4.12.2006 № 200-ФЗ и лесохозяйственным регламентом Чухломского лесничества (разработан ФГУП «Рослесинфорг» «Центрлеспроект», 2008 г.).

Зоны устанавливаются для поддержания водных объектов в состоянии, соответствующем экологическим требованиям, для предотвращения загрязнения, засорения и истощения поверхностных вод, а также сохранения среды обитания объектов животного и растительного мира.

Использование территорий осуществляется в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации от 16.11.95 № 167-ФЗ; со СНиП 2.07.01-89*, п.9.3* (Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений), Положением о водоохранных зонах водных объектов и их прибрежных защитных полосах, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.11.96 № 1404; СанПиН 2.1.5.980-00 (Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения). На территории водоохранных зон запрещается размещать объекты, загрязняющие реки, озера и пр., в т.ч.: склады ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче-смазочных материалов (ГСМ), площадки для заправки аппаратуры ядохимикатами, животноводческие комплексы и фермы, места складирования и захоронения промышленных, бытовых и сельскохозяйственных отходов, кладбища и скотомогильники, накопители сточных вод, стоянки транспортных средств. В лесах водоохранных зон осуществление рубок главного пользования запрещается. Разрешается проведение рубок промежуточного пользования и других лесохозяйственных мероприятий, обеспечивающих охрану водных объектов.

# Особо охраняемые природные территории

Использование территорий осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях» от 14.03.95 № 33-ФЗ (запрещается любая деятельность, противоречащая задачам и режиму особой охраны при родной территории). Постановлением Главы администрации Костромской области от 16.06.2008 г. №172-а «Об утверждении схемы развития  и размещения особо охраняемых природных территорий регионального значения Костромской области» на территории Чухломского района установлены следующие  ООПТ (см. таблицу 4.5).

В целях защиты особо охраняемых природных территорий от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к ним участках должны быть созданы охранные зоны с регулируемым режимом хозяйственной деятельности и определены размеры буферных зон. Перечень запрещенных и допустимых видов хозяйственной деятельности, на территориях особо охраняемых природных территорий приводится в соответствующих отраслевых документах. В границах буферных зон запрещается деятельность, оказывающая негативное воздействие на природные комплексы.

Размещение зданий и сооружений в охранных зонах особо охраняемых природных территорий допускается, если строительство указанных объектов или их эксплуатация не будут угрожать сохранности ООПТ. Условия размещения таких объектов устанавливаются при назначении границ охранных зон (округов) и режима их хозяйственного использования.

Таблица 4.5

ПЕРЕЧЕНЬ СУЩЕСТВУЮЩИХ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

| №№ п.п. | Категория и название ООПТ. | Площадь всего (га) | в том числе земель | Участковое лесничество, квартал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование категории | Площадь (га) |  |
| 1 | Памятник природы «Фомиловский лес» | 72,0 | лесной фонд | 72,0 | Чухломское лесничество, Судайское участковое лесничество |
|  |  |  | водный фонд | - |  |
|  |  |  | с/х земли | - |  |
|  |  |  | земли запаса | - |  |
| 2 | Государственный при-родный заказник, ком-плексный «Озеро Чухломское» | 7495,0 | лесной фонд | 750,0 | Чухломское лесничество |
|  |  |  | водный фонд | 4760,0 |  |
|  |  |  | с/х земли | 1837,9 |  |
|  |  |  | земли пос-ний | 147,1 |  |
| 3 | Государственный природный заказник, комплексный «Болото Свято» | 4154,0 | лесной фонд | 4154,0 | Чухломское лесничество, 1-е Чухломское участковое лесничество |
|  |  |  | водный фонд | - |  |
|  |  |  | с/х земли | - |  |
|  |  |  | земли запаса | - |  |
| 4 | Государственный природный заказник, комплексный «Болото Костромское» | 1515,7 | лесной фонд | 1515,7 | Чухломское лесничество, Георгиевское участковое лесничество |
|  |  |  | водный фонд | - |  |
|  |  |  | с/х земли | - |  |
|  |  |  | земли запаса | - |  |
| 5 | Памятник природы «Никольский» | 788,0 | лесной фонд | 788,0 | Чухломское лесничество, Вигское участковое лесничество кв.46, Гергиевское участковое лесничество кв.18. |
|  |  |  | водный фонд | - |  |
|  |  |  | с/х земли | - |  |
|  |  |  | земли запаса | - |  |
| 6 | Государственный природный заказник, гидрологический «Новое» | 457,0 | лесной фонд | 457,0 | Чухломское лесничествво, Вигское участковое лесничество |
|  |  |  | водный фонд | - |  |
|  |  |  | с/х земли | - |  |
|  |  |  | земли запаса | - |  |
| 7 | Государственный природный заказник, комплексный «Верховья р.Виги» | 1912,2 | лесной фонд | 1912,2 | Чухломское лесничество, Слудное участковое лесничество |
|  |  |  | водный фонд | - |  |
|  |  |  | с/х земли | - |  |
|  |  |  | земли запаса | - |  |
| 8 | Государственный природный заказник, комплексный «Болото Токовое» | 994,6 | лесной фонд | 994,6 | Чухломское лесничествво, Слудное участковое лесничество |
|  |  |  | водный фонд | - |  |
|  |  |  | с/х земли | - |  |
|  |  |  | земли запаса | - |  |
| 9 | Государственный природный заказник, комплексный «Коровновский», участок 2 | 1113,0 | лесной фонд | 1113,0 | Чухломское лесничествво, Георгиевское участковое лесничество |
|  |  |  | водный фонд | - |  |
|  |  |  | с/х земли | - |  |
|  |  |  | земли запаса | - |  |

Памятник природы «Фомиловский лес».

Старовозрастное сосновое насаждение, приуроченное к пологоволнистой моренно-водноледниковой равнине. Часть узкой полосы старовозрастных елово-сосновых лесов, служащей очагом расселения таежных видов на прилегающие нарушенные территории. Редкий для междуречья Виги и Унжи сохранившийся фрагмент малонарушенных растительных сообществ. Представлены также заболоченные седловины с осиново-ольховыми лесами и вторичные березово-осиново-еловые леса с участием неморальных видов, близкие к заключительным стадиям восстановительной сукцессии. Леса имеют противоэрозионное и водоохранное значение, находятся в зоне формирования стока р.Кисть. Ценные местообитания филина (Красная книга РФ), длиннохвостой и бородатой неясытей (СИТЭС, Приложение II). Территория предпочтительна как резерват для воспроизводства охотничьих животных.

Государственный природный заказник, комплексный  «Озеро Чухломское».

Озеро Чухломское уникальный в масштабах таежной зоны Европейской России объект, особо ценное водно-болотное угодье. Озеро ледникового происхождения, в него впадает 17 рек и ручьев и вытекает р. Векса. По низменным берегам окаймлено черноольховыми лесами и низинными болотами. Местами побережье представлено крутыми склонами крупных моренных холмов, расчленёнными эрозией, с березово-осиново-еловыми лесами и луговыми экосистемами. Имеет важнейшее водорегулирующее значение для р.Вексы и для бассейна р.Костромы в целом. Прибрежные леса имеют водоохранное и противоэрозионное значение. Ценное местообитание водных животных и очаг их расселения по бассейну р.Костромы. Уникальная популяция золотого карася. Места обитания редких и охраняемых видов животных, место массовых остановок гусей во время весенней миграции. Ценный объект палеогеографических исследований. Узловая часть экологического каркаса западной части области. Высокий рекреационно-ресурсный потенциал. На берегу озера расположен монастырь. Озеро Чухломское потенциальный объект для создания природного парка.

Болото Святое. Ценное водно-болотнное угодье - болотный комплекс, один из самых крупных в Костромской области. Высокое ландшафтное разнообразие  сочетание болот верхового и низинного типов, озёр, еловых и березово-осиновых лесов, луговых экосистем.  Образует единую гидрологическую систему с озером Чухломским, исток р.Святицы. Место массовой остановки мигрирующих гусей и других птиц. Ценные местообитания белой куропатки, большого кроншнепа, филина (Красная книга РФ), серого журавля, длиннохвостой и бородатой неясытей. Резерват для воспроизводства ценных видов охотничьих животных.Зона формирования стока рек Вексы и Вочи (притоки Костромы). Играет водоохранную роль для Чухломского озера. Составная часть экологического каркаса западной части области.

Государственный природный заказник, комплексный «Болото Костромское».

Ценное водно-болотное угодье - зона формирования и регулировании стока р. Костромы. Поддерживает уровень грунтовых вод на примыкающих территориях. Высокий уровень ландшафтного разнообразия. Представлены болота верхового и переходного типа, заболоченные сосновые и ольхово-осиновые леса, еловые и осиново-еловые леса, луговые экосистемы. Ценные местообитания белой куропатки, большого кроншнепа (Красная книга РФ), серого журавля и др. Территория важна для воспроизводства охотничьих животных. Репрезентативный болотный ландшафт для возвышенных пологохолмистых моренных равнин. Является ключевым звеном экологического каркаса бассейна р.Костромы.

Государственный природный  заказник, гидрологический «Новое».

Ценный геоморфологический объект, репрезентативный для холмистых моренных равнин западной части области. Ценные водно-болотные угодья верховое болото с истоками реки - притока р. Сундобы. Представлены еловые и заболоченные сосновые леса. Расположено на водоразделе между бассейнами р.Костромы и р.Унжи. Выполняет водорегулирующие функции. Часть системы болот, играющих связующую роль между экологическими каркасами бассейнов Унжи и Костромы.

Государственный природный заказник, комплексный «Верховья р.Виги».

Болото Сидячее (Лепуновское). Ценное водно-болотное угодье. Репрезентативное для южной тайги сочетание малонарушенных  верховых болот и лесных экосистем,  приуроченное к останцу плоской моренной равнины на водоразделе между зандровыми долинами Виги и Вохтомы (приток Неи). Участвует в регулировании стока Виги и Неи. Исток р.Полошенка и р.Полешмы - притоков р.Виги - и безымянного притока Вохтомы.  Участки  сосняков 120-210 лет, ельников 110-160 лет. Представлены производные елово-березово-осиновые леса, близкие к заключительной стадии восстановительной сукцессии. Ценные местообитания белой куропатки, большого кроншнепа, филина (Красная книга РФ), серого журавля, длиннохвостой и бородатой неясытей (СИТЭС, Приложение II). Резерват для воспроизводства ценных видов охотничьих животных. Является  рефугиумом  типичных южно-таежных видов флоры и фауны, очагом расселения видов на примыкающие нарушенные территории. Играет связующую роль между экологическими каркасами бассейнов Виги и Неи. Имеет научное значение как объект мониторинга.

Государственный природный заказник, комплексный «Болото Токовое».

Болото Токовое (левый берег р.Виги) с участками верхового типа с сосной и переходного типа. Ценное водно-болотное угодье. Окаймлено старовозрастными ельниками (110-190 лет) и сосняками (120-200 лет). Редкий для Чухломского района крупный массив малонарушенных темнохвойных лесов. Составная часть системы болот в зоне формирования стока р.Виги. Репрезентативное для южной тайги сочетание болотных и лесных экосистем,  приуроченное к границе пологохолмистой моренной равнины и зандровых долин. Важный очаг расселения типичных таёжных видов на примыкающие сильнонарушенные территории. Часть экологического каркаса бассейна Виги.Ценные местообитания белой куропатки, большого кроншнепа, филина (Красная книга РФ), серого журавля, длиннохвостой и бородатой неясытей (СИТЭС, Приложение II). Резерват для воспроизводства охотничьих животных.

Государственный природный заказник, комплексный «Коровновский», участок 2.

Ценный природный ландшафт. На территории представлены комплексы верховых болот и низинных болот, участки  малонарушенных  лесных экосистем, возраст сосны достигает  120-140 лет, ели - 120 лет.  Территория репрезентативна для ландшафтов переувлажненных хвойных лесов плоских моренно-водноледниковых равнин. Ценный для изучения естественной динамики лесных экосистем объект. Имеет важное водоохранное значение.  Участвует в формировании экологического каркаса бассейна р.Костромы. Служит очагом распространения таежных видов на прилегающие антропогенно нарушенные территории и способствует их восстановлению. Ценные местообитания белой куропатки, филина (Красная книга РФ), серого журавля, длиннохвостой и бородатой неясытей (СИТЭС, Приложение II). Территория предпочтительна как резерват для воспроизводства охотничьих животных.

Туристско-рекреационные зоны.

Туристско-рекреационные зоны предназначены для организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности граждан.

Использование территории регламентируется документами территориального планирования муниципальных образований. На территории рекреационных зон могут размещаться дома отдыха, пансионаты, кемпинги, объекты физической культуры и спорта, туристические базы, стационарные и палаточные туристско-оздоровительные лагеря, дома рыболова и охотника, детские туристические станции, туристские парки, лесопарки, учебно-туристические тропы, трассы, детские и спортивные лагеря, другие аналогичные объекты.

III. Зоны преимущественного сельскохозяйственного назначения

Использование территории регламентируется документами территориального планирования соответствующих муниципальных образований. К зоне преимущественного сельскохозяйственного назначения относятся территории сельских поселений, в структуре землепользования которых преобладают сельскохозяйственные угодья. Специализацию данной зоны можно определить как молочно-товарное животноводство и растениеводство.

В зоне преимущественно сельскохозяйственного назначения ограничивается изъятие всех видов сельскохозяйственных земель в целях, не связанных с развитием сельскохозяйственного производства. Особое внимание необходимо уделять обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия территории. Таким образом, в данной зоне ограничиваются все виды производственной деятельности, негативно влияющие на окружающую среду и экологическую ситуацию.

Из мероприятий, проведение которых допускается в зоне преимущественного сельскохозяйственного назначения, являются реконструкция и строительство мелиоративных систем, развитие противоэрозионных лесонасаждений, комплекс мероприятий по повышению плодородия почв.

IV. Зоны с особыми условиями использования территории

Комплексный анализ территории Чухломского муниципального района выполнен с учетом наличия зон с особыми условиями использования территорий.

Система планировочных ограничений разработана на основании требований действующих нормативных документов и является составной частью комплексного анализа территории.

На следующих стадиях проектирования – проекты планировки территории и проекты межевания территории – зоны с особыми условиями использования территории должны быть учтены и уточнены в соответствии с масштабом проектирования.

К основным ограничениям градостроительной деятельности относятся зоны с особыми условиями использования территории. В соответствии с Градостроительным кодексом РФ к зонам с особыми условиями использования территории отнесены:

- водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов;

- зоны охраны источников питьевого водоснабжения;

- санитарно-защитные зоны;

-охранные зоны объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;

- зоны охраны объектов культурного наследия;

- особо охраняемые природные территории.

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы.

Водоохранной зоной (ВОЗ) является территория, примыкающая к акваториям водного объекта, на которой устанавливается специальный режим хозяйственной и иных видов деятельности с целью предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов. Соблюдение особого режима использования территории водоохранных зон является составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройству их прибрежных территорий.

Зоны устанавливаются для поддержания водных объектов в состоянии, соответствующем экологическим требованиям, для предотвращения загрязнения, засорения и истощения поверхностных вод, а также сохранения среды обитания объектов животного и растительного мира.

Использование территорий осуществляется в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации от 16.11.95 № 167-ФЗ; со СНиП 2.07.01-89*, п.9.3* (Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений), Положением о водоохранных зонах водных объектов и их прибрежных защитных полосах, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.11.96 № 1404; СанПиН 2.1.5.980-00 (Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения). На территории водоохранных зон запрещается размещать объекты, загрязняющие реки, озера и пр., в т.ч.: склады ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче-смазочных материалов (ГСМ), площадки для заправки аппаратуры ядохимикатами, животноводческие комплексы и фермы, места складирования и захоронения промышленных, бытовых и сельскохозяйственных отходов, кладбища и скотомогильники, накопители сточных вод, стоянки транспортных средств. В лесах водоохранных зон осуществление рубок главного пользования запрещается. Разрешается проведение рубок промежуточного пользования и других лесохозяйственных мероприятий, обеспечивающих охрану водных объектов.

В соответствии с Водным Кодексом РФ от 12.04. 2006 № 74-ФЗ, устанавливаются размеры ВОЗ и режимы их использования для всех водных объектов района. Водоохранные зоны рек включают поймы, надпойменные террасы, бровки и крутые склоны коренных берегов, а также овраги и балки, непосредственно впадающие в речную долину или озерную котловину.

Ширина ВОЗ рек или ручьев устанавливается от их истока. Для рек или ручьев, протяженностью до десяти километров, ВОЗ устанавливается в размере пятидесяти метров; от десяти до пятидесяти километров – в размере ста метров; от пятидесяти километров и более – в размере двухсот метров.

Размеры водоохранных зон и прибрежных защитных полос рек, пересекающих территорию Чухломского района, представлены в разделе 4. Современное состояние окружающей среды.

В соответствии со ст. 65 (п. 16) Водного Кодекса, в границах ВОЗ допускается проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод.

В границах ВОЗ запрещается:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах прибрежных защитных полос (ПЗП), наряду с ограничениями в ВОЗ, запрещается:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

В соответствии со ст. 67 (п. 4) Водного кодекса, на территориях, подверженных затоплению, размещение новых поселений, кладбищ, скотомогильников и строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещаются.

В соответствии со статьей 57 Водного Кодекса об охране болот от загрязнения и засорения, запрещается:

- загрязнение и засорение болот отходами производства и потребления, загрязнение их нефтепродуктами, ядохимикатами и другими вредными веществами.

- осушение либо иное использование болот или их частей не должно приводить к ухудшению состояния неиспользуемых частей этих болот, других водных объектов и к истощению вод.

На основании ст. 6 (п. 6) Водного Кодекса, полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначенная для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 метров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет 5 метров.

К защитным лесам относятся леса, основным назначением которых является выполнение водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных, иных функций, а также леса особо охраняемых природных территорий. Порядок ведения лесного хозяйства определяется в зависимости от категории защитности. На особо защитных участках лесов запрещено применение рубок главного пользования.

Использование территории защитных лесов регламентируется Лесным кодексом Российской Федерации от 4.12.2006 № 200-ФЗ и лесохозяйственным регламентом Чухломского лесничества (разработан ФГУП «Рослесинфорг» «Центрлеспроект», 2008 г.).

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения.

Зоны санитарной охраны (ЗСО) – территории, прилегающие к водопроводам хозяйственно-питьевого назначения, включая источники водоснабжения, водозаборные, водопроводные сооружения и водоводы в целях их санитарно-эпидемиологической надежности. Основной целью создания и обеспечения в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, где они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Назначение первого пояса – защита места водозабора от загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения источников водоснабжения. Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

В соответствии с п. 2.2. СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», для водозаборов подземных вод граница первого пояса ЗСО устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора – при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м – при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора. Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами.

Водоснабжение района осуществляется в основном из подземных водоисточников посредством 20 артезианских скважин. На водопроводных сетях размещены 83шт. водоразборных колонок. Протяженность ветхих водопроводных сетей составляет 16 км, 21 населенный пункт района имеет водопроводы.

Действующие системы водообеспечения и водоотведения населенных пунктов Чухломского муниципального района в настоящее время требуют реконструкции, наращивания мощности, необходимо повсеместное повышение уровня их технической и санитарно-эпидемиологической надежности, усиление контроля качества воды.

Охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры

Охранная зона – территория с особыми условиями использования, которая устанавливается в порядке, определенном Правительством Российской Федерации, вокруг объектов инженерной, транспортной и иных инфраструктур в целях обеспечения охраны окружающей природной среды, нормальных условий эксплуатации таких объектов и исключения возможности их повреждения.

На территории Чухломского муниципального района выделяются охранные зоны: электрических сетей; линий и сооружений связи и газопроводов.

Охранные зоны электрических сетей. Под электрическими сетями понимаются подстанции, распределительные устройства, воздушные линии электропередач, подземные и подводные кабельные линии электропередачи. В соответствии с «Правилами охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт» охранные зоны - это земельные участки вдоль воздушных линий электропередач, ограниченные линиями, отстоящими от крайних проводов на расстоянии: до 20 киловольт – 10м; 35 киловольт - 15м; 110 киловольт - 20м; 150, 220 киловольт – 25м; 330, 500, 400 киловольт – 30м; 750 киловольт – 40м; 1150 киловольт – 55м.

Охранные зоны линий и сооружений связи. Охранные зоны линий и сооружений связи устанавливаются для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а также сооружений связи Российской Федерации. Размеры охранных зон устанавливаются согласно «Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.95. № 578. Охранные зоны выделяются в виде участка земли, ограниченных линиями на расстоянии 2 м (3м).

Охранные зоны линий магистральных трубопроводов. Охранные зоны магистральных трубопроводов, в соответствии с «Правилами охраны магистральных трубопроводов», утвержденными Постановлением Госгортехнадзора России от 22.04.92 г. № 9 (ред. от 23.11.1994 г.), составляют:

- вдоль трассы трубопроводов, транспортирующих сжиженные углеводородные газы – в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 100 м от оси трубопровода с каждой стороны;

- вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих нефть, природный газ, нефтепродукты – в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 м от оси трубопровода с каждой стороны;

- вокруг технологических установок подготовки продукции к транспорту, головных, перекачивающих и наливных насосных станций, компрессорных и газораспределительных станций, станций подземного хранения газа, нефтепродуктов в виде участка земли, ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ указанных объектов на 100 м.

Охранные зоны объектов транспортной инфраструктуры

К охранным зонам транспорта относятся земельные участки, необходимые для обеспечения нормального функционирования транспорта, сохранности, прочности и устойчивости сооружений, устройств и других объектов транспорта, а также прилегающие к землям транспорта земельные участки, подверженные оползням, обвалам, размывам, селям и другим опасным воздействиям.

В охранных зонах транспорта вводятся особые условия землепользования. Порядок установления охранных зон, их размеров и режима определяется для каждого вида транспорта в соответствии с действующим законодательством. К охранным зонам железных дорог относятся полосы естественных лесов, прилегающих к земляному полотну, шириной 25 м в каждую сторону.

Для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы.

Придорожные полосы автомобильных дорог общего пользования - участки земли, примыкающие к полосе отвода автомобильных дорог, в границах которых устанавливается особый режим землепользования для создания нормальных условий эксплуатации автомобильных дорог и их сохранности, обеспечения требований безопасности дорожного движения и безопасности населения.

В зависимости от категории автомобильной дороги и с учетом перспективы ее развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается:

а) для автомобильных дорог V категории - 25 метров;

б) для автомобильных дорог IV и III категории - 50 метров;

в) для автомобильных дорог II и I категории - 75 метров.

Решение об установлении границ придорожных полос автомобильных дорог федерального, регионального или муниципального, местного значения или об изменении границ таких придорожных полос принимается соответственно федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере дорожного хозяйства, уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления.

Охранные зоны являются ограничением для размещения объектов капитального строительства, на этой территории запрещается размещение жилых и общественных зданий, складов нефти и нефтепродуктов.

В целях обеспечения в дальнейшем возможной реконструкции автомобильных дорог I-III категории и развития автодорожного сервиса расстояние от бровки земляного полотна до линии застройки населенных пунктов следует принимать 200 м (СНиП 2.05.02-85*).

Разрывы до жилой застройки:

Жилую застройку необходимо отделять от железных дорог на расстояние 100 метров, считая от оси крайнего железнодорожного пути. При размещении железных дорог в выемке или при осуществлении специальных шумозащитных мероприятий, обеспечивающих требования СНиП II-12-77, ширина санитарно-защитной зоны может быть уменьшена, но не более чем на 50 м.

Для защиты застройки от шума и выхлопных газов автомобилей расстояния до нее от бровки земляного полотна автомобильных дорог необходимо принимать:

а) для автомобильных дорог I, II, III категорий – 100 м;

б) для автомобильных дорог IV категории – 50 м (СНиП 2.07.01-89*).

Зоны охраны объектов культурного наследия.

Зоны охраны объектов культурного наследия устанавливаются в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории в соответствии. Использование территорий зон охраны объектов культурного наследия осуществляется в соответствии с Проектами зон охраны объектов культурного наследия.

В соответствии с Федеральным законом от 25.6.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с изменениями на 23 июля 2008 года) и Закона Костромской области от01.04.2004 г. №184 - ЗКО «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры), расположенных на территории Костромской области», в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на каждый объект культурного наследия должны быть разработаны проекты зон охраны и в их составе показаны границы охранных зон (охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта). Определение границ охраняемого объекта (территории) позволит сформировать его как обособленный объект управления соответствующих государственных или муниципальных органов власти и разработать для него градостроительные регламенты с определением разрешенного использования земельных участков, установлением охранных ограничений.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия. Охранная зона устанавливается для обеспечения сохранности объекта историко-культурного наследия и прилегающей к его территории исторически сложившейся среды, для создания условий, способствующих выявлению исторической, научной, художественной или иной культурной ценности объекта историко-культурного наследия.

На территории охранной зоны не должны производиться работы, которые могут оказать вредное воздействие на сохранность объекта историко-культурного наследия, на его историко-культурное восприятие.

Памятники археологии должны быть окружены охранной зоной 50 метров от границ памятников, при группе памятников - от границ крайних объектов, для памятников археологии, которым должна быть обеспечена обозримость, радиус охранной зоны должен быть равен 200 - 300 метров. Памятники градостроительства и архитектуры должны быть окружены охранной зоной равной величине расстояния от земли до его наиболее высокой точки, но не менее 20 метров.

Зона регулирования застройки устанавливается равной двум величинам размера охранной зоны. Зона регулирования застройки отмеряется от края охранной зоны.

Границы зон охраны объекта культурного наследия регионального значения, местного (муниципального) значения, выявленных объектов культурного наследия до принятия решения о включении их в реестр либо об отказе включить данный объект в реестр, подлежащих государственной охране в соответствии с федеральным законодательством, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон охраны утверждаются Правительством Костромской области по представлению областного органа охраны объектов культурного наследия на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия.

Границы зон охраны объекта культурного наследия федерального значения, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон охраны утверждаются Правительством Костромской области по представлению областного органа охраны объектов культурного наследия и на основании проектов зон охраны объекта культурного наследия федерального значения, согласованных с федеральным органом охраны объектов культурного наследия.

# Расселение

Целью данной части проекта является дальнейшее формирование системы расселения Чухломского района, которая:

- позволит смягчить существующие диспропорции и деформации в каркасе расселения;

- даст возможность улучшить условия для комфортного проживания и всестороннего развития человека;

- создаст условия, которые смогут активно способствовать наиболее эффективному развитию и размещению производительных сил.

Система расселения Чухломского района обусловлена влиянием природно-экономических условий и, в первую очередь дорожно-транспортной сети, обеспечивающей внешние и внутрирайонные связи, а также удобство связи населенных пунктов с районными центрами, железнодорожными станциями, с дорогами государственного значения, местами приложения труда.

Основными планировочными осями Чухломского района являются автомобильные дороги Судиславль-Галич-Чухлома и Чухлома-Солигалич, проходящие в южной части района и Чухлома-Судай, Судай-Фомицино -  с юго-запада на северо-восток.

Вдоль этих осей расположены наиболее крупные населенные пункты и сконцентрирована основная часть населения района.

На территории Чухломского района, составляющей 6.1% от общей площади территории Костромской области проживает лишь 1.82 % областного населения. По численности населения район занимает 6 место в области, по площади территории – 3 место.

Плотность населения Чухломского района составляет 3.5 человека на квадратный километр, что более чем в 3 раза ниже областного показателя, составляющего в среднем по региону 11.5 чел./кв.км. По плотности населения Чухломский район занимает  10 место среди 24 муниципальных районов области.

Наибольшую плотность после городского поселения г. Чухлома  имеют: Петровское сельское поселение – 2.5 чел./кв.км; Судайское  – 2.6 чел./кв.км; Федоровское – 2.5 чел./кв.км. Наименьшую плотность имеют Краснонивское – 1.1 чел./кв.км; Тормановское сельское поселения – 1.1 чел./кв.км и Беловское сельское поселение - 1.2 чел./кв.км.

Характеристика расселения в Чухломском районе в разрезе сельских поселений приведена в таблицах 4.6, 4.7.

| Таблица 4.6. |
| --- |
| СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАССЕЛЕНИЯ ПО СЕЛЬСКИМ ПОСЕЛЕНИЯМ ЧУХЛОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО Р-НА |
| Наименование поселения | Административ-ный центр | Площадь поселения, кв.км. | Количество населенных пунктов | Численность, чел. | Плотность, чел./кв.км. |
|  |  |  | всего | из них нежилых |  |  |
| Город районного значения Чухлома | г. Чухлома | 7,90 | 1 | - | 5512 | 697,7 |
| Беловское с/п | д. Белово | 269,82 | 13 | 3 | 311 | 1,2 |
| Краснонивское с/п | п. Серебряный Брод | 223,70 | 11 | 5 | 236 | 1,1 |
| Нагорское с/п | с. Георгий | 118,54 | 10 | 3 | 212 | 1,8 |
| Ножкинское с/п | с. Ножкино | 180,50 | 9 | 4 | 364 | 2,0 |
| Панкратовское с/п | д. Панкратово | 210,00 | 7 | 1 | 359 | 1,7 |
| Петровское с/п | п. Якша | 431,62 | 37 | 16 | 1 086 | 2,5 |
| Повалихинское с/п | д. Повалихино | 202,10 | 18 | 7 | 483 | 2,4 |
| Судайское с/п | с. Судай | 866,24 | 33 | 14 | 2 243 | 2,6 |
| Тормановское с/п | д. Куливертово | 198,14 | 11 | 4 | 221 | 1,1 |
| Федоровское с/п | д. Федоровское | 108,50 | 19 | 13 | 273 | 2.5 |
| Чухломское с/п | д. Тимофеевское | 393,70 | 37 | 16 | 782 | 2,0 |
| Шартановское с/п | д. Ильинское | 397,70 | 14 | 5 | 848 | 2,1 |
| Всего |  | 3 608,46 | 220 | 91 | 12 930 | 3,6 |

* - по данным Реестра населенных пунктов Костромской области (утвержден постановлением Администрации Костромской области от 24.06.2008г. № 184-а)

*    - площади поселений требуют уточнения.

| Таблица 4.7 |
| --- |
| СТРУКТУРА НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ЧУХЛОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО Р-НА |
| . |
| Населенные пункты по численности с количеством жителей | Количество населенных пунктов | Численность населения, чел. |
|  | Всего | в % к итогу | Всего | в % к итогу |
| нежилые | 91 | 41,40 | - | - |
| менее 25 | 86 | 39,00 | 524 | 4,10 |
| от 25 до 50 | 9 | 4,10 | 300 | 2,30 |
| от 51 до 100 | 13 | 5,90 | 869 | 6,70 |
| от 101 до 200 | 13 | 5,90 | 1 911 | 14,80 |
| от 201 до 500 | 6 | 2,70 | 2 006 | 15,5 |
| Более 1000 | 2 | 1,00 | 7 320 | 56,60 |
| ИТОГО | 220 | 100,00 | 12 930 | 100,00 |

* - по данным Реестра населенных пунктов Костромской области (утвержден постановлением Администрации Костромской области от 24.06.2008г. № 184-а)

Сеть населенных пунктов характеризуется значительной измельченностью и вытянулась вдоль дорог Судиславль-Галич-Чухлома, Чухлома–Солигалич, Чухлома–Судай, Судай-Фомицино.

Свыше 50% населенных пунктов имеют численность населения до 100 человек (как правило, с резко нарушенной демографической структурой), в которых проживает 8% населения района. Многие мелкие населенные пункты находятся на значительном расстоянии от центральных усадьб и связь с ними осуществляется по грунтовым дорогам. В подобных населенных пунктах проживает преимущественно население пенсионного возраста, требующее особого внимания со стороны систем социального обслуживания, в особенности – здравоохранения.

Существенное значение для района имеет группа населенных пунктов с численностью населения свыше 100 человек, объединяющая пятую часть всех жилых населенных пунктов с населением, превышающим 80 % от всего районного населения. Данные населенные пункты являются основным резервом для формирования перспективной системы расселения Чухломского района.

Рис.4.1. Характеристика населенных пунктов

Специфику расселения Чухломского района отличают:

-  несбалансированности развития расселения;

- сокращении населения, что характерно не только  для муниципальных районов Костромской области, но и России в целом;

- мельчании населенных пунктов как за счет централизации населения в крупных относительно благоустроенных населенных пунктах, так и за счет выбытия населения из всех типов населенных пунктов.

Основными недостатками современной системы расселения Чухломского района являются:

-  развитие в условиях общей негативной динамики численности населения;

-  мелкоселенность и разобщенность населенных пунктов;

-  высокие темпы сокращения сети населенных пунктов при одновременном снижении их людности;

-  неравномерное распределение населенных пунктов по территории района;

-  несовершенство дорожно-транспортной сети, в особенности внутрихозяйственных дорог: слабая насыщенность района дорожной сетью закрепляет сложившуюся сеть мелких населенных пунктов, не способствует развитию культурно-бытовых связей, что, в свою очередь, приводит к миграции населения;

-  низкий уровень социально-бытовых условий проживания.

Последние 80 лет идет процесс сокращения населения, но  значительная площадь района, его слабая заселенность делают необходимым сохранять сложившуюся систему хозяйств и центров расселения.  Однако современное состояние экономики района, развитие среднего и малого предпринимательства, возобновление интереса к традиционной культуре и возрождение веры дают основания считать, что установившаяся система расселения может сохраняться и обеспечивать жизнедеятельность населения в течение одного-двух поколений, т.е. ближайшие 25 лет.

Проектные предложения:

В соответствии с положениями Схемы территориального планирования Костромской области,  анализе сложившейся территориальной дислокации населенных пунктов, а также учете взаимодействия их и тяготеющих к ним территорий, а также на основе трудовых, организационно-хозяйственных и межселенных социально-культурных связей и административных границ муниципальных образований, позволил выделить следующий характер системы расселения:

- районный центр – центр муниципального района – г.Чухлома, на основе которого формируется система местных центров.

-  местный центр – административные центры сельских поселений.

Также проектные предложения предусматривают совершенствование и развитие районной системы расселения путем дальнейшего формирования опорной сети поселений, повышения уровня урбанизации, улучшения среды обитания за счет:

- укрепления и усиления административных, социальных, культурных функций районного центра;

- дальнейшего формирования г.Чухломы, прежде всего, как делового, социально-культурного центра муниципального района;

- формирования пос.Судай как районного подцентра с развитыми промышленными функциями и необходимым спектром учреждений соцкультбыта;

- дальнейшего развития экономической базы, объектов социальной сферы Чухломского района;

- совершенствования транспортной сети: реконструкции и модернизации автомобильных дорог, строительства новых автомобильных дорог.

# Проектные предложения по развитию социальной сферы

# Жилищный фонд

Существующий жилищный фонд Чухломского района к началу 2009 года составил 223, 7 тыс. кв. м общей площади. При этом основная доля районного жилищного фонда (84,1%) сосредоточена в двух крупных сельских поселениях Судайское, Чухломское и районном центре г. Чухлома  - на территории которых проживает 66,0% всего населения муниципального района.

Распределение жилищного фонда по поселениям приведено в таблице 4.8.

| Таблица 4.8 |
| --- |
| РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ЧУХЛОМСКОГО РАЙОНА ПО СЕЛЬСКИМ ПОСЕЛЕНИЯМ |
| площадь жилищ на 01.01.2009 года (тыс. кв. м) |
| Наименование | Всего району | в том числе по поселениям |
|  |  | Город районного значения Чухлома | Беловское с.п. | Краснонивское с.п. | Нагорское с.п. | Ножкинское с.п. | Панкратовское с.п. | Петровское с.п. | Повалихинское с.п. | Судайское с.п. | Тормановское с.п. | Федоровское с.п. | Чухломское с.п. | Шартановское с.п. |
| Жилищный фонд | 223,7 | 118,8 | 4,03 | 6,10 | 6,47 | 6,5 | 8,4 | 6,03 | 7,6 | 21,0 | 5,18 | 7,1 | 24,2 | 2,29 |
|  | 100% | 53,1 | 1,8 | 2,7 | 3,0 | 2,9 | 3,7 | 2,7 | 3,4 | 9,4 | 2,3 | 3,2 | 10,8 | 1,0 |

Сокращение численности населения, спад промышленного и сельскохозяйственного производства отрицательно отразились на содержании и строительстве жилья, что привело к убыли жилищного фонда района. За прошедший после разработки Проекта планировки Чухломского района период (1978 -1983 г.г.) жилой фонд района уменьшился с 249,5 в 1979 году до 223,7 тыс.кв.м или на 10.3% (население же за этот период сократилось на 22.3%). По проекту районной планировки 1983 года к расчетному сроку (2000 году) общая площадь жилищного фонда в районе должна составить 265.0 тыс. кв.м, что на данный период можно считать не выполненным.

В сравнении со средними показателями по Костромской области уровень благоустройства жилищного фонда Чухломского  района выше по многим показателям (см. таблицу 9.20). Особенно высок уровень оборудования жилья газом высок и составляет 99,5%. Но при этом необходимо учесть, что из-за использования сжиженного газа газовое оборудование жилищного фонда ограниченно исключительно газовыми плитами.

| Таблица 4.9 |
| --- |
| СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БЛАГОУСТРОЙСТВА ЖИЛОГО ФОНДА |
|  | удельный вес площади, оборудованной: |
|  | водопроводом | водоотведением | отоплением | ваннам (душем) | газом (сетевым, сжиженным) | горячим водоснабжением | напольными электроплитами |
| Костромская область | 69,5 | 61,0 | 64,1 | 50,8 | 86,7 | 45,3 | 3,8 |
| Чухломский район | 53,0 | 23,0 | 0,6 | 5,0 | 99,5 | 5,0 | 0,1 |
| Мантуровский район | 16,0 | 7,0 | 13,0 | 1,0 | 58,.0 | 1,0 | - |
| Судиславский район | 37,0 | 30,0 | 20,0 | 25,0 | 89,0 | 3,0 | - |
| Парфеньевский район | 8,0 | 4,9 | 5,1 | 4,9 | 72,0 | - | - |
| Ивановская область | 65,3 | 64,6 | 80,0 | 57,2 | 87,8 | 57,3 | 1,8 |
| Ярославская область | 78,1 | 75,1 | 82,6 | 70,0 | 88,8 | 67,4 | 3,3 |
| ЦФО | 80,1 | 77,8 | 85,7 | 72,5 | 74,9 | 70,3 | 17,5 |
| Российская Федерация | 76,9 | 72,8 | 81,9 | 66,2 | 69,4 | 64,2 | 18,3 |

Примечание. По данным Федеральной службы государственной статистики по Костромской области

Жилищная обеспеченность в среднем по Чухломскому району на начало 2009 года равна 17,8 кв.м общей площади на 1 жителя. При этом количественные показатели обеспеченности жильем населения района несколько выше среднего показателя по Костромской области (см. таблицу 4.10).

| Таблица 4.10 |
| --- |
| ДИНАМИКА ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ЖИЛЬЕМ |
| квадратных метров, на начало года |
|  | 1996 | 2000 | 2001 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Костромская область | 20.1 | 20,8 | 21,6 | 23.1 | 23,9 | 23,7 | 23.6 |
| Чухломский район | 22,9 | 22,5 | 24,1 | 26,0 | 26,7 | 17,3 | 17,8 |
| Мантуровский район | 22,9 | 24,0 | 27,1 | 31,6 | 33,2 | 33,8 | 35,4 |
| Судиславский район | 20,4 | 24,3 | 25,1 | 27,4 | 28,1 | 19,2 | 23,4 |
| Парфеньевский район | 23,5 | 24,2 | 25,8 | 27,2 | 28,2 | 26.3 | 25,4 |
| Ивановская область | 19,0 | - | 20,5 | 22,0 | 22,7 | 23,0 | 23,3 |
| Ярославская область | 19,2 | - | 20,5 | 21,9 | 22,6 | 22,9 | 23,2 |
| ЦФО | 19,1 | - | 20,4 | 22,0 | 22,5 | 23,5 | 24,0 |
| Российская Федерация | 18,0 | - | 19,2 | 20,5 | 20,9 | 21,5 | 22,0 |

За прошедший период она устойчиво росла и к 2007 году рост составил 14% по сравнению с 1996 г., и на 54% по отношению к показателю 1978 года (на каждого жителя района приходилось 14.8 кв.м жилья).  Рост этого показателя в рассматриваемый период был обусловлен не только за счет строительства нового жилья, а в определенной степени – в связи с сокращением численности населения.

Для Чухломского района характерны существенные различия в показателях обеспеченности населения жилищным фондом, который от колеблется от 9.4 кв.м общей площади в Судайском сельском поселении до 30,9 кв.м общей площади – в Чухломском. Значительное превышение данного показателя над средним показателем по району свидетельствует о многочисленном оттоке людей из населенных пунктов и большой доле частного индивидуального жилья.

Несмотря на сравнительно высокие средние показатели жилищной обеспеченности населения, в районе имеется проблема обеспечения жилой площадью очередников. В 2008 г. на учете на получение жилья в районе состояло   24 семьи.

Выводы:

Таким образом, оценка жилищного фонда Чухломского района позволяет сделать следующие выводы:

- жилищный фонд имеет сравнительно невысокие качественные характеристики: по удельному весу общей площади жилья в капитальных зданиях, по техническому состоянию жилых зданий, по уровню их благоустройства;

- в районе происходит естественное старение существующего жилищного фонда, повышается доля ветхого и аварийного жилья;

- структура жилищного фонда Чухломского района характеризуется высокой степенью его территориальной дифференциации как по уровню обеспеченности (от 9.4 кв. м/чел. – в Судайском сельском поселении до 30,9 кв. м/чел. – Чухломском), так и по техническому состоянию;

- при сравнительно высоких средних показателях жилищной обеспеченности в районе достаточно остро обозначена жилищная проблема. Наиболее остро жилищная проблема стоит в Петровском и Судайском сельском поселении, для которых характерна относительно низкая жилищная обеспеченность, и как следствие – значительный контингент населения, состоящего на учете на получение жилья.

В настоящее время жилищное строительство является приоритетным направлением строительно-инвестиционного комплекса, как области, так и Чухломского района. Отличительной особенностью структуры жилищного строительства района является высокая доля жилых домов, построенных населением за свой счет и с помощью кредитов. За счет бюджетных средств жилья в районе не ведется.

# Основные направления жилищного строительства

В настоящее время для комплексного решения жилищных проблем в области и реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» реализуется областная целевая  программа «Жилище» на 2006-2010 годы" (утверждена Постановление Костромской областной Думы от 08.11.2006 N 1070
"Об областной целевой программе "Жилище" на 2006-2010 годы".

Основная цель Программы – формирование рынка доступного жилья и обеспечение комфортных условий проживания для жителей Костромской области.

Основные задачи Программы:

- создание условий для развития жилищного и жилищно-коммунального секторов экономики и повышения уровня обеспеченности населения жильем путем увеличения объемов жилищного строительства и развития финансово-кредитных институтов рынка жилья;

- обеспечение доступности ипотечных кредитов (займов) в соответствии с платежеспособным спросом граждан;

- создание условий для приведения жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания;

- обеспечение доступности жилья и коммунальных услуг в соответствии с платежеспособным спросом граждан и стандартами обеспечения жилыми помещениями;

- выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем перед отдельными категориями граждан.

В целях реализации областной целевой программы в Чухломском районе разработаны и действуют:

- программа «Развитие жилищного строительства в Чухломском районе до 2010 года»;

- подпрограмма «Обеспечение земельных участков Чухломского муниципального района коммунальной инфраструктурой до 2010 года»;

- подпрограмма «Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства на 2007 – 2010 годы»;

Основным результатом реализации данных программ должно стать комплексное решение жилищных проблем в районе, повышения качества  жилья и уровня его доступности для жителей района.

Для реализации намеченных направлений и показателей ввода жилья необходимо также:

- совершенствование государственной законодательной политики, стимулирующей финансирование строительства жилья;

- формирование в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации системы территориального планирования, создание условий для разработки правил землепользования и застройки, иной градостроительной документации, необходимой для жилищного строительства;

- обеспечение роста инвестиций, использование и развитие механизмов ипотечного кредитования;

- внедрение новых более экономичных технологий строительства, производства строительных материалов;

- изменение структуры жилищного строительства, развитие домостроения из местных строительных материалов (структура, качество и технические характеристики жилья должны соответствовать спросу и потребностям населения);

- внедрение экономических и административных рычагов, обеспечивающих сокращение сроков подготовки исходных материалов и технических условий для разработки проектной документации;

- передача незавершенных строительством объектов долгостроя эффективным застройщикам;

- создание прозрачных условий для формирования рынка земельных участков под застройку, рынка подрядных работ;

- обеспечение земельных участков, выделенных под жилищное строительство, коммунальной инфраструктурой, создание условий для привлечения кредитных средств и частных инвестиций для этих целей;

- привлечение средств федерального бюджета, выделяемых для строительства жилья для льготных категорий граждан в рамках целевых федеральных программ.

# Прогнозная оценка объемов нового жилищного строительства на 
проектные сроки

В настоящей главе дана прогнозная оценка жилищной потребности населения района и объемов нового жилищного строительства на проектные этапы Схемы территориального планирования. Расчеты объемов жилищного фонда  выполнены с учетом существующего жилищного фонда, а также прогнозов роста обеспеченности населения жилой площадью. Планируемый рост жилой обеспеченности в соответствии с положениями Схемы территориального планирования Костромской области предполагается довести в сельской местности на первую очередь до 30,0 кв.м на человека, а на расчетный срок – до 40 кв.м на каждого жителя района. В городах обеспеченность на первую очередь равняется 25 кв.м общей площади на человека, на расчетный срок – 35. В динамику перспективного роста показателя обеспеченности жильем заложен принцип ежегодного его увеличения на 1кв.м общей площади на человека. При такой обеспеченности  возможно достижение распространенного  социального стандарта развитых зарубежных стран, когда количество комнат в жилом помещении для семьи = (N+1), где N – количество членов семьи.

За период первой очереди с учетом снижения объемов строительства жилья из-за кризиса в строительной сфере и снижения покупательной способности населения темпы прироста показателя будут значительно ниже.

Прогнозный объем жилищного фонда Чухломского муниципального района на первую очередь и расчетный срок с разбивкой по поселениям приведен в таблице 4.11.

| Таблица 4.11 |
| --- |
| ПРОГНОЗНЫй ОБЪЕМ ЖИЛОГО ФОНДА |
| Муниципальные образования | Первая очередь 2020 г. | Расчетный срок 2030г. |
|  | Население (человек) | Обеспеченность жильем (кв.м/чел.) | Жилищный фонд всего (тыс.кв.м) | Население (человек) | Обеспеченность жильем (кв.м/чел.) | Жилищный фонд всего (тыс.кв.м) |
| Чухломский район | 12 600 | 27,8 | 350.47 | 13 000 | 35,4 | 460.00 |
| Город районного значения Чухлома | 5 500 | 25 | 137.5 | 6 000 | 30 | 180.0 |
| Ножкинское с/п | 610 | 30 | 18.30 | 600 | 40 | 24.00 |
| Панкратовское с/п | 329 | 30 | 9.87 | 324 | 40 | 12.96 |
| Петровское с/п | 1035 | 30 | 31.05 | 1021 | 40 | 40.84 |
| Повалихинское с/п | 687 | 30 | 209.61 | 676 | 40 | 27.04 |
| Судайское с/п | 2578 | 30 | 77.34 | 2546 | 40 | 101.84 |
| Чухломское с/п | 1050 | 30 | 31.50 | 1036 | 40 | 41.44 |
| Шартановское с/п | 810 | 30 | 24.30 | 797 | 40 | 31.88 |

Примечание.    Численность населения соответствует данным Реестра населенных пунктов Костромской области, утвержденного постановлением администрации Костромской области от 24 июня 2008 г. N 184-а

В соответствии с прогнозным расчетом по обеспеченности жилым фондом общий объем жилищного фонда может увеличиться со 223.7 тыс.кв.м в 2009 г. до 460.0 тыс. кв. м в конце расчетного периода в 2030 г. (2.1 раза). На первую очередь (2020г.) он составит 350.47 тыс.кв.м.

# Социальная инфраструктура

Одним из приоритетных направлений социально-экономической политики является повышение уровня жизни населения, содействие развитию человека, прежде всего, за счет обеспечения граждан доступным жильем, образованием, медицинским обслуживанием и социальными услугами.

Основная цель данного раздела состоит в дальнейшем улучшении и развитии системы социально-культурного обслуживания в  Чухломском районе, что приведет к созданию полноценных условий труда, быта и отдыха его жителей, достижение как минимум, нормативного уровня обеспеченности населения всеми видами обслуживания при минимальных затратах времени.

Задача данного раздела проекта заключается не в определении конкретных сроков строительства новых объектов социально-культурного назначения, а в разработке предложений по оптимизации территориальной организации социальной инфраструктуры, обеспечивающей максимально возможное территориальное выравнивание уровня обслуживания населения во всех сельских поселениях района.

# Социально-культурный потенциал района

На территории района по состоянию на начало 2009 года функционирует 6 дошкольных общеобразовательных учреждения (ДОУ). Общая численность детей посещающих ДОУ, составила 447 человека, 71% которых посещали сады районного центра г. Чухлома..

Из 14 школ района 10 школ (71%) малокомплектные. Это  школы количество учащихся, в которых не превышает 50 человек: Беловское сельское поселение ООШ (28 учеников), Краснонивское сельское поселение - НОШ (3),  Нагорское - ООШ (31),  Ножкинское - ООШ (38),  Панкратовское - ООШ (27), Петровское -Коровская НОШ (4), Повалихинское – ООШ (19), Тормановское – ООШ (20), Федоровское – НОШ (6), Чухломское – ООШ (14) .

Общая численность учащихся в школьных учреждениях муниципального района на начало 2008-2009 учебного года составила 1217 человек, из которых 1027 человек посещали средние образовательные школы, 177 человека - основные общеобразовательные школы и 13 человек - начальные.

Количество мест в школьных образовательных учреждениях на начало 2008-2009 учебного года составило в целом по району 3383, что превышает нормативную вместимость  (98 мест на 1000 человек) в 2,7раза  (из расчета охвата 100% детей от общего количества детей школьного возраста).

На начало 2008/2009г.  учебного года в Чухломском районе функционировало 1 учреждение начального профессионального образования с вместимостью 375 мест.

В учреждениях начального профессионального образования 2008/2009 г. учебном году обучалось 99 человек.

Сеть учреждений культуры района составляют:

-  14 домов культуры;

-   17 библиотек;

-    детская музыкальная школа;

-   1 кинотеатр.

Учреждения культуры Чухломского  района в зависимости от их статуса расположены в районном центре г. Чухломе и центральных усадьбах сельских поселений.

В целом район располагает 1830 мест в клубных учреждениях культуры, 200 мест –кинотеатр, 100 мест – детская музыкальная школа.

Обеспеченность населения района объектами культурного обслуживания высокая и составляет 141 место на 1000 жителей, что удовлетворяет нормативным требованиям (80 мест на 1000 жителей).

Всего в районе функционируют 18 спортивных объектов общей площадью 1310 кв.м при требующейся нормативной 882 кв.м (нормативная обеспеченность из расчета 70 кв.м на 1 тыс. человек ).

Система здравоохранения Чухломского муниципального района представлена:

- МУЗ «Чухломская»  Центральная Районная больница (ЦРБ)» в составе:  стационар круглосуточного пребывания (125  коек.), поликлиника на 260 посещений в смену;

- Введенская амбулатория на 40 посещений в смену;

- Судайская амбулатория с дневным стационаром;

- 18 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) (таблица 9.8).

Основная нагрузка по стационарному медицинскому обслуживанию населения района ложится на МУЗ «Чухломская ЦРБ», расположенного в г. Чухлома.

Первичное медицинское обслуживание сельских жителей района осуществляют на базе фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов).

Сеть предприятий розничной торговли на территории Чухломского района достаточно развита и представлена торговыми помещениями различного профиля: продовольственных, промышленных, смешанных и специализированных.

На сегодняшний день в Чухломском районе обеспеченность бытовыми услугами находится на низком уровне.    На основании данных 2009 года объекты бытового обслуживания (парикмахерские, ремонт и пошив одежды, ремонт быт техники и т.п.) располагаются лишь в г.Чухломе и п. Судай.

При расчетном нормативе количество рабочих мест предприятий бытового обслуживания 7 раб. мест на 1 тыс. жителей, фактическая районная обеспеченность должна составлять 88 рабочих мест.

ВЫВОДЫ:

1. Сложившаяся на территории района сеть медицинских учреждений можно считать оптимальной. Основным принципом территориальной организации здравоохранения является принцип повышения обеспеченности населения базовыми услугами здравоохранения и, в первую очередь, диагностическими услугами.

Первоочередные направления развития здравоохранения района следующие:

-укрепление и развитие материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений района;

-укомплектование учреждений здравоохранения квалифицированными медицинскими кадрами;

- обеспечение жильем медицинских работников;

- повышение уровня и качества оказания населению медицинской помощи.

2. Сложившаяся система территориального размещения объектов культурного обслуживания является оптимальной и пересмотра не требует. Часть объектов культуры требует проведения реконструкции и ремонта.

3.Анализ приведенных данных показывает, что сложившаяся на территории района сеть дошкольных образовательных учреждений, можно считать оптимальной за исключением районного центра г. Чухломы, где количество детей, посещающих детские сады, превышает фактическую ёмкость учреждений в среднем на 15%.

Чтобы достигнуть нормативной обеспеченности необходимо увеличить количество мест в дошкольных образовательных учреждениях путем реконструкции существующих учреждений или строительства новых.

Фактическая наполняемость школ ниже нормативных значений обеспеченности во всех сельских поселениях мест и составляет в среднем 64%.

Такие низкие значения делают необходимым решение вопроса о сохранении или закрытии части школ в сельских поселений. Однако, учитывая принципиальную значимость фактора наличия школы в сельском поселении для его развития делать это необходимо после тщательного и всестороннего анализа ситуации.

В перспективе решить проблему неэффективного использования фондов зданий образовательных учреждений возможно за счет сосредоточения процесса обучения на базе нескольких наиболее крупных школ, расположенных в пределах основных осей расселения. В данные школы необходимо будет организовать подвоз детей с прилегающих территорий. Для подвоза учащихся в муниципальные образовательные учреждения используются школьные автобусы или заключаются договоры с местными АТП. Объем затрат в данном случае будет ниже, чем при эксплуатации (отопление, электро- и водоснабжение, текущий и капитальный ремонт и др.) не полностью используемых зданий школ. Освободившиеся помещения передаются (сдаются в аренду) муниципальным и частным организациям для ведения хозяйственной деятельности.

Для всех учреждений как дошкольного, так и школьного образования характерен высокий процент износа здания, что делает обязательным включение мероприятий по их ремонту в программу на срок 5 лет.

4. Учитывая характер сложившейся системы расселения (ввиду ее низкой численности),  целесообразно применение передвижных пунктов обслуживания объектов периодического пользования (приезжающих один или несколько раз в месяц).

Основными предпосылками формирования и успешного функционирования объектов передвижного обслуживания являются:

- организация опорных баз размещения и хранения подвижных и технических средств, территориально связанных со стационарными учреждениями соответствующих отраслей обслуживания;

- развитие сети благоустроенных местных дорог, выходящих за пределы зон тяготения  сложившихся  или проектируемых центров локализации учреждений  и предприятий стационарного типа;

В целом сложившуюся сеть учреждений и предприятий социально-культурного назначения в Чухломском районе можно признать оптимальной. Нормы обеспеченности не выполняются лишь по численности мест в дошкольных учреждениях, что потребует требует реконструкции существующих детских садов и строительства новых.

# Современные проблемы и тенденции развития сферы социально-культурного обслуживания

Современный уровень развития сферы социально-культурного обслуживания по многим показателям и в ассортименте предоставляемых услуг не обеспечивает полноценного удовлетворения потребностей населения Чухломского района. Имеют место диспропорции в состоянии и темпах роста отдельных её отраслей, выражающиеся в отставании развития здравоохранения, просвещения в сельской местности и особенно учреждений культуры и искусства. Для Чухломского района, как и для Костромской области в целом, характерен низкий уровень развития инфраструктуры сельской местности, характеризующийся бездорожьем, недостаточным уровнем газификации, обеспеченности системами связи, проблемами водоснабжения. Село отстало от города по уровню обустройства и наличию жилья, школ, больниц и других объектов социального и культурного обслуживания сельского населения.

Концентрация в г. Костроме и его ближайшем окружении объектов производственной базы и социально-культурного обслуживания усугубила контраст в социальном развитии остальной части области - отставание на периферии области сферы обслуживания от нормативного уровня и от требований, предъявляемых к качеству обслуживания. Данной концентрацией также обусловлено наличие значительных потоков жителей области в областной центр не только за получением услуг уникального характера, но и для пользования учреждениями эпизодического, периодического, а также и повседневного пользования, что увеличило нагрузку на г. Кострому как центр обслуживания.

В результате жители периферийной зоны области находятся в менее выгодном положении, чем жители зоны, прилегающей к г. Костроме, так как вынуждены затрачивать значительно большее количество времени для получения полного комплекса услуг.

В основу проектных предложений по развитию социальной инфраструктуры положен принцип ступенчатости обслуживания, предполагающий обеспечение населения в пределах муниципального района наиболее полным комплексом услуг и концентрацией объектов так называемой «межселенной социальной инфраструктуры» в отдельных центрах.

При выборе центров социально-культурного обслуживания учитывалось их административное, хозяйственное, культурное и историческое значение, а также величина и плотность населения территорий, находящихся в радиусе «комфортной» транспортной доступности.

Выстраивая ступенчатую систему обслуживания выделяются следующие уровни центров социально – культурного обслуживания, которыми  пользуется население Чухломского района,:

- областной (региональный) – город Кострома, центр с полным комплексом объектов периодического, эпизодического и уникального обслуживания;

- центр межрайонной системы расселения – город Галич с полным комплексом объектов периодического, эпизодического обслуживания и отдельными объектами уникального обслуживания;

- районный центр –г. Чухлома - поселение, наделенное статусом административного центра муниципального района с полным комплексом объектов периодического и частично эпизодического обслуживания;

- местные центры – совпадающие с административными центрами сельских поселений с полным комплексом учреждений периодического обслуживания;

- населенные пункты с элементарным набором учреждений повседневного обслуживания.

Учитывая приведенную общую характеристику принятой социально – культурного обслуживания, система центров эпизодического, периодического и повседневного обслуживания населения района представлена в таблице 4.12

| Таблица 4.12. |
| --- |
| СИСТЕМА ЦЕНТРОВ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |
| Региональный (областной) центр обслуживания | Межрайонный центр обслуживания | Районные центры обслуживания | Местные центры обслуживания |
| г. Кострома | г. Галич | г. Чухлома | Центры МО поселений района: - Ножкино - Панкратово - Якша - Повалихино - Судай - Тимофеевское - Ильинское |

# Развитие туристско-рекреационного потенциала

Чухломский район в силу наличия таких объективных факторов как экологически чистая окружающая среда, наличие богатого историко-культурного наследия и относительная близость к столице традиционно являлась местом сосредоточения туристических потоков.

Однако до настоящего времени возможности получения выгод от проходящего через область туристического потока, как въездного, так и транзитного, не используются в полной мере, необходима реализация комплекса мероприятий по развитию инфраструктуры туризма, а также расширению доступности и повышению качественного уровня туристических и развлекательных услуг.

Историко-культурный и туристический потенциал Костромской области является следствием как природно-климатических условий и географического положения области, так и вовлеченностью территории области в ход исторических, политических и культурных процессов в истории Российской Федерации. Наиболее важными направлениями реализации данного потенциала являются:

- уникальный для европейской части России экологический природный комплекс – на большей части области расположены уникальные для европейской части России, сохранившиеся в естественных условий леса, что создает условия для развития как санаторно-курортного бизнеса, так и организации туристических маршрутов. Кроме того, на территории района уже имеются и должны развиваться природные заповедники и природоохранные зоны, звероводческие хозяйства, позволяющие сохранять в естественных условиях представителей животного и растительного мира области;

- большой потенциал имеет развитие охотничьего хозяйства и услуг по привлечению российских и иностранных туристов, увлекающихся охотой.

- Костромская область играла важную роль в истории России, что определяет наличие на территории области большого числа историко-культурных памятников и мест, потенциально привлекающих как российских, так и иностранных туристов, в том числе – помимо транзитных маршрутов.

В целом, историко-культурный и туристический потенциал представляется одним из наиболее важных (при этом – возобновляемых) ресурсов развития района, хотя и требует больших организационных, финансовых и предпринимательских усилий, развития частно-государственного партнерства.

В части использования туристического и рекреационного потенциала наибольшие возможности перед Чухломским районом открываются по следующим направлениям:

-    модернизация и доведение до современных требований уровня комфорта и сервиса существующих мест размещения туристов;

- развитие инфраструктуры для организации историко-культурного въездного туризма;

- стимулирование развития активного экологического (в первую очередь – на территориях заповедных и охраняемых природных зон) и «сельского» (проживание в частных домах в сельской местности) туризма;

- создание полноценной инфраструктуры для охотничьего и рыболовного туризма;

- организация учебных и просветительских центров народных ремесел;

- развитие инфраструктуры для привлечения на территорию транзитного туризма.

# ПРИРОДООХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Формирование модели дальнейшего совершенствования хозяйственного комплекса Чухломского муниципального района должно происходить по принципу устойчивого развития, т. е. совершенствования социально-экономической сферы параллельно с экологической, при приоритете последней.

В проекте приводится комплекс природоохранных мероприятий, исходя из первостепенности экологической и социальной эффективности решения наиболее важных проблем оздоровления окружающей среды по основным природоохранным направлениям:

- охрана атмосферного воздуха;

- охрана водных ресурсов:

- охрана поверхностных вод;

- охрана подземных вод;

- управление отходами производства и потребления;

- охрана почв;

- санитарно-защитные зоны объектов;

- охрана лесов.

# Охрана атмосферного воздуха

Состояние воздушного бассейна является одним из основных экологических факторов, определяющих экологическую ситуацию и условия проживания населения в районе. В качестве первоочередных мероприятий по охране атмосферного воздуха рекомендуется произвести инвентаризацию источников выбросов с целью определения объемов и состава выбрасываемых веществ.

В целом, фактическое загрязнение воздуха населенных мест района можно оценивать как допустимое, в связи с чем, на период реализации Схемы предлагаются следующие общепланировочные мероприятия:

1. Организационные мероприятия:

- проведение полной инвентаризации стационарных и передвижных источников загрязнения воздушного бассейна, создание единого информационного банка данных источников;

- выявление и рекультивация существующих переполненных и не удовлетворяющих санитарно-экологическим нормам участков компостирования твердых бытовых отходов, разработка проектов и строительство новых полигонов ТБО удовлетворяющих экологическим и санитарно-гигиеническим требованиям; ликвидация всех несанкционированных свалок;

- организация системы контроля за выбросами автотранспорта;

- разработка проектов ПДВ для всех предприятий района и установление нормативов по загрязнению атмосферного воздуха;

- газификация территории, в первую очередь, объектов энергетики и промышленности;

- организация системы экологического мониторинга, дальнейшее развитие системы контроля загрязнения атмосферного воздуха в селитебной зоне и на автомагистралях района;

2. Технологические мероприятия:

- установка и совершенствование газоочистных и пылеулавливающих установок;

- ремонт и очистка котельного оборудования, установка пыле-газочистного оборудования;

3. Планировочные мероприятия:

- расширение площадей декоративных насаждений, состоящих из достаточно газоустойчивых растений;

- создание зеленых защитных полос вдоль автомобильных дорог и озеленение улиц и санитарно-защитных зон;

- обеспечение нормируемых санитарно-защитных зон при размещении новых и реконструкции (техническом перевооружении) существующих производств, в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Мероприятия по организации автотранспортного движения в первую очередь позволят уменьшить выбросы оксидов углерода и азота в населенных пунктах района.

Модернизация и ремонт котельного оборудования, а также газификация предприятий энергетики и промышленности позволит снизить уровень загрязнения воздушного бассейна сернистым газом и пылью.

Ликвидация неорганизованных источников загрязнения воздушного бассейна, в первую очередь на предприятиях коммунального хозяйства и стройиндустрии, уменьшит количество пыли в атмосфере.

# Охрана водных ресурсов

# Охрана поверхностных вод

Среди первоочередных мероприятий в области оздоровления поверхностных водных объектов рекомендуется проведение реконструкции очистных сооружений канализации, выработавших свой срок и строительство новых очистных сооружений. Также необходимо разработать проекты предельно-допустимых сбросов (ПДС) для предприятий, сбрасывающих сточные воды в водоемы и заключить договора на проведение лабораторных исследований сточных вод.

Использование водных ресурсов в районе должно основываться на результатах расчетов водохозяйственного баланса по рекам и их отдельным участкам для более оперативного и правильного планирования использования водных ресурсов.

В последние годы в рамках реализации ведомственной целевой программы «Безопасность водохозяйственных систем и гидротехнических сооружений» с целью сохранения уникальности Государственного природного заказника регионального значения «Озеро Чухломское» разработана проектно-сметная документация и выполнен капитальный ремонт гидротехнических сооружений на р. Вексе.

В целях охраны и рационального использования водных ресурсов проектом предусматривается:

- Дальнейшее развитие систем централизованной канализации района;

- Строительство очистных сооружений в г. Чухлома с целью снижения сброса загрязненных сточных вод в Чухломское озеро;

- Оптимизация системы управления стоками;

- Организация и обустройство водоохранных зон и прибрежных защитных полос;

- Увеличение производительности систем оборотного и повторно-последовательного водоснабжения на промышленных предприятиях;

- Строительство на крупных предприятиях локальных очистных сооружений;

- Организация регулярного гидромониторинга поверхностных водных объектов;

- Очищение на локальных очистных сооружениях (ЛОС) стоков животноводческих и птицеводческих комплексов (до степени, разрешенной к приему в систему канализации, или полностью до нормативных показателей, разрешенных к сбросу в водные объекты);

- Развитие систем водоотвода вдоль транспортных магистралей, проходящих на межселенной территории с высокой интенсивностью движения.

- С целью снижения риска  затопления прилегающих территорий провести обследование русла р. Векса, по результатам которого определить необходимость его расчистки.

# Охрана подземных вод

В условиях современного ярко выраженного техногенного воздействия на поверхностные источники водоснабжения альтернативным источником качественной питьевой воды могут стать подземные воды. Большинство населения использует для хозяйственно-питьевых целей подземные воды. Снабжение питьевой водой населения района осуществляется из колодцев и действующих артезианских скважин.

Подземные воды эксплуатационных горизонтов могут иметь как природное загрязнение, т. е. обусловлено исходным несоответствием нормативам по ряду естественных компонентов, так и техногенное загрязнение подземных вод, которое объясняется расположением действующих водозаборов в непосредственной близости от потенциальных источников загрязнения подземных вод (промышленные предприятия и объекты коммунального хозяйства) или связано с подтягиванием в процессе эксплуатации некондиционных природных вод. В результате эксплуатации подземных вод на водозаборах формируются депрессионные воронки, за счет чего в области питания водозаборов вовлекаются сформированные зоны загрязненных подземных вод. Кроме этого причина загрязнения связана с плохим состоянием скважинного хозяйства; даже в местах с относительно высокой природной защищенностью загрязнение определяется проникновением его по дефектным стволам и затрубным пространствам водозаборных скважин.

Среди основных факторов, обуславливающих низкое качество воды, подаваемой населению, следует выделить:

- неудовлетворительное техническое состояние артезианских скважин (большинство из них требуют ремонта);

- неудовлетворительная работа по водоподготовке;

- отсутствие надлежащего контроля за качеством воды, забираемой из артезианских скважин;

- несоблюдение правил содержания санитарных охранных зон источников питьевого водоснабжения;

- наличие несанкционированных свалок, которые работают не в соответствии с экологическими требованиями, предъявляемыми к специализированным объектам для размещения отходов (например, гидроизоляция подстилающей поверхности, мониторинга за качеством и динамикой подземных вод и т. п.).

Следует иметь в виду, что техногенное загрязнение подземных вод не всегда проявляется по массово определяемым показателям и может быть установлено лишь по данным определений микроэлементного состава вод или специфической органики. Поэтому целесообразно провести более подробные комплексные исследования химического состава подземных вод, направленные на выявление и распространение техногенного загрязнения, его типа, источника загрязнения, его миграционных свойств, на основе которых обосновать ряд реабилитационных мер по защите питьевых водозаборов от техногенного загрязнения и локализации возможных очагов загрязнения.

Снижение или исключение техногенного загрязнения подземных вод может быть достигнуто правильной эксплуатацией и своевременным ремонтом скважин; своевременным тампонажем выведенных из эксплуатации скважин, а также путем рационального перераспределения водоотбора; внедрения систем подготовки воды перед подачей потребителю; выноса водозаборов из загрязненных мест. Кроме того, необходимо соблюдение санитарно-охранных мероприятий и санитарного режима в зонах санитарной охраны источников водоснабжения. Расположение проектируемых строительных объектов в зонах трёх поясов санитарной охраны водозаборных узлов подземных вод накладывает ряд режимных ограничений при строительном освоении (СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения…питьевого назначения»).

Основными мероприятиями, направленными на предотвращение загрязнения и истощения подземных вод приняты:

- проведение гидрогеологических изысканий, утверждение новых запасов подземных вод;

- оформление лицензий на право пользования подземными водами;

- на всех существующих водозаборах необходима организация службы мониторинга (ведение гидрогеологического контроля и режима эксплуатации);

- по многочисленным эксплуатационным скважинам, рассредоточенным по всей территории района, в связи с отсутствием по ним достоверной информации, рекомендуется проведение обследования скважин, по результатам которого оценить возможный водоотбор из той или иной скважины;

- проведение ежегодного профилактического ремонта скважин силами водопользователей;

- выявление бездействующих скважин и проведение ликвидационного тампонажа на них;

- применение оборотного водоснабжения на ряде промышленных предприятий;

- организация вокруг каждой скважины зоны строгого режима – I пояса;

- обязательная герметизация оголовков всех эксплуатируемых и резервных скважин;

- вынос из зоны II пояса ЗСО всех потенциальных источников загрязнения;

- систематическое выполнение бактериологических и химических анализов воды, подаваемой потребителю.

Охрана подземных вод подразумевает под собой проведение мероприятий по двум основным направлением – недопущению истощения ресурсов подземных вод и защите их от загрязнения.

Имеющаяся на территории района наблюдательная сеть по мониторингу загрязнения подземных вод недостаточна. Необходимо создать оптимальную наблюдательную сеть и, в первую очередь, на крупных групповых водозаборах с утвержденными запасами подземных вод, а также на групповых водозаборах, работающих на участках с неутвержденными запасами подземных вод. Целесообразно провести более подробные комплексные исследования химического состава подземных вод, направленные на выявление и распространение техногенного загрязнения, его типа, источника загрязнения, его миграционных свойств. На основе которых, обосновать ряд реабилитационных мер по защите питьевых водозаборов от техногенного загрязнения и локализации возможных очагов загрязнения.

Для оптимизации водохозяйственного комплекса района предлагаются следующие мероприятия:

- использование части очищенных стоков от сельского населения для нужд орошения в сельском хозяйстве;

- введение оборотной схемы водообеспечения на предприятиях по производству стройматериалов, предприятиях электроэнергетики и пищевой промышленности;

- использование повторно-последовательной схемы водоснабжения.

# Управление отходами производства и потребления

Политика в сфере управления отходами, главным образом, должна ориентироваться на снижение количества образующихся отходов и на их максимальное использование. Важнейшей задачей является селективный сбор и сортировка отходов перед их удалением с целью извлечения полезных и возможных к повторному использованию компонентов.

Основным направлением работ по решению проблемы обращения с твердыми бытовыми отходами (ТБО) являются:

- выявление и рекультивация переполненных и не удовлетворяющих нормам участков компостирования ТБО;

- оптимальная эксплуатация участков компостирования ТБО с последующей рекультивацией территорий;

- внедрение комплексной механизации санитарной очистки территории и повышение ее технического уровня;

- внедрение системы государственного учета и контроля сбора, транспортировки, обезвреживания и складирования ТБО;

- оптимизация тарифов сбора, транспорта и утилизации ТБО;

- проведение разъяснительной работы с населением по раздельному сбору отходов потребления;

- ликвидация всех несанкционированных свалок в районе, а также разработка системы контроля за несанкционированными свалками и создание условий, исключающие возможность их появления.

На промышленных предприятиях необходимо усовершенствовать технологические процессы, чтобы свести образование отходов к минимуму. Также необходимо всем предприятиям и организациям района разработать проекты нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР) и заключить договора на вывоз соответствующих отходов.

Сельскохозяйственные отходы в районе используются для удобрения сельскохозяйственных полей. Хранение навоза в районе носит временный характер и происходит непосредственно около существующих ферм. В дальнейшем сельскохозяйственные отходы используются для удобрения сельскохозяйственных полей. Согласно п. 4.3 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» при хранении сельскохозяйственных отходов необходимо соблюдать санитарно-защитные зоны до жилой застройки и условия хранения.

Основными известными методами переработки сельскохозяйственных отходов являются: компостирование - сбраживание навоза совместно с отходами растениеводства; вермикомпостирование навоза с помощью колоний дождевых червей; термическая или вакуумная сушка навоза и помета с получением сухого концентрированного удобрения; анаэробное сбраживание в реакторах с целью получения биогаза.

Планируется строительство усовершенствованной городской свалки. Необходимо также оборудовать места утилизации биологических отходов в с. Судай и г. Чухломе. Предварительно этот вопрос обговорен по месту размещения объектов. В соответствии с ветеринарно-санитарными правилами ответственность за оборудование и содержание скотомогильников (биотермических ям) возлагается на руководителей хозяйств, в ведении которых находятся объекты.

В качестве основных мероприятий по санитарной очистке Чухломского муниципального района следует предусмотреть:

1. Разработку «Схемы санитарной очистки Чухломского муниципального района»;

2. Обустройство площадок временного складирования твердых бытовых отходов в каждом сельском поселении района;

3. Строительство усовершенствованной городской свалки.

Решением Собрания депутатов № 106 от 21.12.2006 г. утверждена районная программа «Отходы» на 2007-2010 г. Программа является комплексом системных мероприятий в области обращения с отходами и призвана совершенствовать существующую систему работы с отходами. Программа включает мероприятия по разработке правовых документов в области обращения с отходами в Чухломском муниципальном районе и преследует цель предотвращения вредного воздействия отходов производства и потребления на здоровье человека и окружающую среду, а также вовлечение таких методов в хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников сырья.

Основные задачи Программы:

- распространение опыта использования отходов производства;

- проведение мероприятий, направленных на сокращение несанкционированных свалок;

- организация и проведение экологического контроля.

На сегодняшний день в Чухломском муниципальном районе необходимы следующие мероприятия:

  - мероприятия по совершенствованию нормативной правовой базы, научно-техническому и организационному обеспечению;

  - мероприятия по обращению с отходами производства и потребления;

  - мероприятия по повышению эффективности экологического контроля;

  - мероприятия по формированию экологической культуры населения.

  - Таким образом, районной целевой Программой «Отходы» на 2007 – 2010 годы для реализации приняты следующие мероприятия:

  - разработка проектов нормативов образования отходов и предельно-допустимых выбросов и сбросов загрязняющих веществ;

  - организация учета в области обращения с отходами, в т. ч. количественная и качественная оценка объемов накопления образующихся и перерабатываемых отходов;

  - согласование объемов лимита на размещение отходов производства и потребления;

  - выбор земельных участков и подготовка материалов, обосновывающих пригодность участков размещения ТБО на территории сельских поселений и их оборудование:

- Беловское с/п;

- Краснонивское с/п;

- Нагорское с/п;

- Ножкинское с/п;

- Панкратовское с/п;

- Петровское с/п;

- Повалихинское с/п;

- Тормановское с/п;

- Федоровское с/п;

- Шартановское с/п;

- Чухломское с/п;

- ликвидация несанкционированных свалок на территории сельских поселений;

- проведение инженерно-геологических изысканий и разработка проекта строительства полигона ТБО в г. Чухломе;

- строительство полигона ТБО в г. Чухломе;

- рекультивация свалки ТБО в г. Чухломе;

- отвод земельного участка для оборудования площадки хранения древесных отходов Повалихинского сельского поселения;

- оборудование мест сброса, утилизации и уничтожения биологических отходов в с. Судай и г. Чухломе;

- инвентаризация находящихся на хранении в сельскохозяйственных предприятиях пестицидов, подлежащих утилизации (запрещенных и непригодных к применению);

- создание реестра свалок ТБО и их паспортизация;

- участие в областном экологическом конкурсе «Чистый дом», «Чистый двор», «Чистый огород»;

- оборудование площадок для хранения металлолома.

- Нормативные акты в области обращения с отходами должны обеспечить:

- использование новейших научно-технических достижений в целях реализации малоотходных и безотходных технологий;

- комплексную переработку материально-сырьевых ресурсов в целях уменьшения количества отходов;

- использование методов экономического регулирования деятельности в области обращения с отходами в целях уменьшения количества отходов и вовлечения их в хозяйственный оборот;

- платность природопользования и возмещения вреда окружающей среде;

- независимость контроля в области охраны окружающей среды.

- В процессе реализации Программы планируется достижение следующих результатов:

- создание системы управления в области обращения с отходами производства и потребления на всех уровнях хозяйствования;

- увеличения объемов использования промышленных отходов в хозяйственном обороте;

- сокращения экономического ущерба за счет осуществления природоохранных мероприятий;

- разработка новых нормативных актов в области обращения с отходами;

- использование отходов деревообработки в качестве дешевого энергетического сырья;

- приведение в соответствии с законодательством мест захоронения отходов производства и потребления;

- строительство биотермических ям в г. Чухломе и с. Судае;

- формирование экологической культуры населения в сфере обращения с отходами производства и потребления.

- Ожидаемые конечные результаты реализации программы:

- улучшить экологическую обстановку в районе за счет сокращения объемов образования отходов производства и потребления;

- увеличить объем использования промышленных отходов в хозяйственном обороте;

- уменьшить экономический ущерб за счет осуществления природоохранных мероприятий.

Организация контроля за исполнением программы осуществляется комитетом охраны окружающей среды и природных ресурсов администрации Чухломского муниципального района.

Функционирование системы управления отходами заключается в правовом регулировании взаимоотношений между предприятиями и окружающей средой; в формировании банка данных об обрабатывании различных видов отходов на территории района и порядка дальнейшего обращения с ними. Следовательно, как любая система управления, это - учет, контроль, оценка существующего состояния и перспектив, выработка предложений и мер по стабильности или улучшению положения.

С целью предотвращения негативного воздействия отходов на окружающую среду в районе нужно осуществлять экологический контроль в местах размещения отходов, производить работу по инвентаризации, паспортизации, лицензированию, разработке и реализации проектов нормативов образования отходов. Индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие деятельность в области охраны окружающей среды должны разрабатывать проекты нормативов образования отходов.

# Охрана почв

В ст. 20 федерального закона «О животном мире» от 24.04.95 определено, что обязательной государственной экологической экспертизе подлежат удобрения, пестициды и биостимуляторы роста растений. Ст. 22 закона гласит, что любая деятельность, влекущая за собой изменение среды обитания объектов животного мира и ухудшение условий их размножения, нагула, отдыха и путей миграции, должна осуществляться с соблюдением требований, обеспечивающих охрану животного мира. Например, во время уборки урожая сельхозкультур и скашивания травы необходимо начинать со стороны, противоположной опушке, лесопосадке и т. п., чтобы дать возможность животным и птицам под прикрытием еще не скошенных культур переместиться в защитные места. На практике применяются и специальные механические приспособления для отпугивания диких животных и птиц во время сенокоса и зерноуборочных работ.

Задача правового регулирования применения химических средств в сельском хозяйстве заключается в соблюдении санитарных норм и правил по производству, транспортировке, хранению и использованию химических веществ. Список таких веществ утверждается ежегодно на межведомственной комиссии с участием Минсельхоза РФ, Минприроды РФ и других заинтересованных министерств и ведомств.

К сожалению, экологическое мировоззрение у многих руководителей и специалистов аграрной сферы пока не сформировалось, и по этой причине продолжается ведение сельскохозяйственного производства с грубыми нарушениями норм экологического законодательства. Экологический правопорядок, экологическая культура, этика природопользования и другие категории должны получить прописку в отечественном аграрном секторе экономики. Это соответствует направлениям аграрной политики, утвержденной в законе от 29.12.06 «О развитии сельского хозяйства».

В целях охраны здоровья человека и окружающей среды от вредного воздействия химических средств Закон об охране здоровья граждан от 12 июля 1993 г. запрещает без соответствующего разрешения Минздрава РФ применение новых химических средств и стимуляторов роста.

Действующее законодательство предусматривает целый ряд правовых мер охраны сельского хозяйства от вредного воздействия окружающей среды. Тем самым обеспечивается ее охрана от тех негативных изменений, которые возникают в результате деятельности промышленных, строительных и иных предприятий.

Так, в соответствии с водным законодательством, сельхозпредприятия имеют право на предъявление иска о возмещении ущерба, причиненного посевам, почвам загрязнением окружающей среды сточными неочищенными водами и другими отходами производства; в соответствии с Законом об охране атмосферного воздуха - о возмещении потерь в урожае сельскохозяйственных культур, происшедших в результате загрязнения сельхозугодий неочищенными и необезвреженными выбросами промышленных предприятий. Земельный кодекс РФ предусматривает обязанность предприятий, деятельность которых связана с нарушением почвенного покрова, снимать, хранить и наносить плодородный слой почвы на рекультивируемые земли или малопродуктивные угодья, а также по окончании необходимых работ приводить земельные участки в состояние, пригодное для их использования по назначению. Важной мерой, направленной на охрану сельскохозяйственных угодий, является возмещение потерь сельскохозяйственного производства при изъятии земель сельскохозяйственного назначения для несельскохозяйственных надобностей. Большое значение имеет также требование, касающееся недопущения нанесения ущерба сельскохозяйственному производству потравой посевов дикими животными.

Эффективность сельскохозяйственного производства, темпы его роста зависят от состояния почв, а также от правильной организации мероприятий по их охране. Однако в настоящее время состояние земель Российской Федерации, находящихся в сфере сельскохозяйственной деятельности, остается неудовлетворительным. Осуществляемые преобразования, изменение форм собственности и хозяйствования в агропромышленном комплексе не сопровождались в последние годы расширением применения природоохранных и ресурсосберегающих технологий.

Основными мероприятиями в области оздоровления почвенного покрова на территории Чухломского муниципального района следует считать:

1. Инвентаризацию нарушенных земель с последующей их рекультивацией и экореабилитацией;

2. Оптимизацию системы земледелия в направлении эффективного использования земли, сохранения и повышения плодородия почвы;

3. Реализацию мероприятий по борьбе с эрозией почв.

Рекультивация – восстановление нарушенной хозяйственной деятельностью человека территории с использованием специальных технологий; включает восстановление почв, растительности и нередко ландшафта. Рекультивация имеет два этапа. Техническая рекультивация – этап рекультивации земель, включающий их подготовку для последующего целевого использования в народном хозяйстве, к ней относятся планировка, формирование откосов, снятие, транспортирование, нанесение почв плодородных пород, при необходимости коренная мелиорация, строительство дорог, специальных гидротехнических сооружений и т.д. (ГОСТ 17.5.1.01-83).

Биологический этап рекультивации включает мероприятия по восстановлению плодородия рекультивированных земель до комплексного природного потенциала. К ним относится посадка древесно-кустарниковых культур, посев многолетних трав, проведение агротехнических мероприятий, фитомелиоративные и другие работы, направленные на восстановление флоры и фауны. ГОСТом 17.5.1.02-85 определены следующие направления рекультивации: сельскохозяйственное – пашня, кормовые угодья (сенокосы, пастбища), многолетние насаждения; лесохозяйственное – лесонасаждения общего хозяйственного и пылезащитного направления, лесопитомники; водохозяйственное – водоемы для хозяйственно-бытовых, промышленных нужд, орошения рыбоводства; строительное – площадки под застройку, включая складирование отходов производств, природоохранное и санитарно-гигиеническое – задернение участков, противоэрозионные насаждения, закрепленные техническими средствами, участки самозарастания.

Разработку и ведение системы земледелия для каждого конкретного хозяйства необходимо вести в направлениях:

- обеспечения воспроизводства плодородия почв;

- усовершенствования системы земледелия и агротехнологии, сделав их наименее затратными и высокопроизводительными, добиться экологической безопасности производства;

- повышения урожаев с/х культур, сделать их стабильными;

- обеспечения должного качества с/х продукции;

- сохранения почвы, водных ресурсов и ландшафтов от деградации и загрязнения.

Для предотвращения дальнейшей деградации плодородия почв, прежде всего, необходимо обеспечить бездефицитный баланс содержания органического вещества. Это возможно экономично сделать только на основе биологизации земледелия (освоение плодосменных севооборотов, использование соломы и навоза на удобрения, возделывание промышленных культур на зеленый корм и сидерацию).

# Санитарно-защитные зоны объектов

Санитарно-защитные зоны промышленных, коммунальных и других объектов устанавливаются в пределах населенных пунктов с целью отделения объектов, являющихся источниками выбросов, загрязняющих веществ, повышенных уровней шума, вибрации, ультразвука, электромагнитных волн, ионизирующих излучений от жилой застройки. Санитарно-защитные зоны являются основными ограничениями при разработке проектов планировки территорий и генеральных планов поселений и должны учитываться на соответствующих стадиях проектирования. В этих зонах не допускается размещение спортивных сооружений, парков, образовательных и детских сооружений, школ, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования. Предприятия пищевых отраслей промышленности, склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды не допускается размещать в границах санитарно-защитных зон и на территории промпредприятий других отраслей промышленности.

Животноводческие фермы и комплексы, предприятия, перерабатывающие сельскохозяйственную продукцию, должны иметь необходимые санитарно-защитные зоны и очистные сооружения, исключающие загрязнение почв, поверхностных и подземных вод, поверхности водосборов водоемов и атмосферного воздуха. Нарушение указанных требований влечет за собой ограничение, приостановление, либо прекращение экологически вредной деятельности сельскохозяйственных и иных объектов по предписанию специально уполномоченных на то государственных органов Российской Федерации в области охраны окружающей природной среды, санитарно-эпидемиологического надзора.

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 определены размеры санитарно-защитных зон и санитарных разрывов от объектов, расположенных на территории Чухломского муниципального района, они представлены в таблице 5.1.

Размеры санитарно-защитных зон и санитарных разрывов объектов, расположенных на территории Чухломкого муниципального района

Таблица 5.1

| № п/п | Наименование объекта | Размер СЗЗ, санитарных разрывов, м | Нормативные правовые акты, устанавливающие СЗЗ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ООО «Росток» | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 |
|  | СПК «Тимофеевский» | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 |
|  | СПК «Белово» | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 |
|  | СПК «Повалихинский» | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 |
|  | СПК «Родина» | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 |
|  | СПК «Искра» | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 |
|  | СПК «Северный» | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 |
|  | ООО «Авангард» | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 |
|  | СПК «Истоки» | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 |
|  | СПК «Вымпел» | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 |
|  | ООО «Престиж» | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 |
|  | СПК «Возрождение» | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 |
|  | СПК «Надежда» | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 |
|  | СПК «Шанс» | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 |
|  | СПК «Родник» | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 |
|  | СПК «Мир» | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 |
|  | Гаражи | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 |
|  | Пилорамы | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 |
|  | Автотранспортное предприятие | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 |
|  | Коровники | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 |
|  | Телятники | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 |
|  | Свинофермы | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 |
|  | Склады хранения ядохимикатов | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 |
|  | Картофелехпанилище, овощехранилище | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 |
|  | Столярная мастерская | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 |
|  | Ремонтно-механический сектор | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 |
|  | Склады горюче-смазочных материалов | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 |
|  | Котельные | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 |
|  | Пождепо | 15 | №123-ФЗ от 11.07.08 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности |
|  | Кладбища | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 |
|  | Свалка ТБО д. Аверково | 500 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 |
|  | Свалка ТБО д. Одинцово | 500 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 |
|  | Свалка ТБО д. Чертово | 500 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 |
|  | Свалка ТБО д. Петровское | 500 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 |
|  | Свалка ТБО д. Ковизино | 500 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 |
|  | Свалка ТБО с. Коровье | 500 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 |
|  | Свалка ТБО д. Понежское | 500 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 |
|  | Свалка ТБО д. Федоровское | 500 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 |
|  | Свалка ТБО п. Якша | 500 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 |
|  | Скотомогильники | 1000 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 |

# Охрана лесов

Основой осуществления использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, расположенных в границах Чухломского лесничества, является лесохозяйственный регламент. Лесохозяйственный регламент обязателен для исполнения гражданами, юридическими лицами, осуществляющими использование, охрану, защиту, воспроизводство лесов в границах Чухломского лесничества. Срок действия лесохозяйственного регламента составляет 10 лет.

Площадь, занимаемая лесами, 236917 га, что составляет 62,5% территории района. С ноября 2007 года управление лесами ведет вновь созданное ОГУ "Чухломское лесничество". Расчетная лесосека по ОГУ "Чухломское лесничество" составляет 617,2 тыс. куб. м, в том числе по хвойному хозяйству 203,8 тыс. куб. м, расчетная лесосека арендованных лесов составляет 208,4 тыс. куб. м, в том числе по хвойному хозяйству 81,6 тыс. куб. м. Использование государственной расчетной лесосеки в целом по району за последние два года не превышает 15-18 процентов.

Лесным кодексом Российской Федерации (от 04.12.2006 № 200-ФЗ) определена новая категория защитных лесов – «леса, расположенные в водоохранных зонах», которая ранее в лесах Российской Федерации не выделялась. Правовой режим лесов, расположенных в водоохранных зонах, установлен статьей 104 Лесного кодекса РФ. Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов – приказом МПР РФ от 22.01.2008 № 13.

Леса, расположенные в водоохранных зонах, подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов, при условии, если это совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями.

В лесах, расположенных в водоохранных зонах, запрещается проведение сплошных рубок лесных насаждений, использование токсичных препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях, создание лесоперерабатывающей инфраструктуры, использование лесов в целях создания лесных плантаций, проведение реконструкции малоценных лесных насаждений путем сплошной вырубки. При уходе за лесами данной категории защитных лесов осуществляются рубки ухода очень слабой, слабой и умеренной интенсивности, обеспечивающие формирование сложных, преимущественно разновозрастных лесных насаждений высокой полноты из наиболее долговечных древесных пород (дуба, сосны, ели, лиственницы), эффективно выполняющих водоохранные функции.

Основная заготовка древесины (93 %) осуществляется с применением технологии сплошных рубок, что в экологическом отношении имеет самые неблагоприятные последствия в связи с тем, что сплошные рубки нарушают лесные экосистемы на период до 50 лет. При сплошных рубках, уничтожается почти весь подрост, почва перемешивается и уплотняется, уничтожаются ягодники, лекарственные растения, грибные угодья, нарушается водный режим, происходит заболачивание вырубок, загрязняются грунтовые воды продуктами гниения остатков древесины, нарушаются ландшафты, снижаются защитные функции лесов. Наибольший вред окружающей среде наносится при проведении сплошных лесосечных рубок в летний период, особенно на почвах со слабой несущей способностью грунтов с применением агрегатной лесозаготовительной техники.

Основной причиной экологических проблем является халатное, потребительское отношение к природе со стороны местного населения. Без решения ключевых экологических проблем невозможно и перспективное социально-экономическое развитие района.

Леса нуждаются в улучшении породного состава, восстановлении сосновых, елово-пихтовых, дубовых, лиственничных и липовых насаждений.

В области сохранения лесных ресурсов существует необходимость усиления контроля за вырубкой лесов посредством проведения совместных рейдов с представителями лесхоза, ОВД, администраций района; информирования населения о фактах незаконных рубок и ответственности за них через средства массовой информации. С целью изменения потребительского отношения к природе различных целевых групп местного населения необходимо проводить эколого-просветительскую работу с различными целевыми группами населения (дети, школьники, предприятия, семейные клубы) в разных формах – организация экологических клубов, акций, праздников для местных жителей с целью воспитания чувства бережного отношения к природе и экологической ответственности; проводить информационную кампанию по воспитанию экологического сознания в СМИ, а также на общественных собраниях, сельских сходах, круглых столах и т. п.

# ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

# Теплоснабжение

Мероприятия перспективного развития источников теплоснабжения в Чухломском муниципальном районе должны быть направлены на реконструкцию, модернизацию и строительство новых источников теплоснабжения с использованием энергосберегающего оборудования и с учетом перспективного перевода котельных на газообразное топливо.

Первоочередными мероприятиями по теплоснабжению являются - замена изношенных участков тепловых сетей и их теплоизоляции. В целях снижения потерь теплоэнергии замену изношенных и строительство новых теплотрасс предлагается вести с применением пенополиуретановой изоляции.

Необходимым условием энергосберегающей политики является замена устаревшего энергетического оборудования, перекладка изношенных тепловых сетей, и таким образом сокращение потерь энергии. При строительстве жилья необходимо применять теплосберегающие технологии и материалы. Необходимо внедрять приборы учёта расхода теплоэнергии потребителями (счетчики) и регулирование подачи тепла.

Для поддержания установленного температурного графика работы сетей на котельных необходимо внедрять автоматическое регулирование отпуска тепловой энергии.

Следует провести инвентаризацию всех теплосетей и составить на них паспорта.

Для выявления мест и причин сверхнормативного потребления энергоресурсов, определения фактического состояния тепловых сетей необходимо проводить ежедневные обходы теплосетей.

Необходимо проводить анализ контрольных проб котельного топлива.

На котельных необходимо установить автоматику безопасности, чтобы избежать аварийных ситуаций и угроз для обслуживающего персонала. Также необходимо оснастить котельные системой контроля за содержанием СН4 и СО в помещении котельной и внедрять систему телекоммуникаций.

В мероприятиях по программе энергосбережения Чухломского муниципального района предусматривается:

- Реконструкция котельной дома культуры с.Ножкино

- Реконструкция котельной Чухломской районной больницы

- Реконструкция котельной Жаровской школы с установкой котла КВр-0,63

- Реконструкция котельной Администрации района с установкой котла КВр-0,63

- Замена в котельных консольных насосов на циркуляционные водяные однофазные малой мощности:

- интернат Чухломской школы

- Вигская школа

- здание администрации Тормановского с/п

Перечень основных источников теплоснабжения Чухломского района

Таблица 6.1

| № п/п | №, адрес котельной | Вид топлива | Годовой расход топлива, тут | Марка котлов | Количество котлов, шт. | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | Протяженность сетей, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Судайская ср школа | дрова | 1320 | ТСВ-1 КВР-0,63 | 1 1 | 0,3 0,5 | 0,7 |
| 2. | Чухломская ср школа | дрова | 2400 | ТСВ-1 | 4 | 0,5 | 0,9 |
| 3. | Вигская ср. школа | дрова | 500 | ТСВ-1 | 1 | 0,3 |  |
| 4. | Жаровская ср. школа | дрова | 300 | ТСВ-1 | 1 | 0,5 |  |
| 5. | Введенская ср. школа | дрова | 570 | ТСВ-1 | 1 | 0,3 |  |
| 6. | Беловская осн. школа | дрова | 290 | ТСВ-2 | 2 | 0,5 |  |
| 7. | Нагорская осн. школа | дрова | 250 | ТСВ-2 | 1 | 0,5 |  |
| 8. | Тормановская осн. школа | дрова | 150 | КВ-300 | 1 | 0,25 |  |
| 9. | Шартановская нач. школа | дрова | 168 | ТСВ-2 | 1 | 0,5 |  |
| 10 | Серябрянобродская нач. школа | дрова | 165 | Универсал-6 | 1 | 0,51 |  |
| 11 | Коровская нач. школа | дрова | 200 | ТСВ(100кВт) | 1 | 0,3 |  |
| 12 | Чухломской детский сад «Родничок» | дрова | 1000 | КВр-0,30 ТСВ-1 | 1 1 | 0,3 |  |
| 13 | Чухломской детский сад «Колосок» | дрова | 600 | Универсал-бМ | 2 | 0,51 |  |
| 14 | Нагорский детский сад | дрова | 200 | КЧМ, | 2 | 0,2 |  |
| 15 | Введенский детский сад | дрова | 400 | КВ-300М, | 2 | 0,3 |  |
| 16 | г. Чухлома интернат | дрова | 200 | Универсал-6 | 1 | 0,51 |  |
| 17 | Чухломской дом детства и юношества | дрова | 230 | КВр-0,1 | 1 | 0,3 |  |
| 18 | Введенский ДК «Шанс» | дрова | 200 | КВ-300, | 2 | 0,3 |  |
| 19 | Ножкинский ДК | дрова | 200 | ГГУ-100 | 1 | 0,51 |  |
| 20 | Чухломская рай. больница | дрова | 3000 | ТСВ-1 Квр-0,63 | 3 2 | 0,3 0,5 | 2,0 |
| 21 | Администрация района: здание №1 | дрова | 550 | Универсал-6 ТСВ-1 | 1 1 | 0,5 0,5 |  |
| 22 | здание №2 | дрова | 250 | Универсал-6 | 1 | 0,3 |  |
| 23 | г. Чухлома кинотеатр «Экран» | дрова | 100 | КВр-0,1 | 1 | 0,25 |  |
| 24 | жилой дом г. Чухлома ул. Калинина д.25 | дрова | 180 | ТСВ-1 Универсал-6 | 1 1 | 0,2 0,3 | 0,1 |
| 25 | жилой дом г. Чухлома ул. Лесная д. 13 | дрова | 350 | КЧМ ТСВ (100кВт) | 1 1 | 0,06 0,01 |  |
| 26 | Введенская амбулатория | дрова | 120 | КВ-300 | 1 | 0,3 |  |
| 27 | Судайская больница | дрова | 700 | ТСВ-1 | 2 | 0,3 |  |
| 28 | Чухломской ДК, Чухломская библиотека, центральный библиотечный коллектор | дрова | 370 | ГГУ-100 | 1 | 0,1 |  |
| 29 | Баня г. Чухлома | дрова | 500 | ТВН-20 | 1 | 0,2 |  |
| 30 | 2 жилых дома с. Судай | дрова | 240 | ТСВ-1 | 2 | 0,5 | 0,05 |
| 31 | Администрация Шартановского сельского поселения | дрова | 70 | ТСВ (50кВт) | 1 | 0,1 |  |
| 32 | Администрация Судайского сельского поселения | дрова | 60 | КЧМ | 1 | 0,2 |  |
| 33 | Администрация Петровского сельского поселения | дрова | 350 | КВ-300 | 1 | 0,3 |  |
| 34 | Администрация Беловского сельского поселения | дрова | 60 | КЧМ (40кВт) | 1 | 0,4 |  |

# Электроснабжение

# Перспективы развития систем энергоснабжения

Чухломской муниципальный район в настоящее время располагает достаточным электроэнергетическим потенциалом.

В настоящее время основной задачей развития электрических сетей является обеспечение надежного, безопасного и эффективного электроснабжения всех потребителей сельского поселения. В соответствии с «Программой развития сетей 6-110 кВ с целью повышения надежности электроснабжения потребителей зоны ответственности «ОАО «Костромаэнерго», ликвидации «узких мест» и ограничений технологического присоединения», разработанной ООО «ВСЭП» г. Вологда 2008г. предусматриваются следующие мероприятия:

- в п. Панкратово демонтируется ПС 35/10кВ трансформатор 1МВт, взамен строится новая ПС 35/10 в п.Шартаново мощностью 2х1,0МВт;

- строительство ВЛ-35кВ к проектируемой ПС 35/10 в  п.Шартаново длиной 1,5км.

- реконструкция ВЛ-35кВ на участке Чухлома – Судай с заменой провода АС-35 на АС-70 длиной 36,2км.

Необходимо проведение мероприятий, направленных на внедрение энергосберегающих технологий.

# Перспективные нагрузки жилищно-коммунального сектора*

| Таблица 6.2 |
| --- |
|  | 1 очередь 2020 г. | Проектный срок 2030г |
| Население, тыс.чел. | 12,6 | 13 |
| Годовое электропотребление, млн.кВт.ч | 12,1 | 12,35 |
| Максимальная электрическая нагрузка, тыс.кВт | 5,2 | 5,33 |

*Согласно СНиП 2.07.01-89* (Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений) показатель расхода электропотребления принят для Чухломского муниципального района - 950кВт.ч/чел. в год, использование максимума электрической нагрузки -4100ч/год.

| Основные технико-экономические показатели |
| --- |
| Таблица 6.3 |
| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2009г. | Первая очередь строительства 2020г. | Вторая очередь строительства 2030г |
|  | Электроснабжение |  |  |  |  |
| 1 | Источники покрытия электронагрузок: ОАО “МРСК Центра “Костромаэнерго” | МВА | 10,8 | 11,8 | 11,8 |
| 2 | Годовое потребление Электроэнергии (в том числе: жилищно-коммунальный сектор, промышленность и прочие) | млн. кВт.ч/год | * | 3,04 | 3,14 |
| 3 | Потребление электроэнергии на 1 человека в год (в том числе: жилищно-коммунальный сектор, промышленность и прочие) | кВт.ч/год | * | 950 | 950 |
| 4 | Протяженность воздушных линий электропередач напряжением 35кВ | км | 48 | 49,5 | 49,5 |

*нет данных.

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора определены по срокам проектирования на основе численности населения  в связи с запланированным  градостроительным развитием  Чухломского муниципального района и на основе “Нормативов для определения расчетных электрических нагрузок зданий (квартир), коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской распределительной сети”, утвержденных приказом  №213 Минтопэнерго России 29 июня 1999 года. Указанные нормативы  учитывают изменения и дополнения “Инструкции по проектированию городских электрических сетей РД34.20.185-94”

# Связь

Чухломский муниципальный район в настоящее время располагает достаточным потенциалом по телефонизации на все сроки проектирования. Телефонизация предусматривается от существующих автоматических телефонных станций, расположенных в районе.

Основные задачи развития средств связи, телекоммуникаций, информационных технологий, теле и радиовещания в Чухловском районе должны стать:

- замена координатных АТС на цифровые;

-развитие рынка услуг телефонной связи общего пользования и сотовой телефонии;

-развитие почтовой связи и расширение новых видов услуг: электронной почты, пунктов «Интернет» для населения;

-увеличение количество программ теле- и радиовещания и зон их уверенного приема;

-подготовка сети телевизионного вещания к переходу на цифровое вещание, развитие систем кабельного телевидения.

Для реализации указанных задач необходима разработка и совершенствование сети телефонизации общего пользования, телевизионного и радиовещания области с целью построения современной информационной инфраструктуры, в основе которой лежит многофункциональная мультимедийная транспортная сеть.

Таблица 6.4

| Nп/п | Показатели | Ед.изм. | Современное состояние на 2009год | Проектный срок Iочередь 2020год | Проектный срок Iочередь 2030год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протяженность кабельных линий связи по опорам | Км. | 81,11 | 81,11 | 81,11 |
| 2 | Протяженность кабельных линий связи в телефонной канализации | Км. | 45,373 | 45,373 | 45,373 |
| 3 | Охват населения телевизионным вещанием | % городского населения | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | 100семей | 22,2 | 22,2 | 21,5 |

# Газоснабжение

Населенные пункты Чухломского района не имеют централизованного газоснабжения природным газом, а обеспечиваются сжиженным газом в баллонах. Приоритетным направлением для поселения является проведение природного газа всем потребителям, что улучшит социально-экономические показатели поселения в целом, а также перевод котельных на газовое топливо.

Газификация Чухломского муниципального района ведется в соответствии с Областной целевой программой «Развитие газификации Костромской области до 2015 года», утвержденной постановлением Костромской областной думы от 21.04.2005 № 3602, согласно схемы  ОАО «Газпром».

Основной целью реализации программы считать:

- перевод на природный газ крупных потребителей;

- обеспечение природным газом производителей сельскохозяйственной продукции и жителей сельских районов в крупных населенных пунктах;

- создание условий для привлечения инвестиция с целью дальнейшего развития в области промышленного и сельскохозяйственного производства.

В результате реализации «Программы газификации Чухломского муниципального района» должны быть созданы организационно-управленческие, финансовые и материально-технические условия, которые позволят обеспечить определенные положительные сдвиги в дальнейшем развитии промышленного производства, решении жилищной проблемы населения и инженерном обустройстве территорий, при этом:

- сельские граждане приблизятся к городским по уровню обеспеченности инженерным обустройством поселений;

- поэтапная газификация повысит уровень газификации домов природным газом на селе, улучшит условия труда и быта сельского населения.

Реализация Программы будет иметь благоприятные экологические последствия. При разработке проектов по строительству газопроводов будут предусматриваться меры по защите окружающей среды уже на стадии проработки технико-экономического обоснования проекта.

Газификация села будет способствовать сохранности лесных массивов и лесополос, что не только улучшит среду, но и снизит концентрацию вредных выбросов в атмосферу.

Сведения о численности населения, количестве домовладений, количестве котельных, протяженности уличных газопроводов и их газификации в населенных пунктах Чухломского района

Таблица 6.5

| Название н/п | Котельные | Уличные газопроводы |
| --- | --- | --- |
|  | количество | Суммарная мощность котельных, Гкал/час | Протяженность км |
| г.Чухлома | 29 | 3,549 | 19,815 |
| д. Белово | 5 | 0,123 | 1,8 |
| д. Федоровское | 4 | 0,042 | 1,604 |
| д. Повалихино | 5 | 0,139 | 3,350 |
| д. Анфимово | 3 | 0,911 | 0,6 |
| д. Тимофеевское | 1 | 0,008 | 0,75 |
| д. Серапиха. | 3 | 0,088 | 1,6 |
| д. Петровское | 1 | 1,173 | 1,8 |
| д. Введенское | 2 | 0,137 | 2,35 |
| п. Якша | 2 | 0,24 | 3,05 |
| с. Коровье | 3 | 1,233 | 1,5 |
| Итого 2012 | 58 | 7,643 | 38,219 |
| с.Георгий | 6 | 0,216 | 1,1 |
| д. Новопанкратово | 3 | 0,02 | 3,84 |
| с.Панкратово | 5 | 0,095 | 2,9 |
| д. Куливертово | 4 | 0,141 | 1,8 |
| п. Серебряный Брод | 2 | 0,064 | 0,8 |
| с.Шартаново | 2 | 0,043 | 0,95 |
| д. Ильинское | 3 | 0,092 | 1,8 |
| п. Вига | 2 | 0,202 | 3,6 |
| с.Судай | 9 | 1,131 | 14,45 |
| Итого 2013 г. | 36 | 2,004 | 31,24 |
| Всего по району | 94 | 8,647 | 70,359 |

| Сведения о котельных, их потребителях, мощности и перевода на газовое топливо в г. Чухлома, подлежащих газификации в 2012-2013 годах |
| --- |
| Таблица 6.6 |
| Наименование населенных пунктов | Наименование котельной | Список обслуживаемых объектов | Максимальный часовой расход (мощность котельной), Гкал/час |
|  |  |  | Присоеди-ненная нагрузка, Гкал/час | Расчетная нагрузка, Гкал/час |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Чухлома г. | кот. N 1 | 12 кв. жилой дом | 0,074 | 0,065 |
| Чухлома г. | кот. N 2 | 13 кв. жилой дом | 0,087 | 0,087 |
| Чухлома г. | кот. N 3 | баня | 0,149 | 0,149 |
| Чухлома г. | кот. N 4 | гостиница | 0,050 | 0,094 |
| Чухлома г. | кот. N 5 | прачечная | 0,012 | 0,043 |
| Чухлома г. | кот. N 6 | интернат | 0,050 | 0,050 |
| Чухлома г. | кот. N 7 | контора ЖКХ, гаражи | 0,074 | 0,074 |
| Чухлома г. | кот. N 8 | МУЗ Чухломская ЦРБ, жилье 26 квартир | 0,668 | 0,668 |
| Чухлома г. | кот. N 9 | Наркологическое отделение | 0,099 | 0,099 |
| Чухлома г. | кот. N 10 | Чухломская школа | 0,594 | 0,594 |
| Чухлома г. | кот. N 11 | дет. сад N 1 | 0,223 | 0,223 |
| Чухлома г. |  | дет. сад N 2 | 0,139 | 0,139 |
| Чухлома г. | кот. N 12 | хлебозавод | 0,119 | 0,119 |
| Чухлома г. | кот. N 13 | Администрация района зд.N 1 | 0,198 | 0,439 |
| Чухлома г. | Котельная администрации района зд. N1 | Администрация района зд.N 2 | 0,074 | 0,164 |
| Чухлома г. | Котельная администрации района зд. N2 | ЗАГС | 0,005 | 0,007 |
| Чухлома г. | Котельная ЗАГСа | Молодежный центр | 0,010 | 0,022 |
| Чухлома г. | Котельная молодежного центра | зд. ул. Октября | 0,066 | 0,117 |
| Чухлома г. | Котельная зд. ул. Октября,11 | Киносеть | 0,025 | 0,051 |
| Чухлома г. | Котельная киносети | Музыкальная школа | 0,012 | 0,021 |
| Чухлома г. | Котельная музыкальной школы | ДТЮ | 0,059 | 0,059 |
| Чухлома г. | ДТЮ | Прокуратура | 0,012 | 0,012 |
| Чухлома г. | Котельная прокуратуры | Пожарная охрана | 0,020 | 0,020 |
| Чухлома г. | Котельная пожарной охраны | Бюро занятости населения | 0,017 | 0,017 |
| Чухлома г. | Котельная бюро занятости населения | Нар. суд | 0,013 | 0,017 |
| Чухлома г. | Котельная нар. суда | ОФК МФРФ по Чухломскому району | 0,031 | 0,031 |
| Чухлома г. | ОФК МФРФ по Чухломскому району | Сбербанк | 0,039 | 0,039 |
| Чухлома г. | Котельная сбербанка | РКЦ | 0,032 | 0,082 |
| Чухлома г. | Котельная РКЦ | Ветстанция | 0,032 | 0,032 |
| Чухлома г. | Котельная ветстанции | Ветбаклаборатрия | 0,015 | 0,015 |

Сведения о котельных, их потребителях, мощности и перевода на газовое топливо в населенных пунктах Чухломского района, подлежащих газификации в 2012-2013 годах

Таблица 6.7

| Наименование населенных пунктов | Наименование котельной | Список обслуживаемых объектов | Максимальный часовой расход (мощность котельной), Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Присоединенная нагрузка, Гкал/час | Расчетная нагрузка, Гкал/час |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Судай с. | кот. N 14 | 2 12-кв. жилых дома | 0,173 | 0,202 |
| Судай с. | кот. N 15 | баня | 0,173 | 0,173 |
| Судай с. | кот. N 16 | больница | 0,173 | 0,128 |
| Судай с. | кот. N 17 | школа | 0,174 | 0,263 |
| Судай с. | кот. N 18 | вспомогательная школа-интернат | 0,248 | 0,248 |
| Судай с. | Котельная здания администрации | Здание администрации | 0,013 | 0,013 |
| Судай с. | Котельная детского сада | Детский сад | 0,037 | 0,057 |
| Судай с. | Котельная библиотеки | Библиотека | 0,030 | 0,030 |
| Судай с. | ДНТ "Истоки" | ДНТ "Истоки" | 0,017 | 0,017 |
| Петровское д. | Введенская врачебная амбулатория | Введенская врачебная амбулатория | 0,059 | 0,059 |
| Введенское с. | Котельная МП ЦД "Шанс" | МП ЦД "Шанс" | 0,051 | 0,087 |
| Введенское с. | Котельная детского сада | Детский сад | 0,021 | 0,050 |
| Коровье с. | Котельная коровской школы | Коровская школа | 0,050 | 0,050 |
| Коровье с. | Котельная ДК | ДК | 0,005 | 0,008 |
| Коровье с. | Котельная медпункта | Мед. пункт | 0,002 | 0,004 |
| Георгий с. | Котельная школы | Школа | 0,059 | 0,059 |
| Георгий с. | Котельная детского сада | Детсад | 0,045 | 0,052 |
| Георгий с. | Котельная ДК | ДК | 0,027 | 0,073 |
| Георгий с. | Котельная ФАП | ФАП | 0,010 | 0,010 |
| Георгий с. | Котельная библиотеки | Библиотека | 0,007 | 0,007 |
| Георгий с. | Котельная администрации | Администрация | 0,015 | 0,015 |
| Серапиха д. | Котельная ФАП | ФАП | 0,003 | 0,005 |
| Серапиха д. | Котельная школы | школа | 0,074 | 0,074 |
| Серапиха д. | ГОУ НПО ПЛ N 23 им. Ф.В.Чижова Общежитие | ГОУ НПО ПЛ N 23 им. Ф.В.Чижова, Общежитие | 0,008 | 0,009 |
| Тимофеевское д. | Котельная администрации | Администрация | 0,005 | 0,008 |
| Федоровское д. | Котельная администрации | Администрация | 0,006 | 0,012 |
| Федоровское д. | Котельная начальной школы | Начальная школа | 0,006 | 0,012 |
| Федоровское д. | Котельная ДК | ДК | 0,006 | 0,013 |
| Федоровское д. | Котельная ФАП | ФАП | 0,003 | 0,005 |
| Белово д. | Котельная школы | Школа | 0,059 | 0,083 |
| Белово д. | Котельная ДК | ДК | 0,014 | 0,014 |
| Белово д. | Котельная ФАП | ФАП | 0,005 | 0,005 |
| Белово д. | Котельная библиотеки | Библиотека | 0,004 | 0,004 |
| Белово д. | Котельная администрации | Администрация | 0,017 | 0,017 |
| Повалихино д. | Котельная школы | Школа | 0,025 | 0,054 |
| Повалихино д. | Котельная ДК | ДК | 0,013 | 0,059 |
| Повалихино д. | Котельная ФАП | ФАП | 0,003 | 0,011 |
| Повалихино д. | Котельная библиотеки | Библиотека | 0,004 | 0,005 |
| Повалихино д. | Котельная администрации | Администрация | 0,008 | 0,010 |
| Панкратово д. | Котельная ДК | ДК | 0,011 | 0,025 |
| Панкратово д. | Котельная администрации | Администрация | 0,014 | 0,014 |
| Панкратово д. | Котельная ФАП | ФАП | 0,004 | 0,004 |
| Панкратово д. | Котельная турдиевской школы | Турдиевская школа | 0,033 | 0,048 |
| Панкратово д. | Котельная библиотеки | Библиотека | 0,002 | 0,002 |
| Новопанкратово д. | Котельная школы | Школа | 0,004 | 0,014 |
| Новопанкратово д. | Котельная ФАП | ФАП | 0,002 | 0,004 |
| Новопанкратово д. | Котельная библиотеки | Библиотека | 0,002 | 0,002 |
| Куливертово д. | Котельная школы | Школа | 0,062 | 0,062 |
| Куливертово д. | Котельная ДК | ДК | 0,017 | 0,017 |
| Куливертово д. | Котельная ФАП | ФАП | 0,008 | 0,022 |
| Куливертово д. | Отопительная котельная | Администрация, библиотека | 0,040 | 0,040 |
| Серебряный Брод п. | Котельная школы | Школа | 0,037 | 0,060 |
| Серебряный Брод п. | Котельная ФАП | ФАП | 0,004 | 0,004 |
| Ильинское д. | Котельная администрации | Администрация | 0,019 | 0,028 |
| Ильинское д. | Котельная ФАП | ФАП | 0,010 | 0,019 |
| Ильинское д. | Котельная школы-сада | Школа-сад | 0,045 | 0,045 |
| Вига п. | Отопительная котельная | ДК, библиотека, ФАП | 0,035 | 0,040 |
| Вига п. | Котельная школы | Школа | 0,111 | 0,162 |
| Анфимово п. | ГОУ НПО ПЛ N 23 им. Ф.В.Чижова Уч. корпус, гаражи, мастерские | Уч. корпус, гаражи, мастерские | 0,193 | 0,866 |
| Анфимово п. | ГОУ НПО ПЛ N 23 им. Ф.В.Чижова Общежитие | ГОУ НПО ПЛ N 23 им. Ф.В.Чижова Общежитие | 0,045 | 0,045 |
| Шартаново с. | Котельная ДК | ДК | 0,015 | 0,028 |
| Шартаново с. | Котельная библиотеки | Библиотека | 0,007 | 0,015 |

Сведения о сельскохозяйственных предприятиях, имеющихся в населенных пунктах Чухломского района, планируемых к газификации в 2012-2013 годах

Таблица 6.9

| Наименование населенного пункта | Название сельскохозяйственного предприятия | Вид деятельности |
| --- | --- | --- |
| Тимофеевское д. | СПК "Тимофеевский" | Коровники Гаражи Зерносушилки |
| Белово д. | СПК "Белово" | Коровники Телятники Свинарники Гаражи Зерносушилки |
| Повалихино д. | СПК "Повалихино" | Коровники Телятники Гаражи Зерносушилки |
| Георгий с. | СПК "Родина" | Коровники Телятники Свинарники Гаражи Зерносушилки |
| Куливертово д. | СПК "Искра" | Коровники Телятники Гаражи Зерносушилки |
| Введенское с. | СПК "Истоки" | Коровники Зерносушилки |
| Коровье с. | СПК "Вымпел" | Коровники Зерносушилки |
| Федоровское д. | СПК "Надежда" | Коровники Зерносушилки |
| Шартаново с. | СПК "Шанс" | Телятники Зерносушилки |
| Серапиха с. | СПК "Родник" | Телятники Зерносушилки |
| Судай с. | КФК гл. Андреева Т.Б. | Коровники |

Перечень межпоселковых газопроводов, планируемых к строительству в Чухломском района в 2012-2013 годах из средств ОАО "Газпром"

Таблица 6.10

| Наименование межпоселкового газопровода | Населенные пункты, лежащие на трассе газопровода | Протяженность |
| --- | --- | --- |
| Межпоселковый газопровод Курьяново-Чухлома- Повалихино. | Чухлома, Повалихино. | 25 км |
| Межпоселковый газопровод Воронцово-Серапиха -Коровье-Якша. | Серапиха, Коровье, Петровское, Введенское. | 15 км |
| Межпоселковый газопровод Ножкино - Белово-Дудино-Чухлома. | Федорковское, Белово, Чухлома. | 12 км |
| Межпоселковый газопровод Повалихино-Судай -Шартаново-Панкратово-Ново-Панкратово. | Повалихино, Судай, Шартаново, Ильинское, Вига, Панкратово, Ново- Понкратово. | 45 км |
| Межпоселковый газопровод Повалихино - Серебряный Брод. | Повалихино, Серебряный Брод. | 11 км |
| Межпоселковый газопровод Повалихино - Георгий-Куливертово. | Повалихино, Георгий, Куливертово. | 18 км |
| Межпоселковый газопровод Георгий - Дорофейцево | Георгий. | 8 км |

# Инженерная подготовка и защита территорий.

# Цели и задачи по инженерной подготовке территорий

Создание  условий  по  обеспечению  пригодности  территорий  для  различных  видов  градостроительного  использования  и  обеспечению  оптимальных  санитарно-гигиенических  и микроклиматических  условий.

В  соответствии  с  архитектурно-планировочными  решениями  и  природно-климатически- ми  условиями  основными  мероприятиями  по  инженерной  подготовке  территории  являются:

- Организация  поверхностного  стока  и  строительство  очистных  сооружений  дождевых стоков;

- Понижение уровня грунтовых вод;

- Защита  территории  от  затопления, подтопления  и  заболачивания;

- Берегоукрепление;

- Рекультивация территории.

# Основные  мероприятия  по  инженерной  подготовке территорий:

1. Так  как    дождевая  канализация в населенных пунктах Чухломского муниципального района отсутствует, а также отсутствуют очистные  сооружения  дождевых  стоков на выпусках дождевых стоков и  на  промышленных  предприятиях,  проектом  предусматриваются следующие  мероприятия  по  инженерной  подготовке  территорий:

до  2020-го  года

•  осуществление отвода дождевых стоков на существующих улицах открытым способом по лоткам проезжей части, канавам и кюветам с организацией водоотведения с внутренних частей кварталов на рельеф;

•  строительство локальных очистных сооружений на существующих предприятиях, требующих по производственным условиям очистки дождевых стоков;

до  2030 года

•  осуществление отвода дождевых стоков на проектируемых улицах открытым способом по лоткам проезжей части, канавам и кюветам с организацией водоотведения с внутренних частей кварталов на рельеф;

•  строительство локальных очистных сооружений на проектируемых предприятиях (АЗС,  станции техобслуживания, деревообрабатывающем предприятии),  требующих по производственным условиям очистки дождевых стоков.

2. При  освоении  новых  площадок  под  застройку  необходимо  предусмотреть  комплекс мер по  понижению уровня грунтовых вод,  который  включает  в себя:

•  качественное выполнение  вертикальной  планировки;

•  строительство дренажной системы с выпуском дренажных вод в открытые водостоки или на рельеф;

•  обеспечение  строительными  грунтами,  пригодными  для подсыпки  территорий,  замены  некачественного грунта;

•  ликвидацию  утечек  из  водонесущих  инженерных  коммуникаций  и  емкостей.

3. Осуществление инженерных мероприятий по защите территорий от затопления, подтопления и заболачивания способствует улучшению экологической ситуации в населенных пунктах, повышению уровня благоустройства территорий и более комфортных условий проживания населения.

Эти мероприятия заключаются в:

•  осушении болот сетью открытых водостоков;

•  устройстве дренажных систем;

•    подсыпке  грунта  до  отметок  паводка  1-2-х % обеспечиваемости и  четкой организации  поверхностного  стока  путем  выполнения  вертикальной  планировки  территории;

•  поддержании в рабочем состоянии открытых водоотводных и дренажных систем;

•  очистке и частичном углублении русел водотоков, соблюдении режима водоохранных зон и прибрежных полос.

4. Необходимо предусмотреть комплекс мер по защите от разрушения берегов водотоков и малых рек путем устройства берегоукрепительных мероприятий, это:

•  использование современных материалов (геосеток и георешеток) для защиты от эрозивных и оползневых процессов;

•  очистка и частичное углубление русел водотоков, соблюдение режима водоохранных зон и прибрежных полос.

•  ликвидация аварийных неочищенных хозяйственно-фекальных сбросов.

5. В случае начала разработки всех разведанных месторождений строительного песка, глины и песчано-гравйного сырья, а также в процессе  добычи торфа и песчано-гравийной смеси из уже разрабатываемых карьеров,  необходимо выполнять рекультивацию нарушенных  земель.

Рекультивация осуществляется последовательно в два этапа. Первый – технический, включает в себя работы, создающие необходимые условия для дальнейшего использования  рекультивируемых земель по целевому назначению или для проведения мероприятий по восстановлению плодородия почв. Второй этап – биологический, включает в себя комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, направленных на улучшение свойств почвы.

# ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ.

Таблица 7.1

| Месторасположение | Перечень мероприятий | Очерёдность выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1. Градостроительство |
| Чухломский муниципальный район | Разработка документации территориального планирования (генеральных планов сельских поселений) и правил землепользования и застройки. | Первая очередь |
| 2. Предложения по сохранению и рациональному использованию историко-культурного наследия |
| Чухломский муниципальный район | Разработка и утверждение проектов охранных зон памятников истории, культуры и археологии. | Первая очередь |
| Чухломский муниципальный район | Реконструкция памятников культурного наследия | Расчетный срок |
| 3. Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры |
| г. Чухлома | Строительство Дома культуры | Первая очередь |
| с. Судай | Строительство Дома культуры | Первая очередь |
| с. Ножкино | Реконструкция Дома культуры | Первая очередь |
| г. Чухлома | Реконструкция кинотеатра «Экран» | Первая очередь |
| г. Чухлома | Капитальный ремонт здания библиотеки | Первая очередь |
| г. Чухлома | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса | Первая очередь |
| г. Чухлома | Строительство детского сада | Первая очередь |
| г. Чухлома | Реконструкция здания расположенного по адресу: г. Чухлома ул. Ленина 10, под филиал детского сада «Родничок» | Первая очередь |
| с. Судай | Строительство детского сада | Первая очередь |
| с. Судай | Строительство здания школы | Первая очередь |
| г. Чухлома | Строительство здания пришкольного интерната | Первая очередь |
| с. Судай | Строительство здания пришкольного интерната | Первая очередь |
| с. Введенское | Строительство здания школы | Первая очередь |
| Чухломский муниципальный район | Капитальный ремонт или реконструкция всех фельдшерско-акушерских пунктов | Первая очередь |
| г. Чухлома | Капитальный ремонт зданий ЦРБ | Первая очередь |
| с. Судай | Капитальный ремонт здания амбулатории | Первая очередь |
| с. Введенское | Капитальный ремонт здания амбулатории | Первая очередь |
| Чухломский муниципальный район | Капитальный ремонт всех школ | Первая очередь |
| 4. Строительство промышленных предприятий |
| Чухломский муниципальный район | Строительство молочно-товарной фермы на 150 голов | Первая очередь |
| Чухломский муниципальный район | Строительство молочно-товарной фермы на 100 голов | Первая очередь |
| Чухломский муниципальный район | Строительство молочно-товарной фермы на 150 голов | Первая очередь |
| Чухломский муниципальный район | Строительство цеха по переработке мяса ООО «Престиж» | Первая очередь |
| Чухломский муниципальный район | Строительство цеха по переработке мяса И.П. Исаев И.А. | Первая очередь |
| Чухломский муниципальный район | Строительство цеха по переработке молока | Первая очередь |
| Чухломский муниципальный район | Строительство завода по производству красного кирпича | Первая очередь |
| Чухломский муниципальный район | Строительство завода по производству торфобрикетов | Первая очередь |
| Чухломский муниципальный район | Строительство завода по производству и обработке сопропеля | Первая очередь |
| Чухломский муниципальный район | Строительство цеха по переработке рыбы | Первая очередь |
| Чухломский муниципальный район | Строительство цеха по углубленной обработке древесины | Первая очередь |
| Чухломский муниципальный район | Строительство цеха по переработке грибов и ягод | Первая очередь |
| 5. Размещение планируемых объектов капитального строительства в области туризма |
| Чухломский муниципальный район | Строительство охотничьих и рыболовных баз. | Первая очередь |
| г. Чухлома | Строительство гостиничного комплекса в г. Чухломе на берегу озера | Первая очередь |
| 6. Размещение планируемых объектов капитального строительства в области транспорта, путей сообщения, информатики и связи |
| 7.1. Строительство и реконструкция районных автомобильных дорог и сооружений на них |
| Чухломский муниципальный район | Капитальный ремонт дорог района | Первая очередь |
| Чухломский муниципальный район | Капитальный ремонт мостов района | Первая очередь |
| г. Чухлома | Капитальный ремонт улично-дорожной сети в г. Чухлома | Первая очередь |
| 7. Строительство и реконструкция объектов инженерной инфраструктуры |
| 7.1. Строительство объектов и сетей газоснабжения |
| Чухлома, Повалихино. | Межпоселковый газопровод Курьяново-Чухлома- Повалихино (25 км). | Первая очередь |
| Серапиха, Коровье, Петровское, Введенское. | Межпоселковый газопровод Воронцова-Серапиха -Коровье-Якша (15 км). | Первая очередь |
| Федоровское, Белово, Чухлома. | Межпоселковый газопровод кино - Белово-Дудино-Чухлома (12 км). | Первая очередь |
| Повалихино, Судай, Шарта-ново, Ильинское, Вига, Панк-ратово, Ново-Понкратово. | Межпоселковый газопровод Повалихино-Судай -Шартаново-Панкратово-Ново-Панкратово (45 км). | Первая очередь |
| Повалихино, Серебряный Брод. | Межпоселковый газопровод Повалихино - Серебряный Брод. (11 км). | Первая очередь |
| Повалихино, Георгий, Куливертово | Межпоселковый газопровод Повалихино - Георгий-Куливертово. (18 км). | Первая очередь |
| п. Георгий | Межпоселковый газопровод Георгий - Дорофейцево (8 км). | Первая очередь |
| г.Чухлома | Реконструкция, модернизация котельных с твердого топлива на газовое (29шт) | Первая очередь |
| с. Судай | Реконструкция, модернизация котельных с твердого топлива на газ (9 шт.) | Первая очередь |
| с. Петровское | Реконструкция, модернизация котельных с твердого топлива на газ (1 шт.) | Первая очередь |
| с.Введенское | Реконструкция, модернизация котельных с твердого топлива на газ (2 шт.) | Первая очередь |
| с. Коровье | Реконструкция, модернизация котельных с твердого топлива на газ ( 3 шт.) | Первая очередь |
| с. Георгий | Реконструкция, модернизация котельных с твердого топлива на газ (6 шт.) | Первая очередь |
| д. Серапиха | Реконструкция, модернизация котельных с твердого топлива на газ (3 шт.) | Первая очередь |
| д. Тимофеевское | Реконструкция, модернизация котельных с твердого топлива на газ (1 шт.) | Первая очередь |
| д. Федоровское | Реконструкция, модернизация котельных с твердого топлива на газ (4 шт.) | Первая очередь |
| д. Белово | Реконструкция, модернизация котельных с твердого топлива на газ (5 шт.) | Первая очередь |
| д. Повалихино | Реконструкция, модернизация котельных с твердого топлива на газ (5 шт.) | Первая очередь |
| с. Панкратово | Реконструкция, модернизация котельных с твердого топлива на газ (5 шт.) | Первая очередь |
| д. Новопанкратово | Реконструкция, модернизация котельных с твердого топлива на газ (3 шт.) | Первая очередь |
| д. Куливертово | Реконструкция, модернизация котельных с твердого топлива на газ (4 шт.) | Первая очередь |
| п. Серебряный Брод | Реконструкция, модернизация котельных с твердого топлива на газ (2 шт.) | Первая очередь |
| д. Ильинское | Реконструкция, модернизация котельных с твердого топлива на газ (3 шт.) | Первая очередь |
| п. Вига | Реконструкция, модернизация котельных с твердого топлива на газ (2 шт.) | Первая очередь |
| п. Анфимово | Реконструкция, модернизация котельных с твердого топлива на газ (2 шт.) | Первая очередь |
| с. Шартаново | Реконструкция, модернизация котельных с твердого топлива на газ (2 шт.) | Первая очередь |
| 7.2. Теплоснабжение |
| Чухломский муниципальный район | Реконструкция сетей теплоснабжения | Первая очередь |
| 7.3. Связь |
| г. Чухлома | замена координатной АТС на цифровую | Первая очередь |
| Чухломский муниципальный район | развитие рынка услуг телефонной связи общего пользования и сотовой телефонии | Первая очередь |
| Чухломский муниципальный район | развитие почтовой связи и расширение новых видов услуг: электронной почты, пунктов «Интернет» для населения | Первая очередь |
| Чухломский муниципальный район | увеличение количество программ теле- и радиовещания и зон их уверенного приема | Первая очередь |
| Чухломский муниципальный район | подготовка сети телевизионного вещания к переходу на цифровое вещание, развитие систем кабельного телевидения | Первая очередь |
| 8. Предложения по ГО и ЧС |
| Чухломский муниципальный район | Разработка реестров экологически опасных веществ, технологий, производств района | Первая очередь |
| Чухломский муниципальный район | Проведение экологического аудита, сертификации и паспортизации экологически опасных технологий и производств | Первая очередь |
| Чухломский муниципальный район | Организация добровольных пожарных дружин. | Первая очередь |
| Чухломский муниципальный район | Приобретение пожарных мотопомп | Первая очередь |
| Чухломский муниципальный район | Инвентаризация и пополнение фонда защитных сооружений ГО и ЧС | Первая очередь |
| Чухломский муниципальный район | Оборудование водозаборных узлов устройствами для забора воды из них пожарными автомобилями | Первая очередь |
| Чухломский муниципальный район | Строительство искусственных водоемов во всех населенных пунктах, где отсутствуют естественные открытые водоисточники, которые можно использовать в качестве пожарного запаса воды, с одновременным строительством дорог для обеспечения подъезда пожарных экипажей к открытым источникам воды | Первая очередь |
| Чухломский муниципальный район | Оснащение территорий общего пользования (объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения) первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем | Первая очередь |
| 9. Благоустройство и озеленение |
| г. Чухлома | Разработка проектов и устройство санитарно-защитных зон от промышленных, коммунальных объектов и сооружений транспорта. | Первая очередь |
| г. Чухлома | Строительство зоны отдыха в городском парке | Первая очередь |
| г. Чухлома | Строительство набережной озера | Первая очередь |

# ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СХЕМЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ЧУХЛОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Современ- ное состояние 2009 г. | Первая очередь 2020 г. | Расчётный срок 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |
| 1.1 | Общая площадь земель в установленных границах | га | 364 327 | 364 327 | 364 327 |
| 1.2 | в том числе по категориям: | га |  |  |  |
|  | - сельскохозяйственного назначения |  | 114 073 | 114 073 | 114 073 |
|  | - населённых пунктов |  | 2 059 | 2 059 | 2 059 |
|  | - лесного фонда |  | 236 927 | 236 927 | 236 927 |
|  | - водного фонда |  | 5 276 | 5 276 | 5 276 |
|  | - промышленности, энергетики, транспорта, и иного специального назначения |  | 968 | 968 | 968 |
|  | - особо охраняемых природных территорий |  | - | - | - |
|  | - земли запаса |  | 4 278 | 4 278 | 4 278 |
| 1.3 | в том числе по угодьям: | га |  |  |  |
|  | - сельскохозяйственных угодий |  | 41 521 | 41 521 | 41 521 |
|  | из них: |  |  |  |  |
|  | - пашни |  | 31 760 | 31 760 | 31 760 |
|  | - залежь |  | 248 | 248 | 248 |
|  | - многолетние насаждения |  | - | - | - |
|  | - сенокосы |  | 5 087 | 5 087 | 5 087 |
|  | - пастбища |  | 4 426 | 4 426 | 4 426 |
|  | - лесные площади |  | 295 913 | 295 913 | 295 913 |
|  | - лесные насаждения не входящие в лесной фонд |  | 4 003 | 4 003 | 4 003 |
|  | - под водой |  | 6 012 | 6 012 | 6 012 |
|  | - земли застройки |  | 389 | 389 | 389 |
|  | - под дорогами |  | 5 683 | 5 683 | 5 683 |
|  | - болота |  | 9 796 | 9 796 | 9 796 |
|  | - нарушенные земли |  | 268 | 268 | 268 |
|  | - прочие земли |  | 742 | 742 | 742 |
| 2 | Население |
| 2.1 | Численность населения, всего | чел. | 12 585 | 12 600 | 13 000 |
| 2.2 | Возрастная структура населения: - дети до 15 лет | -//- | 2 025 | - | - |
| 2.3 | - население в трудоспособном возрасте | -//- | 7 517 | - | - |
| 2.4 | - население старше трудоспособного возраста | -//- | 3 043 | - | - |
| 2.5 | Численность занятого населения всего: | чел. | 2 634 | 6 676 | 6 876 |
|  | Число семей поселения |  | 2 426 | - | - |
| 3 | Жилищный фонд |
| 3.1 | Жилищный фонд всего | тыс. м 2 |  |  |  |
| 4 | Объекты социального и культурно – бытового обслуживания населения |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения-всего/1000 чел | мест | 491/38 | 592/47 | 630/49 |
| 4.2 | Общеобразовательные школы- всего/1000 чел | учеников | 3383/269 | 1235/98 | 1313/101 |
| 4.3 | Больницы, всего/1000 чел | коек | 125/10 | 103/ 8,2 | 107/ 8,2 |
| 4.4 | Поликлиники, всего/1000 чел | пос/см | 380/30 | 380/ 30 | 390/ 30 |
| 4.5 | Предприятия торговли, всего/1000 чел | торг.пл. | * | 3780/ 300 | 3900/ 300 |
| 4.6 | Предприятия общественного питания, всего/1000 чел | пос. м | * | 504/ 40 | 520/ 40 |
| 4.7 | Предприятия бытового обслуживания, всего/1000 чел | раб. м | * | 88/ 7 | 91/ 7 |
| 4.8 | Учреждения культуры и искусства, всего/1000 чел | мест | 1830/145 | 1008/ 80 | 1040/ 80 |
| 4.9 | Физкультурно-спортивные сооружения | кв. м | 1310/104 | 880/ 70 | 910/ 70 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |
| 5.1 | Протяжённость улиц и дорог, всего: в том числе с твёрдым покрытием | км | 455,4 107,0 | 455,4 227,0 | 463.5 463,5 |
| 5.2 | Обеспеченность населения индивидуальным легковым транспортом | ед./1000 | 3907 / 310 | 3875 / 310 | 3720 / 310 |
| 6 | Инженерная инфраструктура и благоустройство |
| 6.1 | Электроснабжение |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии всего: в том числе: -на производственные нужды -на коммунально-бытовые нужды | млн.кВтч | * | 3,04 | 3,14 |
| 6.3.2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год в том числе на коммунально-бытовые нужды | кВтч/чел в год | * | 950 | 950 |
| 6.3.3 | Источники покрытия электроэнергии | млн.ВА | 10,8 | 11,8 | 11,8 |
| 6.3.4 | Протяжённость сетей 35 кВ | км | 48 | 49,5 | 49,5 |
| 6.2 | Теплоснабжение |  |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла, всего в том числе на коммунально- бытовые нужды | Гкал/год | 13079 | - | - |
| 6.4.2 | Производительность источников теплоснабжения | Гкал/час | 13,21 | - | - |
| 6.4.3 | Протяжённость сетей | км | 3,75 | - | - |
| 6.3 | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 6.5.1 | Удельный вес газа в топливном балансе поселения |  |  |  |  |
| 6.5.2 | Потребление газа – всего: В том числе: -на коммунально-бытовые нужды -на производственные нужды | млн. м. куб/ год | - | 95,0 |  |
| 6.5.3 | Источники подачи газа | межпоселковые газопроводы |
| 6.5.4 | Протяжённость сетей | межпоселковые | км | - | 134,0 |  |
|  |  | уличные |  | - | 70,359 |  |
| 6.6 | Связь |  |  |  |  |
| 6.6.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % | 100 | 100 | 100 |
| 6.6.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | 100 чел. | 22,2 | 22,2 | 21,5 |
| 7 | Ритуальное обслуживание населения |
| 7.1 | Общее количество кладбищ/ площ. | ед/га | 17 / 25,4 | 17 / 25,4 | 17 / 25,4 |

*  нет данных