РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЧУХЛОМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ПОВАЛИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

от 28 декабря 2015 года № 17 Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Повалихинского сельского поселения Чухломского муниципального района Костромской области

В соответствии со статьями 8, 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь Уставом муниципального образования Повалихинское сельское поселение Чухломского муниципального района Костромской области, Совет депутатов Повалихинского сельского поселения Чухломского муниципального района Костромской области РЕШИЛ:

1. Утвердить местные нормативы градостроительного проектирования Повалихинского сельского поселения Чухломского муниципального района Костромской области.

2. Настоящее решение вступает в законную силу со дня официального опубликования в официальном информационном бюллетене «Сельская жизнь»

Председатель Совета депутатов

Повалихинского сельского поселения                                      Н.С.Локтев

Приложение

УТВЕРЖДЕНО

решением Совета депутатов

Повалихинского сельского поселения

от «28»  декабря  2015 года № 17

Местные нормативы градостроительного проектирования

Повалихинского сельского поселения

Чухломского муниципального района

Костромской области

2015 г.

Обоснование и область применения.

Местные нормативы градостроительного проектирования Повалихинского сельского поселения Чухломского муниципального  района Костромской  области (далее - Нормативы) разработаны в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, документами территориального планирования Повалихинского сельского поселения  Чухломского района, региональными нормативами градостроительного проектирования Костромской области и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,

Местные нормативы градостроительного проектирования Повалихинского сельского поселения Чухломского муниципального района Костромской области содержат минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека, в том числе объектами социального и коммунально-бытового назначения, доступности таких объектов для населения (включая инвалидов), объектами инженерно-транспортной инфраструктуры, благоустройства территории, предупреждения и устранения негативного воздействия факторов среды обитания на население, безопасности функционирования формируемой среды, а также устойчивости в чрезвычайных ситуациях.

Местные нормативы градостроительного проектирования Повалихинского сельского поселения Чухломского муниципального  района направлены на:

- устойчивое развитие территории поселения с учетом статуса населенных пунктов, их роли и особенностей в системе расселения;

- рациональное использование природного комплекса, сохранение природно-рекреационного потенциала поселения благоприятной экологической обстановки, сохранение и возрождение объектов культурного и исторического наследия, а также сохранение сельскохозяйственного потенциала в поселении;

- обеспечение определенных законодательством Российской Федерации и Костромской области социально-гарантированных условий жизнедеятельности населения, создание условий для привлечения инвестиций в ходе реализации документов территориального планирования.

Требования настоящего документа с момента его ввода в действие предъявляются к вновь разрабатываемой градостроительной и проектной документации, а также к иным видам деятельности, приводящим к изменению сложившегося состояния территории, недвижимости и среды проживания.

Данные Местные нормативы градостроительного проектирования Повалихинского сельского поселения Чухломского муниципального района Костромской области вступают в силу с даты утверждения.

###### Перечень и расчетные показатели минимальной обеспеченности социально значимыми объектами повседневного (приближенного) обслуживания

Сельские поселения и их административные центры в зависимости от проектной численности населения на прогнозируемый период подразделяются на группы в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1

| Группы населенных пунктов | Население (тыс. человек) |
| --- | --- |
|  |  | сельские населенные пункты |
| Средние |  | свыше 0,2 до 1 |
| Малые | Свыше 20 до 50 | свыше 0,05 до 0,2 |
|  | Свыше 10 до 20 | до 0,05 |
|  | Свыше 3 до 10 |  |

Примечание:   Сельский населенный пункт – село, поселок, деревня, хутор.

Историко-культурное значение сельских населенных пунктов определяется как количеством объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), так и их статусом (федерального, регионального или местного значения).

###### Структура и типология общественных центров и объектов общественно-деловой зоны

| Объекты по направлениям | Объекты общественно-деловой зоны по видам общественных центров и видам обслуживания |
| --- | --- |
|  | Периодического обслуживания | повседневного обслуживания |
|  | Общегородской центр малого городского поселения, центр крупного сельского населенного пункта | Центр сельского поселения, среднего сельского населенного пункта |
| Административно-деловые и хозяйственные учреждения | Административно-хозяйственная служба, отделения связи | Административно-хозяйствен-ное здание, отделение связи |
| Учреждения образования |  | Дошкольные и школьные образовательные учреждения, детские школы творчества |
| Учреждения культуры и искусства | Учреждения клубного типа, клубы по интересам, досуговые центры, библиотеки для взрослых и детей | Учреждения клубного типа, филиалы библиотек для взрослых и детей |
| Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |  | ФАП, , аптека |
| Торговля и общественное питание | Магазины продовольственных и промышленных товаров | Магазины продовольственных и промышленных товаров повседневного спроса |

###### Перечень и расчетные показатели минимальной обеспеченности социально-значимыми объектами повседневного (приближенного) обслуживания

| Предприятия и учреждения повседневного обслуживания | Единицы измерения | В сельском поселении |
| --- | --- | --- |
|  |  | Минимальная обеспеченность |
| Общеобразовательные школы | мест на 1000 жителей | 90 |
| Продовольственные магазины | м2 торговой площади на 1000 жителей | 100 |
| Непродовольственные магазины товаров первой необходимости | м2 торговой площади на 1000 жителей | 200 |
| Аптечный пункт | объект на жилую группу | 1 |
| Отделение связи | объект на жилую группу | 1 |
| Учреждения культуры | м2 общей площади на 1000 жителей | 50 |

  - Показатели количества и вместимости учреждений и предприятий обслуживания территорий малоэтажной жилой застройки допускается принимать

| Учреждения и предприятия обслуживания | Показатели | Размеры земельных участков |
| --- | --- | --- |
| Дошкольные образовательные учреждения, мест на 1000 человек | По демографической структуре при охвате в пределах 85 % - 60, при охвате в пределах 100 % - 71 | не менее 35 м2 на 1 место |
| Общеобразовательные школы, мест на 1000 человек | По демографической структуре охват 100 % учащихся основной школы - 93 | не менее 16 м2 на 1 место |
| Аптеки, м2 общей площади на 1000 человек | 50 | 0,2-0,4 га на объект |
| Предприятия повседневной торговли, м2 торговой площади на 1000 человек: продовольственные магазины непродовольственные магазины | 70 30 | 0,2-0,3 га на объект |
| Отделение связи, объект | 1 | 0,1-0,15 га на объект |
| Центр административного самоуправления, объект | 1 |  |

###### Радиус обслуживания населения учреждениями и предприятиями обслуживания, размещаемыми в жилой застройке

| Учреждения и предприятия обслуживания | Радиус обслуживания, м |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Дошкольные образовательные учреждения: |  |
| в сельских поселениях при малоэтажной жилой застройке | 500 |
| Общеобразовательные школы в зоне застройки объектами индивидуального жилищного строительства (для начальных классов) | 500 750 (500) м |
| Амбулаторно-поликлинические учреждения | 1000 |
| Аптеки в районах малоэтажной жилой застройки | 800 |
| Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания местного значения в сельских поселениях | 2000 |
| Отделения связи | 800 |

Допускается размещение общеобразовательных учреждений на расстоянии транспортной доступности: для обучающихся I ступени обучения - 15 минут (в одну сторону), для обучающихся II и III ступени - не более 50 минут (в одну сторону).

Радиусы обслуживания общеобразовательных школ в сельских поселениях принимаются по муниципальным нормативам, а при их отсутствии по заданию на проектирование.

###### Минимальные расстояния от стен зданий и границ земельных участков учреждений и предприятий обслуживаний

| Здания (земельные участки) учреждений и предприятий обслуживания | Расстояния от зданий (границ участков) учреждений и предприятий обслуживания, м |
| --- | --- |
|  | до красной линии в сельских поселениях | до стен жилых зданий | до зданий общеобразовательных школ, дошкольных образовательных и лечебных учреждений |
| 1 |  | 4 | 5 |
| Дошкольные образовательные учреждения и общеобразовательные школы (стены здания) | 10 | По нормам инсоляции, освещенности и противопожарным требованиям |
| Кладбища традиционного захоронения площадью, га: |  |  |  |
| до 10 | 6 | 100 | 500 |
| от 10 до 20 | 6 | 300 | 500 |

1.6.Безопасность жилых домов и объектов с массовым пребыванием граждан

На территориях, прилегающих к строящимся многоквартирным домам и объектов с массовым пребыванием граждан (в том числе детским, образовательным, физкультурно-оздоровительным и спортивным сооружения, торговым и развлекательным центрам) необходимо размещение систем видеонаблюдения с последующим включением в состав аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», средств связи, пунктов охраны общественного порядка и оказания экстренной доврачебной помощи.

При  выдаче разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию обеспечить выполнение застройщиками вышеуказанных норм.

- Автомобильные дороги местного значения вне границ населенных пунктов  в границах поселения

  - Основные расчетные параметры уличной сети

| Категория дорог и улиц | Основное назначение | Расчетная скорость движения, км/ч | Ширина полосы движения, м | Число полос движения | Наибольший продольный уклон, ‰ | Ширина пешеходной части тротуара, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Улицы и доро-ги местного значения: |  |  |  |  |  |  |
| улицы в жилой застройке | Транспортная (без пропуска грузового и общественного транспорта) и пешеходная связи на территории жилых районов (микрорайонов), выходы на магистральные улицы и дороги регулируемого движения | 40 | 3,00 | 2-3* | 70 | 1,5 |
| улицы и дороги в производственной зоне | Транспортная связь преимущественно легкового и грузового транспорта в пределах зон, выходы на магистральные дороги. Пересечения с улицами и дорогами устраиваются в одном уровне | 50 | 3,50 | 2 | 60 | 1,5 |
| Поселковая дорога | Связь сельского поселения с внешними дорогами общей сети | 60 | 3,50 | 2 | - | - |

  - Объекты по техническому обслуживанию автомобилей следует проектировать из расчета один пост на 200 легковых автомобилей, принимая размеры их земельных участков, га, для объектов:

- на 5 постов – 0,5

| Объекты по обслуживанию автомобилей | Расстояние, м, не менее |
| --- | --- |
| Легковых автомобилей до 5 постов (без малярно-жестяных работ) | 50 |
| Легковых, грузовых автомобилей, не более 10 постов | 100 |
| Грузовых автомобилей | 300 |
| Грузовых автомобилей и сельскохозяйственной техники | 300 |

###### Автозаправочные станции (АЗС) следует проектировать из расчета одна топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей, принимая размеры их земельных участков, га, для станций:

###### - на 2 колонки – 0,1;

###### 2.5. Санитарно-защитные зоны для моечных пунктов принимаются в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, в том числе, м:

- для моек грузовых автомобилей портального типа – 100 (размещаются в границах промышленных и коммунально-складских зон, на магистралях на въезде в поселение, на территории автотранспортных предприятий);

- для моек автомобилей до двух постов – 50.

###### Приложение 1

###### Справочное

            - ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

В настоящих Нормативах приведенные понятия применяются в следующем значении:

Дорога - путь сообщения на территории городского округа, поселения, предназначенный для движения автомобильного транспорта, как правило, изолированный от пешеходов, жилой и общественной застройки, обеспечивающий выход на внешние автомобильные дороги и ограниченный красными линиями улично-дорожной сети.

Земельный участок - часть поверхности земли (в том числе почвенный слой), границы, которой описаны и удостоверены в установленном порядке.

Зоной массового отдыха является участок территории, обустроенный для интенсивного использования в целях рекреации, а также комплекс временных и постоянных строений и сооружений, расположенных на этом участке и несущих функциональную нагрузку в качестве оборудования зоны отдыха. Зоны отдыха могут иметь водный объект или его часть, используемые или предназначенные для купания, спортивно-оздоровительных мероприятий и иных рекреационных целей.

Межселенная территория - территория, находящаяся вне границ поселений (территории, занятые сельхозугодиями, лесами, другими незастроенными ландшафтами и расположенные за пределами границ поселений).

Многоквартирный жилой дом - жилой дом, жилые ячейки (квартиры) которого имеют выход: - на общие лестничные клетки; и - на общий для всего дома земельный участок. В много квартирном доме квартиры объединены: - вертикальными коммуникационными связями: лестничные клетки, лифты; и - горизонтальными коммуникационными связями: коридоры, галереи.

Муниципальное образование - муниципальный район, городское или сельское поселение, городской округ.

Надземная автостоянка закрытого типа - автостоянка с наружными стеновыми ограждениями.

Населенный пункт - часть территории муниципального образования республики, имеющая сосредоточенную застройку в пределах границ, установленных в соответствии с действующим законодательством, и предназначенная для постоянного или преимущественного проживания и жизнедеятельности населения республики. К населенным пунктам на территории республики относятся города, поселки городского типа, не отнесенные к категории городов, поселки, села, деревни, выселки

Охранная зона - территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия. Зоны охраны памятников устанавливаются как для отдельных памятников истории и культуры, так и для их ансамблей и комплексов, а также при особых обоснованиях - для целостных памятников градостроительства (исторических зон городских округов и поселений и других объектов).

Пешеходная зона - территория, предназначенная для передвижения пешеходов, на ней не допускается движения транспорта за исключением специального, обслуживающего эту территорию.

Сельское поселение - один или несколько объединенных общей территорией сельских населенных пунктов (поселков, сел, деревень и других сельских населенных пунктов), в которых местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления.

Улица - путь сообщения на территории населенного пункта, предназначенный преимущественно для общественного и индивидуального легкового транспорта, а также пешеходного движения, расположенный между кварталами застройки и ограниченный красными линиями улично-дорожной сети.

###### Приложение 2

Приложение 2. Перечень законодательных и нормативных документов

###### Справочное

###### ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ, ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:

###### 1.   Градостроительный кодекс Российской Федерации;

###### 2    Земельный кодекс Российской Федерации

###### 3    Федеральный закон Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом

###### благополучии» от «30» марта 1999 г. № 52-ФЗ.

###### 4     Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ;

###### НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ МИНИСТЕРСТВ И ВЕДОМСТВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:

###### 5	СанПиН 2.1.4.1074-01. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Москва, 2002 г.;

###### 6	СанПиН 2.1.4.1175-02. Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников. Москва, 2002 г.;

###### 7	СанПиН 2.1.4.1110-02. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. Москва, 2002 г.;

###### 8	СНиП 2.04.03-85*. Наружные сети и сооружения. Москва,       1986 г.;

###### 9 СНиП 2.07.01-89 (2000) Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Москва, 2000 г.;

###### 10 ГОСТ 2761-84*. Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора. Москва, 1984 г.;

###### 11	 ГОСТ 5542-87. Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения, Москва, 1988 г.;

###### 12	 СП 42.13330.2011. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Москва, 2010 г.;

###### МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:

###### 13 Методические указания по расчету норм расхода ТЭР для зданий жилищно-гражданского назначения. Москва, 1988 г.

###### 14 Методические рекомендации по формированию нормативов потребления услуг жилищно-коммунального хозяйства. Москва, 1999 г.;

###### НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ:

###### 15	Закон Костромской области «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры), расположенных на территории Костромской области» от 01.04.2004 г. № 184 – ЗКО;.

###### 16	Постановление администрации Костромской области от 01 октября 2010 года №344-а «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Костромской области».

###### 17 Распоряжение  администрации Костромской области от 14 апреля 2015 года №75-ра «О мерах по совершенствованию системы безопасности жилых домов и объектов с массовым пребыванием граждан на территории Костромской области».

###### Содержание:

|  | Обоснование и область применения |  |
| --- | --- | --- |
|  | Перечень и расчетные показатели минимальной обеспеченности социально значимыми объектами повседневного (приближенного) обслуживания |  |
|  | Автомобильные дороги местного значения вне границ населенных пунктов в границах районаё |  |
|  | Приложение 1. Основные понятия |  |
|  | Приложение 3 п.3. Защита территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера п.3.1. Пожарная безопасность 3.3.1. При разработке документов территориального планирования Костромской области должны выполняться требования Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (Раздел II «Требования пожарной безопасности при проектировании, строительстве и эксплуатации поселений и городских округов»), а также иные требования пожарной безопасности, изложенные в законах и нормативно-технических документах Российской Федерации и не противоречащие требованиям Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 3.3.2. К рекам и водоемам, которые могут быть использованы для тушения пожара, следует устраивать подъезды для забора воды с площадками размером не менее 12х12 м. Места расположения и количество подъездов принимается по согласованию с Государственной противопожарной службой из расчета обеспечения расхода воды на наружное пожаротушение объектов, расположенных в радиусе не более 200 м от водоема. 3.3.3. При разработке документов территориального планирования необходимо резервировать территорию под размещение пожарных депо с учетом перспективы развития городского и сельских поселений в размере необходимой площади земельного участка. Площадь земельных участков в зависимости от типа пожарного депо определяется техническим заданием на проектирование. Размещение пожарных депо следует осуществлять в соответствии с требованиями главы 17 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». |  |