Опубликован в вестнике Чухломского муниципального района №26(422) от 25.10.2019 года

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЧУХЛОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «14» октября  2019 года №_262-а

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ШАРТАНОВСКОГО, НОЖКИНСКОГО, ПОВАЛИХИНСКОГО, ЧУХЛОМСКОГО, ПЕТРОВСКОГО, СУДАЙСКОГО СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ЧУХЛОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

(в редакции постановления администрации Чухломского муниципального района Костромской области от 12.11.2020 № 275-а, от 27.05.2022г. №118-а))

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», руководствуясь Уставом муниципального образования Чухломский муниципальный район, администрация Чухломского муниципального района Костромской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить схему теплоснабжения Шартановского, Ножкинского, Повалихинского, Чухломского, Петровского, Судайского сельских поселенийЧухломского муниципального района Костромской области (Прилагается).

2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Чухломского муниципального района Меньшикова А.В.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава администрации Чухломского муниципального района

В.В. Бахвалов

Приложение

Утверждена

постановлением администрации

Чухломского муниципального района

Костромской области

от 14  октября 2019 года №262-а

Схема теплоснабжения

Шартановского, Ножкинского,Повалихинского, Чухломского, Петровского, Судайского сельских поселений Чухломского муниципального района Костромской области

Схема теплоснабжения сельских поселений Чухломского муниципального района Костромской области

Схема теплоснабжения Шартановского, Ножкинского, Повалихинского, Чухломского, Петровского, Судайского сельских поселений Чухломского муниципального района Костромской области разработана в 2019 году в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечения надежного теплоснабжения населения данных сельских поселений Чухломского муниципального района Костромской области наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий, схема теплоснабжения разрабатывается на срок действия утвержденных генеральных планов сельских поселений Чухломского муниципального района Костромской области..

(в ред от 12.11.2020 № 275-а)

Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории Шартановского, Ножкинского, Повалихинского, Чухломского, Петровского, Судайского сельских поселений Чухломского муниципального района Костромской области

(в ред от 12.11.2020 № 275-а, от 27.05.2022г. №118-а)

1.1. Шартановское сельское поселение

Шартановское сельское поселение (далее – Шартановское СП) Чухломского муниципального района Костромской области расположено в северной части Чухломского муниципального района Костромской области. Общая площадь сельского поселения в установленных границах – 620,25 га. Численность населения согласно статистического учета по состоянию на 01.01.2022  года составляет – 784 человек. В состав Шартановского сельского поселения входит 21 населенный пункт, из них 15 жилых населенных пунктов. Административным центром поселения является с.Шартаново.

В настоящее время теплоснабжение осуществляется на твердом топливе (дрова) ввиду отсутствия природного газа. Теплоснабжение (отопление и горячее водоснабжение) Шартановского СП осуществляется:

- в частных домах от печей и котлов на твердом топливе, горячее водоснабжение – от проточных водонагревателей;

- в многоквартирных домах, это двух- и четырехквартирные дома, от печей и котлов на твердом топливе, горячее водоснабжение – от проточных водонагревателей.

На территории поселения расположены четыре котельные на твердом топливе: в п.Вига – 2 котельные, с.Шартаново – 2 котельные.

Объекты на территории населенных пунктов имеют преимущественно локальные системы инженерного обеспечения. Для отопления используют отопительные печи и индивидуальные котлы, пользуются преимущественно твердым топливом (дрова). При нагреве воды используются проточные водонагреватели с электрическим нагревателем. Сравнительный анализ стоимости 1 МДж тепла при различных вариантах источника энергии:

Электричество: 1 кВт/ч энергии - это 3,6 МДж тепла, 5,1 рубль за 1 кВт, следовательно, 1 МДж будет стоить 1,4 руб.

Сжиженный газ при сгорании дает 41 МДж на 1кг и стоит около 45 рублей, следовательно, 1 МДж будет стоить около 1,1 руб.

Твердое топливо (дрова). 1кг дает 5 МДж тепла. 1м куб. весит около 400 КГ. Стоимость дров около 550 рублей за 1 куб., значит, 1 МДж будет стоить около 25 копеек.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СТОИМОСТИ 1 МДж ТЕПЛА

| Источник тепла | Стоимость 1 МДж тепла |
| --- | --- |
| Твердое топливо | 25 коп |
| Сжиженный газ | 1,1 руб |
| Электричество | 1,4 руб |

С точки зрения экономичности необходимо изучить стоимость топлива в регионе и стоимость 1кВт тепла.

Данные для расчета:
 - дрова сухие - 3,900 кВт/кг;
 - дрова влажные - 3,060 кВт/кг;
 - антрацит - 5,800 кВт/кг;
 - сжиженный газ - 20,800 кВт/м3.

На основании сравнительного анализа на данный момент рекомендуется использование твердого топлива (дрова).

Теплоснабжение существующих административных зданий осуществлять от имеющихся источников теплоснабжения (котельной, печей и котлов на твердом топливе). Частный сектор снабжается теплом от малометражных печей и котлов на твердом топливе.

В будущем при прокладке магистрали природного газа возможна реконструкция существующих объектов и переход на более дешевое топливо.

Существующая схема тепловых сетей и систем теплоснабжения, является оптимальной для поселения ввиду отсутствия природного газа.

Реконструкцию и ремонт имеющихся систем теплоснабжения осуществлять согласно плана-графика исходя из финансовых возможностей бюджета сельского поселения.

В процессе реконструкций сетей теплоснабжения применять современные технологии, которые способствуют экономии средств во время эксплуатаций.

1.2. Ножкинское сельское поселение

Ножкинское сельское поселение (далее – Ножкинское СП) входит в состав Чухломского муниципального района Костромской области. Площадь поселения составляет 14990 га.

Расстояние до областного центра – 190 км, до районного центра – 12 км. Ножкинское СП образовано в результате объединения Федоровского сельского поселения Чухломского муниципального района Костромской области Ножкинского сельского поселения Чухломского муниципального района Костромской области и является правопреемником муниципальных образований, преобразованных в соответствии со статьей 1 Закона Костромской области от 22 июня 2010 года № 626-4-ЗКО «О преобразовании некоторых муниципальных образований в Антроповском, Вохомском, Галичском, Кологривском, Межевском, Поназыревском, Пыщугском, Судиславском, Сусанинском, Чухломском, Шарьинском муниципальных районах Костромской области и внесении изменений в Закон Костромской области «Об установлении границ муниципальных образований в Костромской области и наделении их статусом».

Территория Ножкинского СП определена границами, установленными Законом Костромской области от 30 декабря 2004 года №237-ЗКО «Об установлении границ муниципальных образований в Костромской области и наделении их статусом».

Административным центром поселения является село Ножкино Чухломского муниципального района Костромской области.

Граница Ножкинского СП в северной стороне проходит с границей Судайского сельского поселения, в восточной части проходит по границе с Повалихинским сельским поселением, при стыке с Чухломским озером поворачивает и проходит по границе Чухломского озера, затем по западной части  совпадает с границей Чухломского муниципального района, которая граничит с Солигаличским  муниципальным районом Костромской области.

В состав Ножкинского СП входит 28 населенных пунктов, в том числе жилых – 8. Численность населения согласно статистического учета по состоянию на 01.01.2022 года составляет 514 человек.

Теплоснабжение (отопление и горячее водоснабжение) Ножкинского СП осуществляется:

- в частных домах и муниципальном жилом фонде от печей на твердом топливе (дровах), горячее водоснабжение – от проточных водонагревателей.

Новые площади в населенных пунктах Ножкинского СП Правилами землепользования и застройки (ПЗЗ) в основном планируются под жилые зоны с перспективой строительства малоэтажных индивидуальных жилых домов, под общественно-деловые, производственные и рекреационные зоны.

Населенные пункты Ножкинского СП не имеют в настоящее время газо-, тепло-, электро- и канализационные системы инженерного обеспечения (в перспективе должны модернизироваться и расширяться с учетом развития).

В настоящее время жители используют баллонный сжиженный газ на собственные нужды. Жители индивидуальной малоэтажной застройки пользуются преимущественно твердым топливом.

Сравнительный анализ стоимости 1 МДж тепла при различных вариантах источника энергии:

Электричество: 1 кВт/ч энергии – это 3,6 МДж тепла, 5,1 рубль за 1 кВт, значит, 1 МДж будет стоить 1,4 руб.

Сжиженный газ при сгорании дает 41 МДж на 1 кг и стоит около 45 рублей, значит, 1 МДж будет стоить около 1,1 руб.

Твердое топливо (дрова). 1кг дает 5 МДж тепла. 1м куб. весит около 400 КГ. Стоимость дров около 550 рублей за 1 куб., значит, 1 МДж будет стоить около 25 копеек.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СТОИМОСТИ 1 МДж ТЕПЛА

| Источник тепла | Стоимость 1 МДж тепла |
| --- | --- |
| Твердое топливо | 25 коп |
| Сжиженный газ | 1,1 руб |
| Электричество | 1,4 руб |

С точки зрения экономичности, необходимо изучить стоимость топлива в регионе и стоимость 1 кВт тепла.

Данные для расчета:

- дрова сухие – 3,900 кВт/кг;

- дрова влажные – 3,060 кВт/кг;

- сжиженный газ – 20,800 кВт/м3.

На основании сравнительного анализа рекомендуется использование твердого топлива (дрова).

Теплоснабжение существующего соцкультбыта, административных зданий (здание МКОУ Жаровская школа, МКУК Ножкинский СДК, администрация Ножкинского СП) осуществляется от существующих при зданиях котельных, работающих на твердом топливе (дровах). Существующая малоэтажная застройка снабжается теплом от печей и котлов на твердом топливе.

Существующая схема тепловых сетей и систем теплоснабжения является оптимальной для поселения ввиду малой протяженности магистрали, доступности к ревизии и ремонту.

Трассировку и прокладку магистральных тепловых сетей осуществлять подземным способом.

1.3. Повалихинское сельское поселение

Повалихинское сельское поселение (далее – Повалихинское СП) входит в состав Чухломского муниципального района Костромской области. Общая площадь сельского поселения в установленных границах – 40408 га.

Повалихинское СП располагается на северо-востоке от районного центра г.Чухлома и начинается в 4 км.

Граница муниципального образования Повалихинское сельское поселение проходит:

-  на севере – граничит с лесами Гослесфонда;

- на северо-востоке и востоке – с землями Судайского сельского поселения;

-  на юго-востоке – с Гослесфондом и Парфеньевским муниципальным районом;

-  на юге – с землями Петровского сельского поселения;

- на юго-западе – граничит с землями Чухломского сельского поселения;

- на западе – примыкает к акватории Чухломского озера;

- на северо-западе – граничит с землями Ножкинского сельского поселения.

В состав Повалихинского СП входит 29 населенных пунктов из них 15 жилых, административным центром поселения является д.Повалихино.

Численность населения согласно статистического учета по состоянию на 01.01.2022 года – 424 человек.

В настоящее время теплоснабжение осуществляется на твердом топливе (дрова) ввиду отсутствия природного газа.

Теплоснабжение (отопление и горячее водоснабжение) Повалихинского СП осуществляется:

- в частных домах от печей и котлов на твердом топливе, горячее водоснабжение - от проточных водонагревателей;

- в многоквартирных домах, это двух- и четырехквартирные дома, от печей и котлов на твердом топливе, горячее водоснабжение - от проточных водонагревателей.

Новые площади в д.Повалихино правилами землепользования и застройки в основном планируются под жилые зоны с перспективой строительства малоэтажных индивидуальных и блокированных жилых домов с целью достижения жилой обеспеченности постоянного населения сельского поселения в 28,50 м2/чел. на 1-ю очередь и в 46,00 м2/чел. на расчетный срок, а также под общественно-деловые, производственные и рекреационные зоны.

Предполагается в перспективе, что Повалихинское СП должно располагать всеми основными учреждениями обслуживания населения, в том числе: административно-управленческими, общественно-деловыми и коммерческими объектами; культурно-просветительными и культурно-развлекательными объектами; объектами торговли, общественного питания и бытового обслуживания; объектами образования и здравоохранения; физкультурно-спортивными сооружениями.

В Повалихинском СП имеет в настоящее время электро- и водозаборные системы инженерного обеспечения (в перспективе реконструируются, модернизируются с учетом развития и в перспективе с подводом природного газа).

На территории поселения расположена одна котельная на твердом топливе в п. Серебряный Брод для отопления административного здания, где расположены: ФАП и библиотека.

Объекты на территории населенных пунктов имеют преимущественно локальные системы инженерного обеспечения.

В настоящее время жители используют сжиженный газ для бытовых нужд.

Для отопления используют отопительные печи и индивидуальные котлы, пользуются преимущественно твердым топливом (дрова).

При нагреве воды используются проточные водонагреватели с электрическим нагревателем.

Сравнительный анализ стоимости 1 МДж тепла, при различных вариантах источника энергии:

Электричество: 1 кВт/ч энергии - это 3,6 МДж тепла, 5,1 рубль за 1 кВт, значит 1 МДж будет стоить 1,4 руб.

Сжиженный газ при сгорании дает 41 МДж на 1кг и стоит около 45 рублей, значит, 1 МДж будет стоить около 1,1 руб.

Твердое топливо (дрова). 1кг дает 5 МДж тепла. 1м3. весит около 400 кг. Стоимость дров около 550 рублей за 1 куб, значит 1 МДж будет стоить около 25 копеек.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СТОИМОСТИ 1 МДж ТЕПЛА

| Источник тепла: | Стоимость 1 МДж тепла: |
| --- | --- |
| Твердое топливо | 25 коп |
| Сжиженный газ | 1,1 руб |
| Электричество | 1,4 руб |

С точки зрения экономичности необходимо изучить стоимость топлива и стоимость 1кВт тепла.

Данные для расчета:
- дрова сухие - 3,900 кВт/кг;
- дрова влажные - 3,060 кВт/кг;
- антрацит - 5,800 кВт/кг;
- природный газ - 10,000 кВт/м3;
- сжиженный газ - 20,800 кВт/м3.

На основании сравнительного анализа на данный момент рекомендуется использование твердого топлива (дрова).

Теплоснабжение существующих административных зданий осуществлять от имеющихся источников теплоснабжения (котельной, печей и котлов на твердом топливе). Частный сектор снабжается теплом от малометражных печей и котлов на твердом топливе.

В будущем при прокладке магистрали природного газа возможна реконструкция существующих объектов и переход на более дешевое топливо.

Существующая схема тепловых сетей и систем теплоснабжения, является оптимальной для поселения ввиду отсутствия природного газа.

Реконструкцию и ремонт имеющихся систем теплоснабжения осуществлять согласно плана-графика исходя из финансовых возможностей бюджета сельского поселения.

В процессе реконструкций сетей теплоснабжения применять современные технологии, которые способствуют экономии средств во время эксплуатации.

1.4. Чухломское сельское поселение

Чухломское сельское поселение (далее – Чухломское СП) входит в состав Чухломского муниципального района Костромской области. Общая площадь поселения в установленных границах – 66350 га.

Чухломское СП расположено в южной и юго-западной части Чухломского района. На севере поселение граничит с Ножкинским и Повалихинским сельскими поселениями, а также граница проходит по урезу Чухломского озера и граничит с городом Чухлома, на западе граница проходит по Буйскому и Солигаличскому районам, на юго-западе и юге с Галичским районом, а на юго-востоке с Антроповским районом, на востоке граничит с Петровским сельским поселением.

В состав Чухломского СП входит 50 населенных пунктов, из которых 28 жилые.

Административным центром Чухломского СП является д.Тимофеевское.

Теплоснабжение (отопление и горячее водоснабжение) Чухломского СП осуществляется:

- в частных домах от печей и котлов на твердом топливе, горячее водоснабжение - от проточных водонагревателей;

- в многоквартирных домах (2-этажных) в п.Анфимово от печей и котлов на твердом топливе;

- в учреждениях социальной сферы и образовательных учреждениях от котлов на твердом топливе.

Предполагается в перспективе, что Чухломское СП должно располагать всеми основными учреждениями обслуживания населения, в том числе: административно-управленческими, общественно-деловыми и коммерческими объектами; культурно-просветительными и культурно-развлекательными объектами; объектами торговли, общественного питания и бытового обслуживания; объектами образования и здравоохранения; физкультурно-спортивными сооружениями.

Объекты на территории населенных пунктов имеют преимущественно локальные системы инженерного обеспечения.

Жители индивидуальной малоэтажной застройки пользуются преимущественно твердым топливом (дрова).

Теплоснабжение существующего соцкультбыта, административных зданий и существующая малоэтажная застройка снабжается теплом от малометражных печей и котлов на твердом топливе.

1.5. Петровское сельское поселение

Петровское сельское поселение (далее – Петровское СП) входит в состав Чухломского муниципального района Костромской области. Общая площадь Петровского СП в установленных границах – 43163 га.

Расстояние до областного центра – 206 км, расстояние до районного центра – 23 км.

Граница муниципального образования Петровское сельское поселение проходит:

-  на севере – по границе с Повалихинским и Судайским сельскими поселениями;

-  на востоке – совпадает с границей Чухломского муниципального района, которая граничит с Парфеньевским муниципальным районом;

-  на юге – по границе с Антроповским муниципальным районом;

-  на западе – по границе с Чухломским сельским поселением.

В состав Петровского СП входит 37 населенных пунктов, из них 16 – жилых: п.Якша, являющийся административным центром поселения. Численность населения согласно статистического учета по состоянию на 01.01.2022  года составляет – 839 человек.

В настоящее время теплоснабжение бюджетных и казенных учреждений осуществляется котельными, работающими на твердом топливе.

Теплоснабжение (отопление и горячее водоснабжение) Петровского СП осуществляется:

- в частных домах от печей и котлов на твердом топливе, горячее водоснабжение - от проточных водонагревателей;

- в многоквартирных домах также от печей на твердом топливе.

Предполагается в перспективе, что Петровское СП должно располагать всеми основными учреждениями обслуживания населения, в том числе: административно-управленческими, коммерческими объектами; культурно-просветительными и культурно-развлекательными объектами; объектами торговли, общественного питания и бытового обслуживания; объектами образования и здравоохранения; физкультурно-спортивными сооружениями.

Петровское СП газо-, тепло-, и канализационной систем инженерного обеспечения в настоящее время не имеет, кроме электроснабжения.

Объекты на территории населенных пунктов имеют преимущественно локальные системы инженерного обеспечения.

Жители индивидуальной малоэтажной застройки пользуются преимущественно твердым топливом и газом в баллонах.

Сравнительный анализ стоимости 1 МДж тепла, при различных вариантах источника энергии:

Электричество: 1 кВт/ч энергии - это 3,6 МДж тепла, 5,1 рубль за 1 кВт, значит 1 МДж будет стоить 1,4 руб.

Сжиженный газ при сгорании дает 41 МДж на 1кг и стоит около 45 рублей, значит, 1 МДж будет стоить около 1,1 руб.

Твердое топливо (дрова). 1кг дает 5 МДж тепла. 1м3. весит около 400 кг. Стоимость дров около 550 рублей за 1 куб, значит 1 МДж будет стоить около 25 копеек.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СТОИМОСТИ 1 МДж ТЕПЛА

| Источник тепла: | Стоимость 1 МДж тепла: |
| --- | --- |
| Твердое топливо | 25 коп |
| Сжиженный газ | 1,1 руб |
| Электричество | 1,4 руб |

С точки зрения экономичности, необходимо изучить стоимость топлива в регионе и стоимость 1кВт тепла.

Данные для расчета:

- дрова сухие - 3,900 кВт/кг;

- дрова влажные - 3,060 кВт/кг;
- сжиженный газ - 20,800 кВт/м3.

На основании сравнительного анализа рекомендуется использование твердого топлива (дрова).

Теплоснабжение существующего соцкультбыта, административных зданий осуществляется от существующих котельных на дровяном топливе производительностью 7,55 Гкал/час. Существующая малоэтажная застройка снабжается теплом от малометражных печей и котлов на твердом топливе.

Существующая схема тепловых сетей и систем теплоснабжения, является оптимальной для поселения ввиду малой протяженности магистрали, доступность к ревизии и ремонту. Трассировку и прокладку магистральных тепловых сетей осуществлять подземным способом.

1.6. Судайское сельское поселение

Судайское сельское поселение (далее – Судайское СП) входит в состав Чухломского муниципального района Костромской области. Общая площадь сельского поселения в установленных границах – 118278 га.

Территория Судайского СП расположена в северо-восточной части Чухломского района Костромской области, в 40,2 км от районного центра г.Чухлома и 214,2 км от областного центра г.Кострома. Граничит с территориями поселений и имеет дорожное сообщение – грунтовые, гравийные дороги с Шартановским СП, Повалихинским СП.

В состав Судайского СП входит 54 населенных пункта. Административным центром поселения является село Судай. Численность населения согласно статистического учета по состоянию на 01.01.2022  года составляет – 2019 человек. В настоящее время теплоснабжение осуществляется на твердом топливе (дрова) ввиду отсутствия природного газа.

Теплоснабжение (отопление) Судайского СП осуществляется:

- в частных домах от печей и котлов на твердом топливе;

- в многоквартирных домах (два двухэтажных дома) в с. Судай централизовано от существующей котельной на твердом топливе.

- в многоквартирных домах от печей и котлов на твердом топливе;

Предполагается в перспективе, что Судайское СП должно располагать всеми основными учреждениями обслуживания населения, в том числе: административно-управленческими, общественно-деловыми и коммерческими объектами; культурно-просветительными и культурно-развлекательными объектами; объектами торговли, общественного питания и бытового обслуживания; объектами образования и здравоохранения; физкультурно-спортивными сооружениями.

Судайское СП имеет в настоящее время тепло-, электро- и водозаборные системы инженерного обеспечения (в перспективе реконструируются, модернизируются с учетом развития).

В Судайском СП расположены 5 котельных на твердом топливе. Объекты на территории населенных пунктов имеют преимущественно локальные системы инженерного обеспечения.

Жители для отопления используют отопительные печи и индивидуальные котлы, пользуются преимущественно твердым топливом (дрова).

Сравнительный анализ стоимости 1 МДж тепла, при различных вариантах источника энергии:

Электричество: 1 кВт/ч энергии - это 3,6 МДж тепла, 5,1 рубль за 1 кВт, значит 1 МДж будет стоить 1,4 руб.

Сжиженный газ при сгорании дает 41 МДж на 1кг и стоит около 45 рублей, значит, 1 МДж будет стоить около 1,1 руб.

Твердое топливо (дрова). 1кг дает 5 МДж тепла. 1м3. весит около 400 кг. Стоимость дров около 550 рублей за 1 куб, значит 1 МДж будет стоить около 25 копеек.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СТОИМОСТИ 1 МДж ТЕПЛА

| Источник тепла: | Стоимость 1 МДж тепла: |
| --- | --- |
| Твердое топливо | 25 коп |
| Сжиженный газ | 1,1 руб |
| Электричество | 1,4 руб |

С точки зрения экономичности, необходимо изучить стоимость топлива в регионе и стоимость 1кВт тепла.

Данные для расчета:
- дрова сухие - 3,900 кВт/кг;
- дрова влажные - 3,060 кВт/кг;
 - антрацит - 5,800 кВт/кг;
 - сжиженный газ - 20,800 кВт/м3.

На основании сравнительного анализа на данный момент рекомендуется использование твердого топлива (дрова).

Теплоснабжение существующего соцкультбыта, административных зданий осуществляется от имеющихся источников теплоснабжения (котельных, печей и котлов на твердом топливе). Частный сектор снабжается теплом от малометражных печей и котлов на твердом топливе.

В будущем при прокладке магистрали природного газа возможна реконструкция существующих объектов и переход на более дешевое топливо.

Существующая схема тепловых сетей и систем теплоснабжения, является оптимальной для поселения ввиду отсутствия природного газа.

Реконструкцию и ремонт имеющихся систем теплоснабжения осуществлять согласно плана-графика исходя из финансовых возможностей бюджета сельского поселения.

В процессе реконструкций сетей теплоснабжения применять современные технологии, которые способствуют экономии средств во время эксплуатации.».

Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии  и тепловой нагрузки потребителей.

«2.1. Существующие значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии (в разрезе котельных).

| Наименование котельной, адрес | Установленная мощность (Гкал/ч) | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Шартановское сельское поселение |
| Котельная Вигской СОШ + (дошкольное отделение) | 0,3 | В работе |
| Котельная администрации Шартановского СП | 0,1 | В работе |
| Котельная ДК Шатраново | нет сведений | В работе |
| Котельная ДК п.Вига | нет сведений | В работе |
| Ножкинское сельское поселение |
| Котельная Жаровской ОШ | 0,5 | В работе |
| Котельная администрации Ножкинского СП | 0,2 | В работе |
| Котельная Ножкинского ДК | 0,51 | В работе |
| Повалихинское сельское поселение |
| Котельная библиотеки | 0,51 | В работе |
| Чухломское сельское поселение |
| Котельная Беловской ОШ | 0,5 | В работе |
| Петровское сельское поселение |
| Котельная Введенской СОШ | 0,3 | В работе |
| Котельная МКУ ЦД «Шанс» | 0,3 | В работе |
| Котельная детского сада «Дюймовочка» | 0,3 | В работе |
| Котельная Введенской амбулатории | 0,03 | В работе |
| Котельная администрации Петровского СП | 0,3 | В работе |
| Котельная библиотеки с.Коровье | 0,3 | В работе |
| Судайское сельское поселение |
| Котельная Судайской СОШ | 0,5 | В работе |
| Котельная Вигской СОШ | 0,3 | В работе |
| Котельная Нагорской ОШ | 0,5 | В работе |
| Котельная Судайской амбулатории | 0,3 | В работе |
| Котельная 2 жилых дома с.Судай | 0,5 | В работе |
| Котельная администрации Судайского СП | 0,2 | В работе |
| Котельная Судайского ДК | 0,2 | В работе |
| Котельная Судайского детского сада «Василек» | 0,5 | В работе |

На территории Шартановского, Ножкинского, Петровского и Судайского сельских поселений основную часть составляют учреждения бюджетной сферы и подключены они к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых сетей. Эксплуатацию котельных и тепловых сетей осуществляют администрации поселений, отдел образования администрации Чухломского муниципального района и МКОУ Чухломского муниципального района.

Модернизация систем теплоснабжения сельских поселений не предусматривает изменения схемы теплоснабжения.

Теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников.

Горячее водоснабжение предлагается выполнить от электро-водонагревателей.

При перекладке тепловых сетей, снабжающих теплом многоквартирную жилую застройку, предлагается прокладка их из стальных труб в индустриальной тепловой изоляции из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке.

(в ред от 12.11.2020 № 275-а)

2.2. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

На территории Шартановского СПотсутствует природный газ, поэтому все индивидуальные жилые дома оборудованы отопительными печами, работающими на твердом топливе (дрова, отходы лесопиления).

Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче, так как нет внешних систем транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству.

В Ножкинском СПотсутствует природный газ, поэтому все индивидуальные жилые дома оборудованы отопительными печами, работающими на твердом топливе (дрова, отходы лесопиления).

Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче, так как нет внешних систем транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству.

На территории Повалихинского СПотсутствует природный газ, поэтому все индивидуальные жилые дома оборудованы отопительными печами, работающими на твердом топливе (дрова, отходы лесопиления).

Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче, так как нет внешних систем транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству.

ТерриторияЧухломского СПне газифицирована, поэтому все индивидуальные жилые дома оборудованы отопительными печами, работающими на твердом топливе (дрова, отходы лесопиления).

Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче, так как нет внешних систем транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству.

ВПетровском СПотсутствует природный газ, поэтому все индивидуальные жилые дома оборудованы отопительными печами, работающими на твердом топливе (дрова, отходы лесопиления).

Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче, так как нет внешних систем транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству.

На территории Судайского СПотсутствует природный газ, поэтому все индивидуальные жилые дома оборудованы отопительными печами, работающими на твердом топливе (дрова, отходы лесопиления).

Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче, так как нет внешних систем транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству.

2.3.Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

Шартановское сельское поселение

Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям

| Наименование котельной | Фактическая располагаемая мощность источника (Гкал/ч) | Мощность тепловой энергии нетто (Гкал/ч) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Существующие | Перспективные |
| Котельная Вигской СОШ + (дошкольное отделение) | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Котельная администрации Шартановского СП | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная ДК Шартаново | нет сведений | нет сведений | нет сведений |
| Котельная ДК п.Вига | нет сведений | нет сведений | нет сведений |
| Всего: | 0,4 | 0,4 | 0,4 |

Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей.

| Наименование котельной | Существующие затраты тепловой мощности на хоз. нужды тепловых сетей (Гкал/ч) |
| --- | --- |
| Котельная Вигской СОШ + (дошкольное отделение) | Нет |
| Котельная администрации Шартановского СП | Нет |
| Котельная ДК Шартаново | Нет |
| Котельная ДК п.Вига | Нет |

Затраты на собственные нужды

| Наименование котельной | Затраты на собственные нужды (Гкал/ч) |
| --- | --- |
|  | существующие | перспективные |
| Котельная Вигской СОШ + (дошкольное отделение) | 0 | 0 |
| Котельная администрации Шартановского СП | 0 | 0 |
| Котельная ДК Шартаново | 0 | 0 |
| Котельная ДК п.Вига | 0 | 0 |
| Всего: | 0 | 0 |

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии равны существующим, так как в Генеральном плане Шартановского сельского поселения не предусмотрено изменение существующей схемы теплоснабжения.

Ножкинское сельское поселение

Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям.

| Наименование котельной | Фактическая располагаемая мощность источника (Гкал/ч) | Мощность тепловой энергии нетто (Гкал/ч) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Существующие | Перспективные |
| Котельная Жаровской ОШ | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Котельная администрации Ножкинского СП | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Котельная ДК Ножкино | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
| Всего: | 1,21 | 1,21 | 1,21 |

Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей.

| Наименование котельной | Существующие затраты тепловой мощности на хоз. нужды тепловых сетей (Гкал/ч) |
| --- | --- |
| Котельная Жаровской ОШ | Нет |
| Котельная администрации Ножкинского СП | Нет |
| Котельная ДК Ножкино | Нет |

Затраты на собственные нужды.

| Наименование котельной | Затраты на собственные нужды (Гкал/ч) |
| --- | --- |
|  | существующие | перспективные |
| Котельная Жаровской ОШ | 0 | 0 |
| Котельная администрации Ножкинского СП | 0 | 0 |
| Котельная ДК Ножкино | 0 | 0 |
| Всего: | 0 | 0 |

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии равны существующим, так как в Генеральном плане Ножкинского сельского поселения не предусмотрено изменение существующей схемы теплоснабжения.

Повалихинское сельское поселение

Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям.

| Наименование котельной | Фактическая располагаемая мощность источника (Гкал/ч) | Мощность тепловой энергии нетто (Гкал/ч) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Существующие | Перспективные |
| Котельная библиотеки | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
| Всего: | 0,51 | 0,51 | 0,51 |

Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии (в разрезе котельных).

| Наименование котельной | Затраты на собственные нужды (Гкал/ч) |
| --- | --- |
|  | существующие | перспективные |
| Котельная библиотеки | 0 | 0 |

Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей.

| Наименование котельной | Существующие затраты тепловой мощности на хоз. нужды тепловых сетей (Гкал/ч) |
| --- | --- |
| Котельная библиотеки | нет |

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии равны существующим, так как в Генеральном плане Повалихинского сельского поселения не предусмотрено изменение существующей схемы теплоснабжения.

Модернизация системы теплоснабжения Повалихинского сельского поселения не предусматривает изменения схемы теплоснабжения.

Теплоснабжение планируемой малоэтажной застройки предлагается осуществить от существующих автономных источников.

Теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников.

Горячее водоснабжение предлагается выполнить от электро-водонагревателей.

При перекладке тепловых сетей, снабжающих теплом многоквартирную жилую застройку, предлагается прокладка их из стальных труб в индустриальной тепловой изоляции из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке.

Чухломское сельское поселение

Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям.

| Наименование котельной | Фактическая располагаемая мощность источника (Гкал/ч) | Мощность тепловой энергии нетто (Гкал/ч) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Существующие | Перспективные |
| Котельная Беловской ОШ | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Всего: | 0,5 | 0,5 | 0,5 |

Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии (в разрезе котельных).

| Наименование котельной | Затраты на собственные нужды (Гкал/ч) |
| --- | --- |
|  | существующие | перспективные |
| Котельная Беловской ОШ | 0 | 0 |

Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей.

| Наименование котельной | Существующие затраты тепловой мощности на хоз. нужды тепловых сетей (Гкал/ч) |
| --- | --- |
| Котельная Беловской ОШ | нет |

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии равны существующим, так как в Генеральном плане Чухломского сельского поселения не предусмотрено изменение существующей схемы теплоснабжения.

Модернизация системы теплоснабжения Чухломского сельского поселения не предусматривает изменения схемы теплоснабжения.

Теплоснабжение планируемой малоэтажной застройки предлагается осуществить от существующих автономных источников.

Теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников.

Горячее водоснабжение предлагается выполнить от электро-водонагревателей.

При перекладке тепловых сетей, снабжающих теплом многоквартирную жилую застройку, предлагается прокладка их из стальных труб в индустриальной тепловой изоляции из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке.

Петровское сельское поселение

Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям.

| Наименование котельной | Фактическая располагаемая мощность источника (Гкал/ч) | Мощность тепловой энергии нетто (Гкал/ч) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Существующие | Перспективные |
| Котельная Введенской СОШ | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Котельная МКУ ЦД «Шанс» | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Котельная детского сада «Дюймовочка» | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Котельная Введенской амбулатории | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Котельная администрации Петровского СП | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Котельная библиотеки с.Коровье | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Всего: | 1,53 | 1,53 | 1,53 |

Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии (в разрезе котельных).

| Наименование котельной | Затраты на собственные нужды (Гкал/ч) |
| --- | --- |
|  | существующие | перспективные |
| Котельная Введенской СОШ | 0 | 0 |
| Котельная МКУ ЦД «Шанс» | 0 | 0 |
| Котельная детского сада «Дюймовочка» | 0 | 0 |
| Котельная Введенской амбулатории | 0 | 0 |
| Котельная администрации Петровского СП | 0 | 0 |
| Котельная библиотеки с.Коровье | 0 | 0 |

Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей.

| Наименование котельной | Существующие затраты тепловой мощности на хоз. нужды тепловых сетей (Гкал/ч) |
| --- | --- |
| Котельная Введенской СОШ | нет |
| Котельная МКУ ЦД «Шанс» | нет |
| Котельная детского сада «Дюймовочка» | нет |
| Котельная Введенской амбулатории | нет |
| Котельная администрации Петровского СП | нет |
| Котельная библиотеки с.Коровье | нет |

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии равны существующим, так как в Генеральном плане сельского поселения не предусмотрено изменение существующей схемы теплоснабжения.

Модернизация системы теплоснабжения Петровского сельского поселения не предусматривает изменения схемы теплоснабжения.

Теплоснабжение планируемой малоэтажной застройки предлагается осуществить от существующих автономных источников.

Теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников.

Горячее водоснабжение предлагается выполнить от электро-водонагревателей.

При перекладке тепловых сетей, снабжающих теплом многоквартирную жилую застройку, предлагается прокладка их из стальных труб в индустриальной тепловой изоляции из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке.

Судайское сельское поселение

Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям.

| Наименование котельной | Фактическая располагаемая мощность источника (Гкал/ч) | Мощность тепловой энергии нетто (Гкал/ч) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Существующие | Перспективные |
| Котельная Судайской СОШ | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Котельная Вигской СОШ | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Котельная Нагорской ОШ | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Котельная Судайской амбулатории | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Котельная администрации Судайского СП | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Котельная 2 жилых домов | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Котельная Судайского ДК | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Котельная Судайского детского сада «Василек» | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Всего: | 3,0 | 3,0 | 3,0 |

Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии (в разрезе котельных).

| Наименование котельной | Затраты на собственные нужды (Гкал/ч) |
| --- | --- |
|  | существующие | перспективные |
| Котельная Судайской СОШ | 0 | 0 |
| Котельная Вигской СОШ | 0 | 0 |
| Котельная Нагорской ОШ | 0 | 0 |
| Котельная Судайской амбулатории | 0 | 0 |
| Котельная администрации Судайского СП | 0 | 0 |
| Котельная 2 жилых домов | 0 | 0 |
| Котельная Судайского ДК | 0 | 0 |
| Котельная Судайского детского сада «Василек» | 0 | 0 |

Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей.

| Наименование котельной | Существующие затраты тепловой мощности на хоз. нужды тепловых сетей (Гкал/ч) |
| --- | --- |
| Котельная Судайской СОШ | нет |
| Котельная Вигской СОШ | нет |
| Котельная Нагорской ОШ | нет |
| Котельная Судайской амбулатории | нет |
| Котельная администрации Судайского СП | нет |
| Котельная 2 жилых домов | нет |
| Котельная Судайского ДК | нет |
| Котельная Судайского детского сада «Василек» | нет |

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии равны существующим, так как в Генеральном плане сельского поселения не предусмотрено изменение существующей схемы теплоснабжения.

Модернизация системы теплоснабжения сельского поселения не предусматривает изменения схемы теплоснабжения.

Теплоснабжение планируемой малоэтажной застройки предлагается осуществить от существующих автономных источников.

Теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников.

Горячее водоснабжение предлагается выполнить от электро-водонагревателей.

При перекладке тепловых сетей, снабжающих теплом многоквартирную жилую застройку, предлагается прокладка их из стальных труб в индустриальной тепловой изоляции из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке.

2.4.  Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города едерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, городского округа, города федерального значения.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии в перспективных зонах действия источников тепловой энергии равны существующим, так как в Генеральном плане сельских поселений не предусмотрено изменение существующей схемы теплоснабжения.

2.5.Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно, и определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения.

Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения с учетом эффективного радиуса теплоснабжения.

Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически неэффективной.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя

3.1.Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.

Водоподготовительных установок в котельных Шартановского, Ножкинского, Повалихинского, Чухломского, Петровского и Судайского поселения нет.

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому переоборудованию источников тепловой энергии

4.1.Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, города федерального значения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения.

Учитывая, что Генеральными планами Шартановского, Ножкинского, Повалихинского, Чухломского, Петровского, Судайского сельских поселений не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения, теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников. Поэтому новое строительство котельных не планируется.

4.2.Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.

(в ред. от 27.05.2022г. №118-а)

| № п/п | Мероприятие | Период исполнения | Финансовые затраты, тыс.руб. | Ожидаемый эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  | Уменьшение потерь в теплосетях |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |

4.3.Предложения по техническому переоборудованию источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.

| № п/п | Адрес объекта/ мероприятия | Ед. изм. | Цели реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |

4.4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных.

Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения.

Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии в системе теплоснабжения в соответствии с действующим законодательством разрабатывается в процессе проведения энергетического обследования источника тепловой энергии, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии.

4.5. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно.

Предложения по новому строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим или ликвидации котельных по основаниям.

4.6. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

В соответствии с Генеральными планами Шартановского, Ножкинского, Повалихинского, Чухломского, Петровского, Судайского сельских поселений меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрены.

4.7.Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим.

Новое строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим не планируется.

4.8. Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения.

ГРАФИК

зависимости температуры теплоносителя от среднесуточной температуры наружного воздуха, для котельных

Шартановское, Ножкинское, Повалихинское, Чухломское, Петровское, Судайское сельские поселения

(температурный график 95 – 70 0С)

| Температура наружного воздуха t0С | Температура воды в подающем трубопроводе системы отопления, tn0С | Температура воды в обратной линии системы отопления, to0С |
| --- | --- | --- |
| 8 | 35,2 | 28,8 |
| 8 | 35,7 | 31,8 |
| 6 | 36,1 | 32,7 |
| 5 | 37,5 | 33,7 |
| 4 | 37,9 | 34,6 |
| 3 | 41,3 | 36,6 |
| 2 | 42,7 | 37,2 |
| 1 | 45,0 | 38,1 |
| 0 | 46,1 | 39,0 |
| -1 | 48,7 | 40,8 |
| -2 | 50,0 | 41,2 |
| -3 | 51,3 | 42,1 |
| -4 | 52,0 | 43,3 |
| -5 | 52,5 | 43,6 |
| -6 | 53,2 | 44,0 |
| -7 | 54,5 | 44,6 |
| -8 | 55,8 | 45,2 |
| -9 | 56,0 | 46,1 |
| -10 | 57,3 | 46,9 |
| -11 | 57,8 | 47,1 |
| -12 | 58,8 | 47,8 |
| -13 | 59,2 | 48,3 |
| -14 | 60,3 | 49,0 |
| -15 | 61,2 | 49,5 |
| -16 | 62,7 | 50,3 |
| -17 | 62,9 | 50,8 |
| -18 | 63,1 | 51,2 |
| -19 | 64,2 | 51,8 |
| -20 | 65,2 | 52,4 |
| -21 | 66,7 | 53,1 |
| -22 | 67,9 | 54,3 |
| -23 | 68,1 | 55,2 |
| -24 | 70,3 | 55,9 |
| -25 | 71,5 | 56,4 |
| -26 | 74,6 | 58,8 |
| -27 | 75,8 | 59,9 |
| -28 | 76,0 | 60,5 |
| -29 | 79,1 | 63,4 |
| -30 | 88,3 | 66,5 |
| -31 | 89,4 | 67,2 |
| -32 | 91,7 | 67,9 |
| -33 | 92,9 | 68,6 |
| -34 | 93,6 | 69,3 |
| -35 | 95,0 | 70,0 |

4.9.  Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей.

Учитывая, что Генеральными планами Шартановского, Ножкинского, Повалихинского, Чухломского, Петровского, Судайского сельских поселений не предусмотрено строительство новых котельных, соответственно и ввода в эксплуатацию новых мощностей не предусмотрено. Возможен переход на индивидуальное отопление от автономных источников.

4.10. Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива.

Учитывая, что Генеральными планами Шартановского, Ножкинского, Повалихинского, Чухломского, Петровского, Судайского сельских поселений не предусмотрено строительство новых котельных, соответственно и ввода в эксплуатацию новых мощностей не предусмотрено. Возможен переход на индивидуальное  отопление от автономных источников.

Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

5.1. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).

Не предусмотрено.

5.2. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения под жилищную, комплексную или производственную застройку.

Учитывая, что Генеральными планами Шартановского, Ножкинского, Повалихинского, Чухломского, Петровского, Судайского сельских поселений не предусмотрены изменения схемы теплоснабжения, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется.

| № п/п | Адрес объекта/ мероприятия | Ед. изм. | Цели реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | -сокращение потерь теплоэнергии в сетях; - обеспечение заданного гидравлического режима, требуемой надежности теплоснабжения потребителей; - снижение уровня износа объектов; - повышение качества и надежности коммунальных услуг |
| 2 |  |  |  |

5.3. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Учитывая, что Генеральными планами Шартановского, Ножкинского, Повалихинского, Чухломского, Петровского, Судайского сельских поселений не предусмотрено строительство новых котельных, соответственно и ввода в эксплуатацию новых мощностей не предусмотрено. Возможен переход на индивидуальное  отопление от автономных источников.

5.4. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей.

Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения.

Учитывая, что Генеральными планами Шартановского, Ножкинского, Повалихинского, Чухломского, Петровского, Судайскогосельских поселений не предусмотрены изменения схемы теплоснабжения, решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, будут иметь следующий вид:

| № п/п | Наименование котельной | Марка котла | Кол-во котлов | Год установки | Установленная Мощность (Гкал/ч) | Подключенная нагрузка (Гкал/ч) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Шартановское сельское поселение |
| 1 | Котельная вигской СОШ + (дошкольное отделение) |  | 1 |  | 0,3 |  |
| 2 | Котельная администрации Шартановского СП | ТСВ (50кВт) | 1 | 1991 | 0,1 |  |
| 3 | Котельная ДК Шартаново |  | 1 |  |  |  |
| 4 | Котельная ДК п. Вига |  | 1 |  |  |  |
|  | Ножкинское сельское поселение |
| 5 | Котельная Жаровской ОШ | КВНПу | 2 | 1976 | 0,5 |  |
| 6 | Котельная администрации Ножкинского СП |  | 1 | 1974 | 0,2 |  |
| 7 | Котельная Ножкинского ДК | ГГУ-100 | 1 | 2008 | 0,51 |  |
|  | Повалихинское сельское поселение |
| 8 | Котельная библиотеки | Универсал-6 | 1 | 2010 | 0,51 |  |
| Чухломское сельское поселение |
| 9 | Котельная Беловской ОШ | ТСВ - 2 | 2 | 2002 | 0,5 |  |
| Петровское сельское поселение |
| 10 | Котельная Введенской СОШ | КВР-3,0 | 1 | 1985 | 0,3 |  |
| 11 | Котельная МКУ ЦД «Шанс» | КП-300 | 2 | 1986 | 0,3 |  |
| 12 | Котельная детского сада «Дюймовочка» | КВ-300 | 2 | 1969 | 0,3 |  |
| 13 | Котельная Введенской амбулатории | КВ-300 | 1 |  | 0,03 |  |
| 14 | Котельная администрации Петровского СП | КВТ-1,8 | 1 |  | 0,3 |  |
| 15 | Котельная библиотеки с. Коровье |  | 1 | 1990 | 0,3 |  |
| Судайское сельское поселение |
| 16 | Котельная Судайской СОШ | Универсал – 5м | 2 | 1980 | 0,5 |  |
| 17 | Котельная Вигской СОШ |  | 1 | 1968 | 0,3 |  |
| 18 | Котельная Нагорской СОШ | ТСВ-2 | 1 | 2001 | 0,5 |  |
| 19 | Котельная Судайской амбулатории | ТСВ-1 | 1 | 1965 | 0,3 |  |
| 20 | Котельная 2 жилых дома с.Судай | ТСВ-1 | 2 | 1990 | 0,5 |  |
| 21 | Котельная администрации СП | КЧМ | 1 | 1974 | 0,2 |  |
| 22 | Котельная Судайского ДК | КЧМ | 1 | 1974 | 0,2 |  |
| 23 | Котельная Судайского детского сада «Василек» | Универсал | 2 | 2012 | 0,5 |  |

Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности.

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность (Гкал/ч) | Предложения по перспективной тепловой мощности (Гкал/ч) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Шартановское сельское поселение |  |
| 1 | Котельная вигской СОШ + (дошкольное отделение) | 0,3 | 0,3 |
| 2 | Котельная администрации Шартановского СП | 0,1 | 0,1 |
| 3 | Котельная ДК Шартаново |  |  |
| 4 | Котельная ДК п. Вига |  |  |
|  | Ножкинское сельское поселение |
| 5 | Котельная Жаровской ОШ | 0,5 | 0,5 |
| 6 | Котельная администрации Ножкинского СП | 0,2 | 0,2 |
| 7 | Котельная Ножкинского ДК | 0,51 | 0,51 |
|  | Повалихинское сельское поселение |
| 8 | Котельная библиотеки | 0,51 | 0,51 |
| Чухломское сельское поселение |
| 9 | Котельная Беловской ОШ | 0,5 | 0,5 |
| Петровское сельское поселение |
| 10 | Котельная Введенской СОШ | 0,3 | 0,3 |
| 11 | Котельная МКУ ЦД «Шанс» | 0,3 | 0,3 |
| 12 | Котельная детского сада «Дюймовочка» | 0,3 | 0,3 |
| 13 | Котельная Введенской амбулатории | 0,03 | 0,03 |
| 14 | Котельная администрации Петровского СП | 0,3 | 0,3 |
| 15 | Котельная библиотеки с. Коровье | 0,3 | 0,3 |
| Судайское сельское поселение |
| 16 | Котельная Судайской СОШ | 0,5 | 0,5 |
| 17 | Котельная Вигской СОШ | 0,3 | 0,3 |
| 18 | Котельная Нагорской СОШ | 0,5 | 0,5 |
| 19 | Котельная Судайской амбулатории | 0,3 | 0,3 |
| 20 | Котельная 2 жилых дома с.Судай | 0,5 | 0,5 |
| 21 | Котельная администрации СП | 0,2 | 0,2 |
| 22 | Котельная Судайского ДК | 0,2 | 0,2 |
| 23 | Котельная Судайского детского сада «Василек» | 0,5 | 0,5 |

Учитывая, что вторая очередь Генеральных планов Шартановского, Ножкинского, Повалихинского, Чухломского, Петровского, Судайского сельских поселений рассчитана до 2030 года, предложения по перспективной тепловой мощности могут быть также рассчитаны до 2030 года.

Раздел 6. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

На сегодняшний день домов, осуществляющих горячее водоснабжение посредством разбора горячей водыиз системы теплоснабжения на территории Чухломского муниципального района в Шартановском, Ножкинском, Повалихинском, Чухломском, Петровском, Судайском сельских поселениях нет.  Горячее водоснабжение осуществляется посредством индивидуальных нагревательных приборов.

Раздел 7. Перспективные топливные балансы

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселений по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе планируемого периода.

Существующие и перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива.

| Наименование котельной | Вид топлива | Годовой расход топлива в натуральных единицах (тонн) | Резервный вид топлива | Аварийный вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Шартановское сельское поселение |  |
| Котельная вигской СОШ + (дошкольное отделение) | Дрова | 500 | не предусмотрен | не предусмотрен |
| Котельная администрации Шартановского СП | Дрова | 70 | не предусмотрен | не предусмотрен |
| Котельная ДК Шартаново | Дрова | 120 | не предусмотрен | не предусмотрен |
| Котельная ДК п. Вига | Дрова | 120 | не предусмотрен | не предусмотрен |
| Ножкинское сельское поселение |
| Котельная Жаровской ОШ | Дрова | 300 | не предусмотрен | не предусмотрен |
| Котельная администрации Ножкинского СП | Дрова | 25 | не предусмотрен | не предусмотрен |
| Котельная Ножкинского ДК | Дрова | 200 | не предусмотрен | не предусмотрен |
| Повалихинское сельское поселение |
| Котельная библиотеки | Дрова | 120 | не предусмотрен | не предусмотрен |
| Чухломское сельское поселение |
| Котельная Беловской ОШ | Дрова | 290 | не предусмотрен | не предусмотрен |
| Петровское сельское поселение |
| Котельная Введенской СОШ | Дрова | 570 | не предусмотрен | не предусмотрен |
| Котельная МКУ ЦД «Шанс» | Дрова | 200 | не предусмотрен | не предусмотрен |
| Котельная детского сада «Дюймовочка» | Дрова | 400 | не предусмотрен | не предусмотрен |
| Котельная Введенской амбулатории | Дрова | 120 | не предусмотрен | не предусмотрен |
| Котельная администрации Петровского СП | Дрова | 350 | не предусмотрен | не предусмотрен |
| Котельная библиотеки с. Коровье | Дрова | 120 | не предусмотрен | не предусмотрен |
| Судайское сельское поселение |
| Котельная Судайской СОШ | Дрова | 1320 | не предусмотрен | не предусмотрен |
| Котельная Вигской СОШ | Дрова | 500 | не предусмотрен | не предусмотрен |
| Котельная Нагорской СОШ | Дрова | 250 | не предусмотрен | не предусмотрен |
| Котельная Судайской амбулатории | Дрова | 120 | не предусмотрен | не предусмотрен |
| Котельная 2 жилых дома с.Судай | Дрова | 240 | не предусмотрен | не предусмотрен |
| Котельная администрации СП | Дрова | 60 | не предусмотрен | не предусмотрен |
| Котельная Судайского ДК | Дрова | 200 | не предусмотрен | не предусмотрен |
| Котельная Судайского детского сада «Василек» | Дрова | 400 | не предусмотрен | не предусмотрен |

При достаточном снабжении котельных топливом, оборудование способно обеспечить теплом потребителей в течение всего отопительного периода.

Для исключения перебоев в снабжении топливом, на котельных создается неснижаемый и эксплуатационный запасы топлива.

Раздел 8.  Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое переоборудование

8.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое переоборудование источников тепловой энергии, тепловых сетей и тепловых пунктов планируются на период, соответствующий второй очереди Генерального плана  поселений, т.е. на период до 2030 года и подлежат ежегодной корректировке на каждом этапе планируемого периода с учетом утвержденной инвестиционной программы и программы комплексного развития коммунальной инженерной инфраструктуры Шартановского, Ножкинского, Повалихинского, Чухломского, Петровского, Судайского сельских поселений.

8.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию и техническое переоборудование источников тепловой энергии, тепловых сетей в 2019-2022 гг.

| № п/п | Наименование источников | Стоимость | План реализации инвестиционной программы по годам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Инвестиционные проекты по реконструкции, модернизации, строительству, тепловых источников. |

Примечание: Объем средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период.

Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе, будут иметь следующий вид:

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность (Гкал/ч) | Подключенная нагрузка (Гкал/ч) |
| --- | --- | --- | --- |
| Шартановское сельское поселение |
| 1 | Котельная вигской СОШ + (дошкольное отделение) | 0,3 |  |
| 2 | Котельная администрации Шартановского СП | 0,1 |  |
| 3 | Котельная ДК Шартаново |  |  |
| 4 | Котельная ДК п. Вига |  |  |
| Ножкинское сельское поселение |
| 1 | Котельная Жаровской ОШ | 0,5 |  |
| 2 | Котельная администрации Ножкинского СП | 0,2 |  |
| 3 | Котельная Ножкинского ДК | 0,51 |  |
| Повалихинское сельское поселение |
| 1 | Котельная библиотеки | 0,51 |  |
| Чухломское сельское поселение |
| 1 | Котельная Беловской ОШ | 0,5 |  |
| Петровское сельское поселение |
| 1 | Котельная Введенской СОШ | 0,3 |  |
| 2 | Котельная МКУ ЦД «Шанс» | 0,3 |  |
| 3 | Котельная детского сада «Дюймовочка» | 0,3 |  |
| 4 | Котельная Введенской амбулатории | 0,03 |  |
| 5 | Котельная администрации Петровского СП | 0,3 |  |
| 6 | Котельная библиотеки с. Коровье | 0,3 |  |
| Судайское сельское поселение |
| 1 | Котельная Судайской СОШ | 0,5 |  |
| 2 | Котельная Вигской СОШ | 0,3 |  |
| 3 | Котельная Нагорской СОШ | 0,5 |  |
| 4 | Котельная Судайской амбулатории | 0,3 |  |
| 5 | Котельная 2 жилых дома с.Судай | 0,5 |  |
| 6 | Котельная администрации СП | 0,2 |  |
| 7 | Котельная Судайского ДК | 0,2 |  |
| 8 | Котельная Судайского детского сада «Василек» | 0,5 |  |

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии, в том числе определение условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Перераспределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии невозможно. Источники тепловой энергии между собой технологически не связаны.

Раздел 10. Решение по бесхозяйным тепловым сетям

Характеристика бесхозяйных тепловых сетей

| Наименование объекта | Адрес объекта | № записи в Едином гос. реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, дата принятия на учет (планируемый) | Кадастровый № земельного участка, в пределах которого расположен объект недвижимого имущества |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

На территории сельских поселений Чухломского муниципального района нет бесхозяйных тепловых сетей.

Радел 11.  Индикаторы развития систем теплоснабжения Шартановского, Ножкинского, Повалихинского, Чухломского, Петровского, Судайского сельских поселений

(в ред. от 27.05.2022г. №118-а)

| № | Индикаторы развития систем теплоснабжения | Ед. изм. | Существующее положение (факт 2021 г.) | Ожидаемые показатели 2022 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии теплоносителя в результате технологических нарушений на теплосетях | ед | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | ед | 0 | 0 |

Генеральным планом сельских поселений Чухломского муниципального района строительства изменения схемы теплоснабжения не предусмотрено.

Раздел 12. Ценовые (тарифные) последствия

(в ред от 12.11.2020 № 275-а)

Учитывая, что Генеральными планами сельских поселений Чухломского муниципального района не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения, ценовых (тарифных) последствий не намечается.

Тариф ежегодно формируется и пересматривается.

Показатель надёжности систем теплоснабжения.

Всего теплоснабжение потребителей ЖКХ Чухломского муниципального района осуществляют по состоянию на 01.01.2020 года 23 источника тепловой мощности.

Информация об основных потребительских характеристиках.

Общая протяженность тепловых сетей составляет 685 п.м., в том числе:

котельная Вигской СОШ +(дошкольное отделение) – 170 п.м.

котельная Ножкинского ДК – 40 п.м.

котельная МКУ ЦД «Шанс» – 25 п.м.

котельная Введенской СОШ - 60 п.м.

Котельная Судайской СОШ – 300 п.м

Котельная Судайской амбулатории – 90 п.м.

Аварий на тепловых сетях (единиц на километр) в отопительном сезоне 2019-2020 г.г. не было.

Аварий на источниках тепловой энергии не было.

Общая протяженность сетей составляет 685 м.

Таким образом, коэффициент аварийности составляет 0/685=0.

Показатель является выполненным.